# 浅谈火力发电厂消防安全评估的现状分析与对策论文_史晓强,韩启光,王建强,曹燕波

河南省国泰建筑消防设施检测有限公司 河南郑州 450000

摘要：近年来，我国对电能的需求不断增加，火力发电厂建设越来越多，消防安全评估对我国火力发电厂的消防安全管理起到关键作用，加强和完善火力发电厂的消防安全评估可以预防、减少火灾事故的发生。本文分析了火力发电厂消防安全评估工作现状，提出了改进和完善的措施。

关键词：火力发电厂；消防安全评估；消防安全评估机构；评估方法

引言

消防监管部门对重点单位的消防安全评估工作实施监督管理；重点单位对评估结果的真实性和有效性负责；消防安全评估机构对评估工作承担责任。消防监管部门把消防安全评估作为一项重要监管手段，消防重点单位把消防安全评估作为实现降低火灾风险的一项重要措施，消防安全评估工作的科学性、真实性、全面性就显得及其重要。

1火力发电厂消防安全评估的重要性

（1）为消防监督部门提供技术支持。消防工作遵循“预防为主、防消结合、安全第一”的方针，由政府统一领导，部门依法监督，单位全面负责，公民积极参与。火力发电厂消防安全评估工作，可以有效防范企业发生火灾的风险，提高企业在一些消防薄弱环节的工作。同时，根据法律、法规和技术标准的消防安全评估，能有效促进企业消防安全管理的合格率，弥补消防监督部门人员和技术力量的不足，帮助企业自行调控消防工作。（2）提高企业消防安全管理。根据《消防安全评估报告》，企业要能够及时发现消防问题和消防隐患，了解企业的消防安全状况和火灾风险评估，及时采取消防安全对策和改进措施，提高企业消防安全管理水平。消防安全评估将企业的消防安全管理模式从后处理向预防和预测推进，力求事故率最低、事故损失最小，为单位提供科学的消防安全管理方法。

2改进和完善的措施建议

2.1人员安全疏散

电厂厂区有火情出现的时候，是否可以很及时、有效地撤离人员是消防安全评估的很重要的内容，只有保证了撤离的有效性，才能在厂区发生火灾时，及时把救援对象从火灾事故现场撤离，从而减少人员伤亡和财产损失。主要评估内容包括了撤离通道、安全应急出口、安全撤离楼梯、安全应急预案、应急照明标记这些方面。撤离通道的设计中，撤离距离是最主要的因素。撤离通道包括逃生梯和逃生门。撤离通道的设计应当符合建筑设计防火规范。对于电厂建筑来说，足够多的撤离出口是必须的，人员撤离的时候很方便。为确保能有效地有效地灭火和进行安全疏散，将损失降到最低，必须制定紧急撤离应急预案、疏散撤离应急训练和消防的演练，这样发生火灾的时候可以做到高效及时撤离。

2.2系统的联动

联动控制装置需要单独的放到柜子里，该装置能够开启区域内的所有消防设备，或者是由工作人员确定火情之后开启消防装置进行灭火。如果不能进行自动启动消防灭火设备，也不能远程启动灭火设备，就需要相关的人员到现场手动开启灭火设备。联动控制可以通过程序控制相应的消防设备，并能显示消防设备的状态以及消防设备启动的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3针对电力行业编制专门的消防安全评估办法

火力发电厂是所在市、县大型的消防安全重点单位，其生产过程中使用的易燃、易爆、有毒、有害物质一旦泄漏或者发生火灾将会是一场重大事故，所以在针对火力发电厂的油库、氢站、氨站、特种材料库等重点部位应该编制专门的检查内容，评分内容可以具体划分到防火措施、防火管理办法、危险源分析与应急处置程序、动火作业的消防安全措施要求等。

2.4开展火灾风险评估和火灾隐患排查

对火灾高危场所应作重点检查，特别对化学危险品运输、贮存、使用场所和易燃易爆、危险性较大的设备及其消防系统、消防管理制度、应急预案等，包括：①液氨罐区及输送管道；②贮油罐及其燃油系统、输油管道；③制氢站及其管道；④电力变压器、油浸式高压电缆；⑤锅炉燃油及制粉系统；⑥汽轮机主油箱及其油系统；⑦汽轮机主油箱及其油系统；⑧酸罐、碱罐、SF6等及其防护设施；⑨易燃易爆危险品仓库；⑩烟囱、脱硫吸收塔等防腐作业区域，油漆作业区域，锅炉炉内架台、密闭容器、高空作业等动火作业区域，以及其他需要动火的作业区域。

2.5加强消防设施维护和管理

检查消防器材配备情况，及时消除消防设施损坏或消防隐患的缺陷，配备齐全消防器材，并定期开展设备试运和试验工作，确保消防设施随时可用。①全厂移动消防器材，包括ABC型干粉灭火器、CO2灭火器、泡沫灭火器等消防器材，从采购领用时需要严格检测消防器材的规格、性能、使用日期、适用范围等是否符合相关消防标准，对临时领用的消防器材需要经过消防队登记确认，且需要做好每天的巡检工作，发现外观损坏、泄漏、过期等消防器材，需进行维修、保养或更换，并及时补充消防器材，确保消防区域消防器材配备齐全。②定期开展消防报警系统设备年度试验，包括各消防广播系统测试试验、感烟探测器测试试验、感温探测器测试试验、手动报警按钮测试试验、感温光纤测试试验、IG541气体灭火系统测试试验、消防水系统测试试验等。通过试验检测各火灾监测测点、设施及传输系统各环节是否正常，确保消防设备安全可靠。

结语

综上所述，大力加强和有效改善电力企业消防工作，既是新形势、新任务的客观要求，也是电力生产发供电过程创造良好消防安全环境的必由之路。认真掌握经济和社会发展的客观规律，不断研究和解决电力企业消防工作中的新情况、新问题。电力行业的消防工作比其他任何一个行业要复杂的多，按火灾危险性而言，重点防火部位多，这些部位包含的高温高压装置、设备和易燃易爆以及化学物品是火灾危险的关键所在。因此，对重点要害部位进行火灾危险等级划分、分级管理；建立健全消防安全管理制度和灭火、疏散应急预案；补充或调整消防设施、器材；加强对基层安全人员的素质教育，从而提高消防安全重点单位的火灾预防能力。

参考文献：

[1]国务院.国务院关于加强和改进消防工作的意见（国发[2011]46号）[Z].2011-12-30

[2]浙江省公安厅.浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法[Z].2017-7-24DB61/T976-2015，社会单位消防安全管理规范[S].

[3]中华人民共和国公安部.火灾高危单位消防安全评估导则（试行）（公消[2013]60号）[Z].2013-3-7

[4]罗英.浅谈开展消防安全评估的意义及存在问题[J].消防界（电子版），2017.

论文作者:史晓强,韩启光,王建强,曹燕波

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c5021c27598c24d379c86dd9.html