# 岩土工程水文地质勘察控制要点探讨论文_王从山

摘 要：水文地质工作在建（构）筑物持力层的选择、基础设计、工程地质灾害防治等方面都起着极为重要的作用。随着岩土工程地质勘察的发展，将受到越来越广泛的重视，切实做好水文地质工作将对工程地质勘察水平的提高起着极大的推动作用。本文论述了岩土工程勘察中水文地质工作的重要性，重点阐述了相关的水文地质内容，对指导岩土工程勘察具有实际意义。

关键词：岩土工程； 水文地质； 勘察；质量

前言：

岩土工程勘察中的水文地质问题，一直成为岩土工程勘察领域倍受关注的专业问题。水文地质问题在岩土工程勘察时起到的作用越来越大,可以提高工程施工的安全性和稳定性,以避免岩土工程水文地质的危害。在勘察过程中应采取科学合理的方法来进行各种水文地质问题的相关参数的勘测,用有实用价值分析来给出客观正确的评价,不仅重要而且必要。充分结合岩土工程勘察和设计工作，积极选择科学合理的勘察方式和手段，不断运用高新科学技术，积极提升岩土工程勘察的整体技术水平。

1、岩土工程勘察重要性

岩土工程勘察是根据建设工程的要求，查明、分析、评价工程建设所直接占有并使用的有限面积的土地（例如厂区、居民点、自然村所涉及的区域范围的建筑物所在地）的地质、环境特征和岩土工程条件，编制勘察工程文件的活动。在一些水文地质条件较复杂的地区,经常发生由地下水引发的各种岩土工程危害问题,令勘察和设计处于难堪的境地。为提高工程勘察质量,不仅要求查明与岩土工程有关的水文地质问题,评价地下水对岩土体和建筑物的作用及其影响,更要提出预防及治理措施的建议,以消除或减少地下水对岩土工程的危害。岩土勘察工程的主要目的和要求是旨在查明场地稳定性和建筑适应性，查明场地工程地质和水文地质条件，查明场地地震效应，查明场地内不良地质作用（有地球内力或外力产生的对工程可能造成危害的地质作用），提供满足设计、施工所需的岩土参数，提出地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计与施工方案的建议。按不同勘查阶段和相当规范规程、工程条件提供合格的岩土工程勘察报告。其任务是要正确反映场地和地基的工程地质条件，结合工程设计和施工条件，进行技术论证和施工评价，提出解决岩土工程的建议，并服务于岩土工程建设的全过程，确保工程质量，为设计施工提供依据。

2、岩土工程中水文地质的勘察要求

踏勘工作是在承担项目后，人员、设备、仪器进入勘察场地前应完成的一项工作，目的是对勘察场地从多方面有一个了解和熟悉，为下一步进场起到全面指导作用。首先要查清楚勘测地的降水量，蒸发量，地下水日常水位和水位变化规律;地下水与地表水的相互补排关系等;其次要查清楚勘测地其含水层的厚度和深度,还有各含水层中地下水的类型，流动方向，水位的变化等不同;再次要根据地质条件查清楚其对地下水渗流状态所受的不同程度的影响;最后要查清楚地下水和地表水有没有被污染,受到了多大程度的污染。

2.1自然地理条件。这里面包括气象水文特征和地形地貌等内容，气象水文特征是指工程所属地域、气候、温度和湿度等。地形地貌是指工程区域周围的水系、地貌和环境等。

2.2地质环境。包括工程所在区域的地质构造特征、基底构造及其对第四系厚度的控制、地层岩性、新构造运动等方面的内容。

2.3 地下水位的情况。地下水的水位变化对岩土工程的勘察影响很大，在岩土工程勘察中是不可忽视的重要内容。其中包括最近五年内地下水位的变化及其趋势分析；地下水的补给和排泄条件、地表水与地下水的补排关系及对地下水位的影响等。

2.4各含水层和隔水层的埋藏条件、地下水类型、流向、水位及其变化幅度；主要含水层的分布、厚度及埋深；通过现场试验测定地层渗透系数等水文地质参数等；场地地质条件下对地下水赋存和渗流状态的影响、判定地下水水质对建筑材料的腐蚀性等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、岩土工程勘察中的水文地质工作要点

在工程勘察中，以实际状况为前提并且与建筑物地基基础的类型预测地下水对建筑工程可能存在的危害紧密结合。根据勘察区域的水文地质条件差异，对地下水存在的问题按照水文地质勘察计划，找出应对的措施。以此来确保水文地质勘察工作的进行，降低地下水对地质勘察工程的危害，提高建筑质量。进行水文地质勘察工作时，地下水与岩土的相互作用是重要的工作内容。尤其是地下水的运动，对于岩土工程的整体质量有着非常巨大的影响，所以我们必须做好这方面的工作。

勘察纲要是项目进行岩土工程勘察外业工作必须执行的指导性文件，是项目运行的前驱，有着对勘察成果质量起着举足轻重的作用。岩土工程勘察纲要是查明建设工程项目地基的岩土体特征，是对天然地基进行宏观掌握，微观了解的一项集基础性与科研为一体的重要前置工作。岩土工程勘察报告是承担—完成项目过程中各阶段获取相关成果的综合反映，是集委托—踏勘—外业勘察—试验测试等相关成果的集中体现，更是建设项目基础设计采用的科学依据和法律文件。勘察成果报告的质量，关键在于基础（搜集、实测）资料、成果的精度、准确性、离散性、全面性、适用性和代表性。常规勘察项目场地中的水文地质工作内容，应具有场区的区域水文地质特征；特殊、复杂项目场区的水文地质内容应独立组成章节，既要全面反映项目拟建场区的相关水文地质条件，又要结合建筑体的特征反映拟建场区周边的水文地质环境。最后，岩土工程勘察的验槽工作，是勘察单位完成整体项目运作的最终章节，也是把工程地质勘察成果提供给委托方使用前的最后一次质量把关。

比如岩土工程勘察中工业与民用建筑常规勘察项目水文地质工作内容。

（1）岩土工程勘察报告中应反映初见水位，静止水位（及高程）。

（2）含水层（组）位置、岩性，地下水流向，地下水与地表水的补给、排泄关系、地下水的主要补给来源。

（3）流域内地表水体是否对拟建场区现状和未来产生影响。

（4）预测五十年一遇的历史上最高水位。

（5）提供相关岩土体的渗透系数和不同地貌单元的涌水量（或单位涌水量）。

（6）提供水质的概况（简分析或全分析成果以及侵蚀性试验等成果）。

（7）提供拟建场地的标准冻深值，判定相关土体，因水的作用而产生的湿陷性和液化趋势。

（8）提供相关岩土体的冻融对地基或基础的影响。

（9）提供开挖地基的降水设计方案方面的建议，预测对周边建设的影响。

（10）提供地下水对（箱、筏等）基础产生浮力的影响程度，并预测相关参数。

（11）提供关于水方面的作用对建筑物基础或地基产生的影响因素，并提出解决问题的办法或处理措施及建议。

外业勘察阶段涉及的内容较多，常规项目牵涉的水文地质工作内容应由以下几方面组成 ：

（1）建设场地及周边地表水体体积和（自然水面）高程测量，并测量流量、流速等。

（2）各勘察孔的初见水位监测和稳定水位测量，分清上层滞水或潜水。

（3）采集常规分析的水样和特殊分析的水样。

（4）分析地表水与地下水的补排关系和丰、枯水期的变化。

（5）关心具有毛细上升作用的岩土体，掌握其在建筑场地的分布情况。

（6）根据勘察纲要设计的水文地质内容，结合勘察场地的实际情况完成相关工作内容。

4、结语

随着社会经济发展迅猛，科学技术水平也有了很大的提高，这为工程地质勘察工艺的提高奠定了基础。岩土工程勘察中的水文地质工作内容，是岩土工程勘察的重要组成部分，岩土与水的交融，是不可分割性的关系，在不同的拟建场地产出形态差别很大，相互的影响在土体中有更突出的一面。因此，勘察单位应根据其资质现状，建立长效的用人机制、稳定专业队伍、提高专业技术人员的整体素质和能力，科学的开展岩土勘察工作，对岩土工程进行全面分析和监测，为工程的施工建设提供良好的前提条件。

参考文献：

[1]邢玲玲.岩土勘察工程中常见的问题及解决措施[J].江西建材,2017(20)

[2]卢俊文, 吴硕文. 探讨岩土工程勘察中常见的问题及改进措施[J]. 科技与创新, 2015(3)

论文作者:王从山

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c534ce865398ec8f87b063ea.html