# 探究供水工程管道顶管施工设计及技术论文_蒋庆玲

桂林市自来水公司 541000

摘 要：本文首先介绍供水工程中双排平行管道顶管施工设计，之后在一系列技术手段的支持下开展供水工程管道顶管施工，在提升管道顶管施工效果的同时，推进供水工程顺利开展。

关键词：供水工程；管道顶管；施工设计；施工技术

引言

就目前来看，我国各地区在进行供水工程建设时，所采取的管道形式错综复杂，这就应保证供水工程管道顶管施工效果，保障供水工程管道的连贯性和供水工程建设效果。由于供水工程中的双排平行管道整体结构较为复杂，在开展顶管施工时还会受到一系列外在因素的干扰，这就应在供水工程管道顶管施工中应用一系列标准化技术手段，降低管道顶管施工难度，以保证管道顶管施工在供水工程中的作用效果得以彰显。

1供水工程管道顶管施工设计

对于供水工程管道顶管施工设计来说，主要表现在双排平行管道顶管施工设计上，这就应结合供水工程建设现场环境状态以及其他方面因素开展供水工程双排平行管道顶管施工设计，严格控制管道工程后期顶管施工出现问题。从供水工程的角度出发，在进行双排平行管道顶管施工设计时，应要求相关人员对供水工程中各部位管道的长度、直径和连接方式等信息有所掌握，规划合理的双排平行管道顶管施工设计方案，从而避免供水工程双排平行管道顶管施工设计时出现问题。对于供水工程来说，在进行双排平行管道顶管施工设计时，必须遵循以下几方面施工设计要点：第一，应按照供水工程要求对顶管间距实施有效控制，这里所说的顶管间距控制主要表现在中心间距和错位纵向间距这两方面。对于顶管中心间距来说，在进行中心间距控制时，应分析顶管扰动宽度和中心间距相关理论，得出供水工程中双排平行管道顶端扰动宽度大小和平行管道孔之间的距离，继而确定供水工程管道顶管施工的安全距离，提升供水工程管道顶管施工的安全性。对于错位纵向间距（见图1）来说，保证管道顶管错位相间距的合理性，不仅能够控制管道顶管施工受到外在因素的干扰，还能保证双排平行管道顶管前后部位同时开展相应施工，减少供水工程管道顶管后期施工时投入的时间，进一步提高相应施工效果。第二，在完成顶管间距设计之后，还应按照供水工程要求对管道顶管实施顶力控制，在这一过程中就应使用适当型号的千斤顶装置，降低顶管顶力控制难度，进一步提升顶管结构压缩变形的合理性。而且在开展双排平行管道顶管施工设计时，还应保证管道周边附属管线分布的合理性，保障供水工程中各种型号的管道顶管设计效果。

2供水工程管道顶管施工技术

2.1施工前期准备工作

在进行供水工程管道顶管施工之前，需要相关人员对供水工程施工现场环境展开有效分析，并按照各项分析结果确定工作井和接收井的位置。保证工作井与接收井布置的合理性，借以为后期相应施工和管道维护提供便利支持。在工作井和接收井开挖时，还应对工作井和接收井实施有效支护，避免后期管道顶管施工时出现工作井和接收井坍塌的问题。在保障工作井与接收井井壁质量安全和稳定性的同时，规划合理的管道顶管施工方案。强化工作井和接收井在管道顶管施工中的作用效果，在提升管道顶管施工效果的同时，确保相应施工能够满足供水工程多方面建设要求。

2.2管道顶进施工

在对供水工程管道实施顶进施工时，应保证顶进施工与测量控制同步进行，从而保证管道连接走向与管道搭设坡度的合理性，进一步提高工程项目供水效果。而且在完成管道连接之后，还应在管道承插接口处添加一系列弹性材料，并在这一过程中做好管道接口密封的工作，以避免供水工程管道出现渗水问题。在进行管道开挖施工时，还应对供水工程中管道开挖方向和开挖范围实施有效控制，同时控制一系列地质问题对供水工程管道开挖效果产生的影响。有效降低供水工程中管道开挖与支护的难度，更好的保障供水工程中管道顶进施工质量安全。对于供水工程中管道顶进施工来说，在开展相应施工时应对管道顶力大小和顶进速度等方面展开有效控制，有效避免管道顶进施工时损坏管道外壁。而且在供水工程管道顶进施工时还应在顶力大小的支持下调整管内泥浆注入速率，确保泥浆注入速率符合供水工程管道顶进施工要求。在完成管道顶进施工之后，应采取适当措施对供水工程施工现场中工作井想和接收井中管道和基础结构实施加固处理，避免各项管道出现变形和下沉的问题，提高供水工程中管道顶进施工质量。

2.3顶进轴线控制

一般来说，在水利工程中进行管道顶管施工时，还应对管道中轴线位置实施有效控制，据此避免管道顶进偏差，进一步提高供水工程中管道顶管施工效果。与此同时，在开展相应施工时还应利用激光经纬仪对管道中轴线实施有效控制，逐步提升供水工程管道安装效果，使得相邻管道达到相互平行的状态。如果供水工程管道顶进施工中出现偏差问题，则应要求相关人员在特定技术手段的支持下对管道顶进施工缺陷实施优化处理，调整管道顶进偏差，继而提升工程项目管道顶进效果。在对管道顶进实施纠偏调整时，应保证调整速率的合理性，避免纠偏过急影响供水工程中相应管道结构质量安全。在保证管道质量效果的同时，确保管道顶管施工符合前期制定的施工要求。

结语

综上所述，了解到前期设计和施工设计是供水工程管道顶管施工中必须考虑的两点，这就应对供水工程管道顶管施工设计与技术展开有效分析，强化供水工程管道顶管施工效果。而且上文在介绍供水工程管道顶管施工设计之后，还阐述相应施工中涉及的技术手段，降低供水工程管道顶管施工难度，在保证管道顶管合理性和施工质量的同时，确保供水工程综合建设水平有所提升。

参考文献

[1]温剑豪.探讨给排水长距离管道的顶管施工技术[J].居舍,2019(08):60-61.

[2]许琳林.供水工程管道顶管施工设计及技术分析[J].东北水利水电,2017,35(09):12-14+71.

[3]马国军.顶管施工在供水管道安装中的应用[J].中华建设,2014(10):150-151.

[4]郑建伟.供水管道过干渠顶管施工[J].山西科技,2009(06):129-130.

论文作者:蒋庆玲

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第02期

论文发表时间:2019/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c53f7f96fb89df4996b46e12.html