# 探析建筑电气安装的施工技术及质量管控论文_杨云飞

身份证号码：37132919820101xxxx 276000

摘要：随着建筑行业的飞速发展，电气的安装及使用越来越普遍，电气设备的技术水平也有了质的提升，在一定程度上促进了家用电器的发展。为了适应人们的生活水平，建筑行业需要不断的进行技术优化及质量管控。本文就对此探讨了建筑电气安装工程中遇到的技术质量问题，以及在面对各种问题出现时的预防措施。

关键词：建筑电气；安装施工；施工技术；措施

1建筑电气现状

随着科技的进步和生活水平的提高，建筑工程的建设容量与规模进一步扩大，建筑电气作为建筑智能化和服务水平的重要技术支持，也越来越受到参建各方的重视。建筑电气施工质量的高低，直接影响到整个建筑工程施工质量、进度、安全和成本控制水平。因此在建筑工程施工建设过程中，结合工程实际，加强对建筑电气的管理控制，确保建筑电气的工程质量，已成为甲方管理人员的重要工作内容。

2建筑电气该工程主要施工内容

电气工程是一个重要的分部工程，其施工内容很多，工序过程复杂，涉及的工种较多，而且对安装人员的技术要求较高。不仅如此，电气工程的验收也是一项十分复杂的工作，工作量较大，要求验收人员具有较强的技术水平。通常，建筑电气施工包括架空线路的施工、配电箱的安装、防雷装置和引下线的安装、电气设备的安装以及控制柜的安装等。建筑电气施工的各个环节都需要严格的质量控制，做好质量控制点的预控，保证各个施工环节合理衔接，环环相扣，最大限度保证电气工程的施工质量。

3电气安装常见的技术质量问题

电气工程施工伴随着诸多不确定因素，在施工过程中，由于周围环境、天气、施工设施、施工人员技术水平等因素的限制，电气工程安装过程会遇到较大的困难，若某一环节的施工处理不当，就会影响电气工程的整体质量，影响建筑功能的发挥，设置引发严重的安全事故。电气安装经常见的技术问题有以下几点：

3．1缺乏先进的技术管理模式

目前我国缺乏高水平的电气施工人员，施工过程中的安装人员综合素质水平较低，不掌握先进的施工技术，质量控制意识模糊，许多施工关键环节没有做到严格把控，而且施工过程规范性不强，违规操作现象屡见不鲜；缺乏安全意识，对于现场安全防护知识和消防应急措施等不甚了解，在出现紧急情况是不能采取科学的应急措施；施工管理人员没有发挥领导作用，心存侥幸心理，没有统一科学的管理制度来规范电气施工行为；没有落实质量管理责任制和安全管理责任制，当出现问题时，找不到责任人，无法准确定位事故发生原因，影响电气安装的顺利进行。

3．2施工技术管理存在缺陷

电气工程过程中，存在的最为普遍的问题就是施工管理技术不到位，在实际的施工中没有严密的技术安装施工组织，许多的管理工作只是流于形式，落实不到位，大多的工作只停留于表现，没有实际的意义，而且管理者疏于对基层施工行为的管理，施工中存在的问题得不到及时的解决，严重影响了电气施工质量和施工效率。

3．3施工技术协调存在问题

电气工程涉及的施工环节较多，施工中面临着强弱电施工、各种管线敷设、给排水等，所以需要大量的协调管理工作，做好工序间的协调、衔接和配合。施工人员对于上述施工环节的调节和配合缺乏合理的规划，通常是边施工编安排，施工具有一定的盲目性，经常出现错碰漏等问题，影响工程进度，不利于工程质量目标的实现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4电气安装技术质量要点

4．1安装前的准备工作

电气施工前的准备工作是保证工程质量的基础，首先，需要对工程的施工条件进行调研，全面掌握工程总体情况，以便于施工规划的制定。根据调研得到的信息进行分析，制定出符合工程实际的施工方案。第二，做好电气施工的设计，以工程实际要求为依据，并结合施工标准规范等进行科学的施工设计，设计时考虑后续工序的需要，确保工程施工的可行性。第三，施工前的图纸会审是必不可少的工作，设计部门要对图纸进行反复核实检查，确保图纸的准确性，才能用以指导施工，避免由于图纸问题影响施工的顺利进行。此外，还要做好施工设备的选择，保证设备的功能、安全性和实用性，检查设备的证件、规格型号等，确保设备满足施工要求。

4．2防雷系统的安装

建筑防雷装置的安装直接关系着建筑的安全性，因此需要对防雷装置施工进行严格的质量把控。首选需要对建筑物进行接地网连接，再测试接地网的电阻，电阻值满足要求后，安装接地线和避雷针。此外，还有引下线的安装，确保引下线的钢筋中有一端接地，为了便于施工，还要将各个支线做好标记，根据实际施工需要合理选择接地支线和接地分线，当防雷系统安装工作全部完成后，严格检查接线的正确性，发现问题及时解决，对接电线进行必要的防腐处理，确保线路的正常工作。

4．3配电设备的安装

配电设备的安装是电气安装的核心工作，也是电气工程的基础部分。配电箱是用来接收和分配电能的设备，其内部结构和工作原理十分复杂，在施工中需要重点控制。为了确保配电箱的使用性能，需要对配电箱进行合理的选型，确保其防护等级满足工程要求；在进行配电设备的安装时，根据配电箱进出线开孔位置的精度，合理设计配电箱与地面的距离；采取一定的加固措施，确保配电箱安装的稳定性；合理选择零线排放和对接的方式，避免发生铰接现象；在对配电箱和接电箱进行开孔时，要用专业的设备，而禁止采用气焊开孔方法；配电箱的三线配线要正确无误，A、B、C项线颜色分别为红绿黄，零线为淡蓝色；按规则对配电箱进行编号，对配电进行认真清理，并校准和检定。

4．4电缆敷设

电气设备安装时，涉及到大量的电缆敷设工作，所以电缆的施工质量至关重要。电缆的制作时按照设计规划进行，保证在洁净度符合要求的良好的环境下制作，保证制作过程不受外界环境干扰，确保电缆制作质量。电气设备电缆的敷设时不宜交叉，敷设时采取要的固定措施。高低电缆的配置要按照一定的顺序进行，对于埋设电缆，要做好电缆的防腐蚀措施，注意对电缆接头的保护，并对接头位置最做相应的标记。

4．5插座、开关的安装

为了便于开关与插座的连接，将开关和插座面板与接线盒引出线进行良好的连接，之后对接线盒进行加固，保证面板的端正。明装插座和开关的安装质量要求较高，第一步要完成的操作是从塑料台的孔洞讲导线引出，固定塑料台，从对应的空中将两条线穿出。完成线盒和开关的固定后，将插座和开关的保护盖板扣好。

结束语

综上所述，电气安装技术随着人们要求的提高，越来越受到重视，并在施工过程中严格管控，以实现安装工程的安全性。电气安装工程的安全性能是施工过程中最为重要的环节，质量管理工作的严谨性使得电气安装工程越来越朝着经济适用、安全可靠的发展方向进行。

参考文献：

[1]盖征宇.建筑电气安装过程中常见问题与预防措施探讨[J].黑龙江科技信息，2016（08）.

[2]王守湖，林江涛.建筑电气安装工程中监理应注意的几个问题[J].科技创新导报，2016（16）.

[3]肖明海.建筑电气安装工程存在的问题与预防[J].广东土木与建筑，2016（1）.

论文作者:杨云飞

论文发表刊物:《基层建设》2017年2期

论文发表时间:2017/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c566a7b1ddc8cf0ec3184225.html