# 城市光网建设中（FTTH）规划设计要点探讨论文_廖浩东

广东南方电信规划咨询设计院有限公司

摘要：本文主要对城市光网建设中（FTTH）规划设计要点进行了分析与探讨，以供同仁参考。

关键词：光网城市建设；FTTH；规划设计要点

一、引言

城市光网是应对激烈的市场竞争，摆脱铜缆接入技术的带宽瓶颈，在城市化地区实现商务楼光纤到楼层、住宅小区光纤进门洞，满足多业务高宽带承载要求的“三网融合”的宽带光网络。FTTH接入技术是实现互联网、有线电视网和程控电话网三网合一的重要保障，目前已经在我国已广泛应用。随着FTTH网络建设规模的日益扩大，需要其在规划、设计、施工和管理等环节上合理布局、规范实施、严格管理。只有严格符合工程规范及工艺要求的网络，才能保证网络长期稳定、可靠的运行。因此，本文主要对城市光网建设中（FTTH）规划设计要点进行了分析与探讨，以供同仁参考。

二、城市光网建设中ODN的规划要点

当前ODN的建设应该是整个FTTH建设中最重要的一块，需满足稳定性高、使用寿命长、施工速度快、运维成本低等优点。因此，ODN线路建设规划需要考虑如下问题：

长远规划。ODN网络作为基础网，考虑到在城区线路建设的困难性，需考虑较为长远的网络发展，做好规划。规划的要点在于要根据现有资源，考虑现有用户及潜在用户的发展，选择合适的机房地点以及覆盖范围。一般而言，结合当前主流PON 设备特性以及今后PON技术的发展趋势，建议FTTH采用大局所、广覆盖的方式，其中覆盖可以考虑采用高端用户“全覆盖”，普通用户“薄覆盖”的路线以减少初期投入成本。

(2)产品选择。FTTH建设的产品需选择成熟、稳健、易于施工的线路产品。我们一般将整个ODN网络分为三段四点，三段：馈线段、配线段、入户段；四点：机房点、汇聚点、接入点、用户点，具体参见图1。

①馈线段：一般根据实际情况采用不同室外光缆，这块和传统的城域光网没有区别，根据规划进行选用即可（采用G.652D 光纤）；②配线段：配线光缆是用于将汇聚点和接入点进行连接的部分，对于FTTH而言大量涉及到室内光缆的使用，此时需注意采用方便进行室内施工以及具备室内光缆规范的光缆，普通室外光缆直接应用于室内会增加施工难度且不符合室内光缆相关规范；③入户段：入户段光缆现在一般均为蝶形光缆，具备与铜缆相当甚至更高的强度，具备低弯曲半径、易于施工等特性，使得入户光缆的布放难度接近铜缆；④机房点：一般为跳纤、配线架等产品，国外早已出现了大容量、高密度且易于调度的光配线架，更适合大容量机房的光纤管理。国内目前由于设计、工艺等原因还没有厂家能有较好的产品推出，但MODF（综合光配线架）是今后大规模FTTH 建设中所必须使用的产品，业内也在积极探索更为合适国内运营商使用的产品；⑤汇聚点：汇聚点为馈电光缆分解为配线光缆的地方，一般而言为规划的光交、接头盒等城域光网的关键节点，覆盖一定区域内的用户。故所采用的产品需考虑到覆盖范围内用户接入的需求，容量需予以保证。另还要考虑到光分路器的安装空间，可采用各种密度较高的安装方式，如LGX光分路器、高密度光分路器等；⑥接入点：又称DP点，为配线光缆分解为入户光缆的节点。这块需应对复杂的用户接入环境和需求，是整个ODN网络最为多变的环节，产品形态也是丰富多样。总体使用原则为便于安装和操作、符合用户快速接入的要求。一般为各种室内外的箱体，具备光分路器的集成能力、具备冷接技术的使用能力等；⑦用户点：最终用户所在地点，符合用户室内使用的各种产品。如放置ONU的FTTH终端箱、光纤信息面板、铠装弯曲不敏感跳纤等，产品结构较为简单，但由于放置在用户处对产品质量要求较高。

三、光纤到户（FTTH）设计要点探讨

（1）入户光缆工程设计。住宅用户和一般企业用户每户分配一芯光纤。对于重要用户或有特殊要求的用户，应考虑提供保护，并根据不同情况选择不同的保护方式。入户光缆进入用户桌面或家庭做终结有两种方式：采用A86型接线盒（一种长和宽均为86mm的通用墙式出线装置，由接线盒和面板组成）或家庭综合信息箱。设计可根据用户需求选择合适的终结方式，应尽量在土建施工时预埋在墙体内。对于入户光缆的敷设，在楼内垂直方向，光缆宜在弱电竖井内采用电缆桥架或电缆走线槽方式敷设，电缆桥架或电缆走线槽宜采用金属材质制作，线槽的截面利用率不应超过50%。楼内水平方向光缆敷设可预埋钢管和阻燃硬质PVC管或线槽，管径宜采用Ф15～25mm，楼内暗管直线预埋管长度应控制在30m内，长度超过30m时应增设过路箱，每一段预埋管的水平弯曲不得超过两次，不得形成S弯，暗管的弯曲半径应大于管径10倍，当外径小于25mm时，其弯曲半径应大于管径6倍，弯曲角度不得小于90°。如果没有预埋穿线管的楼宇，入户光缆可以采用钉固方式沿墙明敷。但应选择不易受外力碰撞，且安全的地方。采用钉固式时应每隔30cm 用塑料卡钉固定，必须注意不得损伤光缆，穿越墙体时应套保护管。对于布线光缆的敷设，当皮线光缆（“8”字布线光缆）在户外采用挂墙或架空敷设时，可采用自承皮线光缆，应将皮线光缆的钢丝适当收紧，并要求固定牢固。在敷设皮线光缆时，牵引力不应超过光缆最大允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过光缆最大允许张力100N。

（2）入户光缆接续设计。入户光缆的光纤的接续方法按照使用的光缆类型确定，使用常规光缆时宜采用热熔接方式，在使用皮线光缆，特别对于单个用户安装时，建议采用冷接子机械接续方式。单芯光纤双向熔接衰减（OTDR测量）平均值应不大于0.08dB/芯，采用机械接续时单芯光纤双向平均衰减值应不大于0.15dB/芯。当光缆终端盒与ONU设备分别安装在不同位置时，其连接光跳纤宜采用带有金属铠装光跳纤。当ONU安装在家庭综合信息箱内时，可采用普通光跳纤连接。

（3）楼层光分纤箱及用户光终端盒安装设计。楼层光分纤箱、过路箱等必须安装在建筑物的公共部位，应安全可靠、便于维护。楼层光分纤箱安装高度，箱体底边距地坪1.2m 为宜。用户端光终端盒宜安装固定在墙壁上，盒底边距地坪0.3m 为宜。在用户家庭采用综合信息箱作为终端时，其安装位置应选择在家庭布线系统的汇聚点以及线路进出和维护方便位置。采用A86作为光终端盒时，设置位置应选择在隐蔽便于跳接的位置，并有明显的说明标志，避免用户在二次装修时损坏，同时应考虑为ONU的220V供电方便考虑。

（4）光缆桥架和线槽安装设计。光缆线槽、桥架安装的最低高度应高出地坪2.2m 以上。顶部距楼板不宜小于0.3m，在过梁或其他障碍物处不宜小于0.1m。水平敷设桥架、线槽应在桥架、线槽接头处，每隔2m处，距桥架终端0.5m处以及转弯处设置支架或吊架。

结语

总之，FTTH建设是一项系统工程，需要综合考虑各方面的因素，采用先进的网格化方法规划、选择成熟合理的建设模式和ODN部署模式，针对不同用户的需求，选择有竞争力的终端，向用户提供差异化的服务，逐步推进“光进铜退”，打造城市光网。

参考文献

[1]王庆.光纤接入网规划设计手册[S].

[2]中国电信.FTTH工程设计规范[S]，2007.

论文作者:廖浩东

论文发表刊物:《基层建设》2017年3期

论文发表时间:2017/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c57044bc4495c7ca04229fe0.html