# 房建土建工程中的高支模施工技术探讨论文_沈绍文

昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 云南昆明 650000

摘要：目前房屋建筑的主体结构绝大部分采用钢筋混凝土现浇工艺，所以支模是保障土建工程施工顺利进行的基础。而在现代房屋建筑内部空间跨度、层高日益加大的背景下，掌握高支模施工技术越来越重要。本文基于对高支模施工技术特点和应用的介绍，分析了其支撑结构与施工工艺设计、安装与拆卸、模板支护以及梁板等构件的混凝土浇筑等环节的技术要点，进而探讨了在具体工程的高支模施工中，如何有效控制支撑体系与房屋建筑主体结构的的施工质量，并且确保施工过程的安全。

关键词：高支模；技术要点；现场管理；房建

引言：用于大跨度房屋建筑主体结构浇筑的高支模施工，需要确保支撑体系有足够的刚度和稳定性。因此在施工技术方案设计以及现场的安装、拆除过程中，均需要遵循相关规范进行必要的力学分析计算、质量监测，并且确保各项操作的规范性，才能保障施工作业安全以及房屋建筑主体结构的浇筑质量。

一、高支模施工技术特点及其应用

在房屋建筑的土建工程中，为了满足主体结构的梁、板等构件的混凝土浇筑需要，必须设计和安装可靠的模板支撑体系，确保模板系统在构件浇筑、成型的过程中保持稳固且位置、现状精确。而高支模则是指支撑高度、跨度或者单位面积模板在施工中的荷载达到相关规范标准的模板支撑体系，当房屋建筑的主体结构混凝土浇筑符合高支模施工判断标准时，必须依据相关技术规范设计支撑体系的结构和安装、拆除技术方案，并且在混凝土结构浇筑过程中，实施相应的安全保障和质量控制。通常情况下高支模体系采用钢管搭建成脚手架，利用金属扣件进行节点连接和紧固，根据力学分析结果酌情增加剪刀撑和水平拉杆，以提高其承载力、刚度和稳定性。目前由于房屋建筑的内部使用空间要求越来越高，因此高支模施工技术在土建工程中越来越重要。

二、高支模施工技术应用要点

（一）支撑体系的结构与施工技术方案设计

目前高支模的支撑体系基本采用门式脚手架结构，在设计过程中需要根据具体房屋建筑结构特点，首先对其模板系统在浇筑过程中的静载和动载进行分析和计算，确定其支撑体系的各项工艺参数、钢管等构件的规格等，根据相关设计规范核算钢管直径与截面参数，确定其材质和立杆和横杆间距。其次需要设计详细的施工技术方案，细化脚手架与模板体系的安装和拆除工艺流程，编制作业指导书，以便确保所有节点的连接固定、工艺参数误差都符合设计要求。

（二）基础处理与测量放线

为了保障支撑体系的稳定性以及房屋建筑结构浇筑的质量，必须确保支撑结构的稳定性和位置精度。因此首先需要进行基础处理和检验，对于回填土基底进行压实和硬化，清理基础表面的杂物[1]。其次对支撑结构的立杆进行精确定位，将其轴线垂直度误差控制在允许范围，并且复核门式脚手架的标高并布设测量控制网。

（三）安装施工

在进行门式脚手架安装时，需要首先按照作业指导书确定的顺序进行钢管的连接，使用符合设计规范的金属扣件，完成纵向、横向的所有节点固定，确保螺纹紧固件的紧固力矩达到要求。其次剪刀撑与水平拉杆的安装位置必须精确，安装角度、连接位置以及数量等必须严格遵循设计要求。最后对于房屋建筑的梁、板模板的安装，需使用符合设计规范要求的材料，保障安装位置精确、连接稳固。梁的底模应有1～3‰跨度的拱度，侧模安装时需增加侧向钢管，确保其在混凝土浇筑过程中保持稳定。

（四）混凝土浇筑及拆模

高支模施工中的混凝土浇筑环节具有较大的风险，由于浇筑过程中混凝土的冲击、重力荷载大小不稳定、分布不均匀，加之振捣产生的振动，都会考验高支模体系的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此在浇筑时必须严格按照工艺设计方案要求的顺序、速度进行，并且控制好机械设备的运行参数。此外准确掌握拆模时机既关系到混凝土结构的浇筑质量，又决定了高支模施工的安全，因而必须基于对构件强度变化的检测确定能否拆模[2]。并且在拆除模板与支撑结构的过程中，必须按照既定的顺序逐一完成。

三、高支模施工过程中的质量控制

（一）基于科学的分析检测保障支撑体系的稳定性

为了有效控制高支模施工的风险，必须对结构的受力进行科学的分析和精确的计算，保障整体结构的刚度、稳定性能够抵御混凝土浇筑产生的荷载。所以在设计阶段必须进行规范化的受力分析计算，保障钢管、连接扣件以及模板的材质选择合理、尺寸以及性能参数符合要求。此外还需要对高支模施工过程潜在的风险进行预测，并制定必要的应急处理预案，以便在出现诸如支撑体系沉降超标等问题时，能够有效防范重大安全事件的发生。

（二）对支架与地基的变形和沉降实施监测

在高支模施工进行的过程中，对地基和支撑结构的沉降、位移以及变形情况应进行实时观测，通过在相应位置设置监测点并安装检测仪器，采集相关数据并跟踪分析整个支撑系统的状态。原则上监测剖面的间距不超过15m，每个监测面针对各项参数分别设置不少于3个监测点。此外还应对混凝土浇筑过程中的支撑体系受力、模板系统变形进行监测，当相关数据接近临界点时，必须由工程技术人员对施工技术方案进行再次评估，及时调整相关工艺参数或启动相应的预案。

（三）保障原材料性能以及支撑构件的安装质量

原材料性能和规格、种类是否符合设计要求，决定了高支模施工过程的安全。首先对于支撑架的钢管以及扣件，必须进行规范化的进场检验和性能测试，避免使用存在锈蚀等质量瑕疵的扣件[3]。其次模板的原材料材质、厚度等参数也必须进行校核，并且在施工前测量门式脚手架的基础垫板厚度、宽度确认其达标。此外在支撑体系安装过程并，需要对节点连接质量、脚手架的稳定性等进行检测和复核，对扣件的安装情况进行抽样检测，测试整体结构的稳定性并且复核标高、立杆轴线重合度与垂直度等参数。

（四）确保所有工艺流程的规范化操作

由于高支模施工的脚手架搭建、拆除作业相对繁琐，涉及到大量扣件的紧固以及钢管的定位安装。因此要想保障连接质量和房屋建筑混凝土结构的浇筑安全，必须确保现场施工作业的规范性[4]。所以首先必须基于严谨、全面的作业指导书，对负责门式脚手架安装、拆除作业的人员进行技术交底，确信其理解和掌握技术要点并能够按要求操作。其次在施工进行过程中应在现场给予足够技术支持，对立杆定位、剪刀撑安装等关键工序进行现场监督和指导，保障支撑体系的安装和拆除都按照既定流程和操作规范完成。

四、结束语

高支模施工技术对于保障房屋建筑土建工程施工顺利完成非常关键，随着大跨度复杂建筑主体结构的不断增加，高支模施工的应用需求会越来越多。因此有必要总结支撑体系设计、安装以及拆除的成功经验，提高施工技术方案设计和施工技术水平。

参考文献：

[1]耿文强. 关于房建土建工程中的高支模施工技术运用分析[J]. 建材发展导向（上）, 2019, 17(7).

[2]李志斌. 解析房建土建工程中的高支模施工技术[J]. 甘肃科技纵横, 2019(3):54-56.

[3]张立根. 试论房建土建工程中的高支模施工技术[J]. 门窗, 2017(7):107-107.

[4]刘伟霆, 綦锴. 房建土建工程中的高支模施工技术分析[J]. 2017(13):00092-00092.

论文作者:沈绍文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c582152fa855336125768603.html