# 论建筑工程施工阶段的测量工作要点论文_马冲

身份证23230319900826xxxx 黑龙江哈尔滨 150000

摘要：测量是建筑工程施工阶段的一项重要工作，提高测量精度不仅能够降低工程总成本，还能确保工程的良好质量。所以，要不断改进和严格要求整个测量过程，做好检测工作，使之不断适应激烈的市场竞争。在建筑施工阶段中测量工作是重中之重，测量工作能够有效降低工程质量成本，同时提高工程质量。在建筑行业中，为了提高企业的竞争力，要加强对测量工作的重视，促进建筑行业的发展。本研究主要结合实践，探索如何做好建筑工程施工阶段测量工作。

关键词：建筑工程；施工阶段；测量工作；

前言：近些年我国建筑行业发展迅速，人们对生活质量的要求越来越高，测量工作的完成情况会很大程度影响工程质量和施工进程，测量数据的精确性体现了测量工作人员的素质。本研究将结合施工要求与规范探讨建筑工程施工阶段测量要点，表现工程测量对整个建筑工程产生的重要作用。

1.建筑工程施工阶段测量工作重点及其重要性

建筑工程施工阶段测量工作是按照设计和施工要求建立施工控制网点 ，并以此为基础在实地上以要求的精度放样出建筑物与生产设备位置的工作。其是建筑工程施工与安装的基础依据。对建筑工程的施工有着重要的指导意义。近年来由于建筑施工过程测量放样工作质量存在问题造成的烂尾楼等时有发生。其主要原因就是由于测量放线工作存在质量问题 ，测量工作管理与质量监控不到位造成。建筑工程施工企业必须认识到施工过程测量工作的重要性，注重测量放样工作的同时，加强施工过程中每层楼的测量工作。以垂直度为例，在注重整体垂直度的同时还要加强每层建筑的垂直度控制，在为质量检验人员及时检查调整提供控制数据外，还要为施工人员提供详细的竖向控制线，以此保障工程的施工质量。通过建筑工程施工阶段测量工作的科学开展，有效保障工程施工质量，提高投资企业与施工企业的经济效益，减少质量问题造成的成本增加。由于建筑工程测量工作的重要性，建筑工程测量企业必须以测量人员专业技术水平的提高为基础，通过对测量工作的严格控制与管理，提高测量工作质量，为建筑工程规划设计质量提高奠定基础，为建筑工程施工质量提高奠定基础，为施工过程的安全奠定基础。测量企业要注重对测量人员专业技术的培训，同时加强测量人员职业道德与责任心的培养，并通过科学的测量质量控制与管理，保障测量质量。

2.建筑工程测量的内容和要求

2.1建筑工程施工阶段测量内容

建筑工程的施工测量就是要根据施工要求和现场情况把设计好的建筑和建筑平面位置做出地面上的标记，指导工程施工过程。建筑工程施工的测量工作不仅是工程建设的基础，而且在某些方面直接影响着工程质量问题。近几年随着城市建设的快速发展，从适应现代化城市环境需求来考虑，在建筑设计中既要满足使用功能要求，又要注重建筑外观造型，许多外观造型复杂及测量精度要求较高的高层建筑物应运而生，在这些建筑工程施工过程中，测量工作尤为显得重要。施工测量可以看作是施工前的一项先导工作，竣工验收的主要检查内容，它一定程度决定了建筑的质量和工作效率。开始测量工作前要根据项目的设计内容和实际情况形成多个施工测量方案，然后视当前的技术手段和条件要求选择较合适的方案。按照已有建筑物的关系测设建筑物轴线，先要复核总平面图上的新建筑物的设计位置和已有建筑物的位置关系，核实坐标数据的准确性。建筑施工测量中，基础施工测量是一个重要环节，主要工作有基槽挖土的放线和抄平、基础施工的放线和抄平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆基槽挖土方面，主要的工作是要对基槽开挖的深度进行控制，在基槽开挖到一定的深度后，就可以用水准仪每隔二至三米在壁上或者拐角处来设定一些水平的小木桩，这些小木桩用作铺设垫层和清理槽底的根据，挖完土方后，按照控制桩来核实基槽的宽度和标高，检测合格后，施工单位方可进行垫层施工。高层建筑应当将平面控制网布设置在底层，用一个或多个矩形合成在建筑的内部，逐层向上进行投影，完成柱、墙和楼梯等的放样工作。对于高层建筑，它的平面控制网布设于底层，由一个矩形或者很多个矩形合成于建筑物内部，然后逐层向上投影，对各层的柱、墙、楼梯等的施工放样。平面控制点是埋设于地坪层地面混凝土上的一个小铁板，上有十字线，交点处化有小孔，是点位中心。点位的选择要适应于建筑物的点位。在轴线投放时，如果精度要求高就要使用经纬线的投放点，再次复核、检查一次。在整个施工测量阶段，高层建筑对地面施工测量有着较高要求，受施工场地限制，将对测量造成很多困难，极大影响到施工质量。由此，在测量当中需要考虑测量方法是否与规范要求一致，规范、科学的对一起进行配置使用。

2.2建筑工程施工阶段测量控制要点

建筑工程中，施工过程中的控制测量首要的任务是要建立施工控制网，一般来说，在新建的大中型建筑场地上，施工之前都要布置施工控制网，一般施工控制网是正方形或者矩形的，而对于一些改建或者扩建的工程，在施工过程中，建立方格网可能会遇到困难，这时就可以采用导线网用作施工控制网来代替。布置方格网时要注意几点基本的要求，所设置的建筑方格网的主轴线要在整个建筑场地的最中间，还要和总平面上设计的主要建筑物的基本轴线平行；方格网的转折角方面要严格设计成直角，也就是90度；方格网的边长根据建筑工程的要求来设定响度精度，一般是万分之一至两万分之一；控制点用桩的位置要定在能够长期保存的地方，施工进程不会影响到，还要根据实际情况采取必要的保护措施。建筑方格网的主轴线是按照测量控制点来测量设计的，所以，应该首先把主轴线点的坐标转换成测量坐标，再根据附近的测量控制点，然后定出主轴线，进行比照。主轴线测定后，可以进行详细的方格网复核。复核方法：根据主轴线四个端点通过交会定出方格四个角点（用混凝土桩标定），以上述构成“田”字形的各个格点作为基本点，再以基本点为基础，按角度交会方法或导线测量方法测设复核方格网中所有各点（用木桩或混凝土桩标定）。施工测量要先对建筑物的轴线进行测设。由总平面图完成建筑物设计位置的确定，即将建筑的墙轴线标记在地面上,通过这些交点做出详细的放样。大型或高层建筑的基础施工一般是深基坑、大开挖等，将现场原有的轴线控制点引出轴线外边5m，设龙门桩，做好轴线控制桩的维护。

把握建筑工程变形测量监理要点，监理工程师在进行沉降情况的检查和复核时，要做好监测点数量和位置的确定工作，保证其能够准确的表现出沉降情况。施工单位针对沉降观测制定实施方案，使用测量设备进行精准控制，施工阶段沉降观测周期与时间控制好，一般都在完成基础垫层或者基础底部完成以后开始观测。民用建筑可每增加2层观测一次，工业建筑可按不同施工阶段观测。建筑均匀增高或者垫层需将荷载增加到20%、45%、65%、70%、100%时分别观测一次。出现停工或者重新施工的情况时也要进行再次的观测。保证水准尺、观测仪等保持正常工作不被破坏，对得到的数据经过多次检查后确定签署。

3.结语

总之，建筑工程施工阶段的的测量工作至关重要，也具有一定的复杂性，测量工作是完成其他工作的基础和保障，保证建筑达到结构、安全的要求。所以，在实际的建筑施工中要重视和加强测量工作，并落到实处，确保建筑工程按照设计的规范要求进行施工。

参考文献：

[1]梁馨.建筑工程测量对工程规划设计、施工与经营管理的重要影响[J].现代科技资讯，2009，6.

[2]王宇，刘强.论建筑工程规划设计阶段测量工作的重要性[J].工程测量，2009，4.

论文作者:马冲

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c59161e6a3f0a11bc4ad6f9e.html