# 山区小型农田水利渠道防渗技术实践与应用论文_孔昭明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县韭菜坝水库管理局 云南省临沧市双江县 677300

摘要：随着我国的经济建设不断完善，其经济的基础也在不断增强，各种政策的落实也就变得到位。对于前期的经济发展来说，主要是城市的经济发展作为经济发展的主体，引领着我国的经济全面发展，但是我国的政策是先富带动后富，实现共同富裕，在城市经济获得良好发展的时候，后期要进行的就是推动农村经济的发展，让农村的生活和总体的经济向我国城市的水平进行靠拢，最终使得我国取得平稳地整体性发展。对于农村的经济来说，其主要的经济来源就是农田种植，要想农业农村经济获得良好的发展，就必须要做好农村农田的管理工作，使得农田可以生产出更多的粮食，促进当地经济的发展。在农田种植的过程中，最难处理的问题是农田的水利渠道的防渗处理工作，这个是重点和难点，需要进行良好的解决。本文主要对山区小型农田水利渠道防渗技术实践与应用进行分析探讨。

关键词：山区小型农田、水利渠道、防渗技术、实践应用

一、前言

山区农田在我国所有的农田面积中占有着很大的比例，因此，在进行农田的整体规划处理时，应当对山区农田高度重视。在进行山区小型农田种植时，因为山区小型农田本身的缘故，在整个种植收成中会相对的应当处理更多的问题。在山区小型农田中，渠道是非常重要的，它关系着农田种植的用水，保证农作物的收成，也是我国基层水利建设的一部分。对于山区小型农田的水利渠道问题，应当重点的解决，保证当地的农业种植用水的总体调度。下面我们对山区小型农田水利渠道防渗技术实践与应用进行分析研究。

二、山区小型农田水利工程主要分区

1、水源充足、水量丰富区域

对于水源充足、水量丰富的区域一般是在储水量足够或者泉水产量的地方，这些地方可以满足农作物的用水需求。对于这些区域而言，大部分是种植水稻的，偶尔有种植小麦的。对于这里的水利工程，应当方便布置灌溉泵站和渠道，为农业种植及时提供水资源，保证农业用水的需求。

2、宜于建设塘坝的区域

这一类区域充分结合当地的地址条件、地形地貌，建设一些小型的水源工程，对当地的山泉水和雨水进行集中收集，建设好相关的输送管道和灌溉渠道，当出现季节性缺水的时候，就可以进行用水调度，满足农业种植的需求和人畜饮水的问题。

三、防渗技术在小型农田水利渠道中的运用

1、山区渠道的主要特性

在进行山区水利工程建设时，应当将山区渠道的特性充分考虑到当中，因为对于山区而言，其地质条件和地形条件是十分复杂的，大部分是丘陵地区，所以使得山区的水利工程建设的难度是相当的大的，相对普通的水利工程难度显著增加。在进行山区水利工程建设的时候，其纽带主要是溪沟源头和河流源头，这样可以满足对水资源的需求，但是灌溉的地区一般是在距离源头很远的中下游地区，这导致山区的渠道很多都是盘山的长渠，有的还会穿过许多崇山峻岭，这样的情况一定要增加隧道、倒虹吸管和渡槽等这样的工程建设，保证水资源向下流动。在进行山区渠道建设施工的时候，需要开挖的数量是比较多的，开凿的难度也比较高，而且很多的工程施工的时候没有机械设备进行辅助，使得施工或多或少的存在超挖情况和少挖情况，多余的建筑数量也有所增加，总体增加支出和山区渠道建设的难度。在进行挖盘山渠道的时候，一般是采用半挖半填的方法和半砌的方法进行施工建设，这样的处理方法很容易使得山区渠道漏水，漏水的危害是巨大的，因此要充分做好防漏、防渗的处理措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除了上面提到的之外，在进行盘山长渠开挖时会经过一些地质条件和地形比较复杂的区域，开挖的时候使得这些地区非常容易出现坍塌、滑坡的情况。另外，盘山渠道的总路程比较长，需要大量的资金进行投入，才能使得工程有质量保证的完成。但是我国每年在这方面的投资是有限的，无法满足需求，当地的群众自筹又有很多的问题，经济活动也相对较少，使得资金的问题难以处理好。缺少资金，不可避免的就会缺少相应的灌输设备，附属建筑物和灌区渠道的使用年限低于标准的使用年限，倘若资金足够就可以进行一次性投资，从长期的角度来分析情况，不难发现，这样可以节省大量的资金和保证质量，具有着较强的经济效益。

2、防渗结构的具体形式

在进行农田水利渠道建设的时候，渠道的防渗的方法是大部分将矩形的断面当作中心，小部分以土渠的地段将梯形当作中心，上面两种方法在水利渠道的建设防渗上有着广泛的运用。尤其是近些年来，将微地形断面当作中心的防渗方法在开始使用现代化的水利渠道中有着良好的应用，现代化的侧墙的坡度在1：1.01～1：1.06之间，这种断面形式山区地带有着广泛的运用，不但使得开挖量没有增加，而且还对防渗体和砌体的可靠性、稳定性、安全性进行了加强。

3、防渗材料的选用

通过大量的实验得到充分的数据，将这些实验得来的数据进行对比，不难发现，在进行小型农田水利渠道的防渗施工处理的时候，浆砌块石、混凝土、浆砌毛条石、和水泥砂浆是渠道防渗施工的主要的材料。除此之外，还对渠道的防渗处理的土工膜防渗技术和防水柔毡防渗技术进行了大数据的实验。

（一）混凝土防渗技术

就目前的阶段，混凝土防渗技术在我国已经得到广泛的运用，根据实际的数据结果证实，混凝土防渗技术可以满足山区渠道进行防渗的需求，在山区小型农田水利渠道防渗上可以充分的发挥出自己的作用。混凝土防渗技术主要分为预制和现浇，现浇具有着非常显著的的防渗效果，在做好防渗处理之后，可以避免渗漏的损失的程度高于86%，而且还可以使得水利渠道的使用年限得到显著的提高。现浇混凝土防渗技术的在以下几个方面有着良好的表现：一是在土渠经开挖逐渐成型之后，浇筑工作可在混凝土板上以直接进行，就一些灌区配套常运用该技术，但混凝土板在浇筑过程中很容易出现裂缝问题，使得渗漏的处理难度显著增加。二是在混凝土板进行浇筑工作，会对渠道防渗措施进行到一定改善且具有良好的防渗效果，不容易被破坏，可以进行长期使用，但是需要大量的资金投入。三是在混凝土板进行浇筑工作，使得造价成本有所降低，可以更好地得到运用，但是效果相对差一些。（二）浆砌块石勾缝防渗技术

在进行山区渠道的防渗处理时，施工的防渗材料都是就地取材，这使得浆砌块石勾缝防渗技术在山区小型农田水利渠道建设中有着更好得运用。但是使用浆砌块石勾缝防渗技术进行施工的过程中，砌体之间有缝隙，难以彻底密实防渗效果也就有所欠缺，又因为勾缝本身不具有使用周期长的特点，因此特别容易出现渗漏情况。在农田水利渠道的防渗施工处理中使用浆砌块石勾缝防渗技术而渗漏问题得不到充分的解决，但是如果资金不充足，可以选用这种技术进行防渗处理。

四、结束语

经过上文对山区小型农田水利渠道防渗技术实践与应用的详细介绍和分析，相信大家对山区小型农田水利渠道防渗技术实践与应用都有了一定的了解。水利渠道属于水利工程，对于山区的农田来说，渠道是相当重要的，做好渠道的防渗工作是必须要处理好的一件事情。本文对山区小型农田水利渠道的防渗技术进行了分析，详细的介绍了其施工建设和施工技术的应用。只有通过不断开发和完善小型农田水利渠道的防渗处理技术，才能保证山区小型农田渠道的正常使用。

参考文献：

[1]秦延安，魏志亮.小型农田水利建设的又一个春天—陕西省2009年财政支持小型农田水利建设纪实[J].陕西水利，2010，（02）：39-40.

[2]于忠孝，于明.谈农田水利渠道设计与施工中的几个问题[J].水利天地，2011，（11）：37-38.

[3]卢军，邹德华.渠道防渗技术在吐木秀克水电站工程中的应用[J].水利技术监督，2010，（01）：44-47

论文作者:孔昭明

论文发表刊物:《基层建设》2016年24期8月下

论文发表时间:2016/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c5b4ae02827b25c27b0c4a75.html