# 水利工程施工技术在农田灌溉水渠的应用分析论文_付光辉

付光辉

株洲神禹水利水电建筑有限责任公司 湖南株洲 412100

摘要：农田灌溉是农业生产管理的重要内容，农田灌溉水渠的施工质量会对农田灌溉的效果产生直接的影响，必须要从细节处入手做好农田灌溉水渠的水利工程施工，提高农田灌溉水渠质量。基于此，本文对农田灌溉水渠的水利工程施工技术应用进行了相关的分析和探究，以期为农田灌溉水渠施工提供一定的参考。

关键词：水利工程；施工技术；农田灌溉水渠

农田灌溉水渠的施工质量会对农作物的生长产生直接的影响，为了提高农业生产管理水平、确保农作物获得高产和稳产，必须要重视农田灌溉水渠的水利工程施工质量。要从精细化管理的角度出发，对农田灌溉水渠水利工程施工技术进行精细管理，确保农田水利工程施工质量，为农作物的生长提供可靠的水利设施支持。

一、农田灌溉水渠的沟槽土方开挖施工技术

农田灌溉水渠的土方开挖是农田水利工程的施工关键，在实际施工过程中，农田灌溉水渠沟槽土方开挖施工包括基础处理、沟槽开挖以及沟槽夯实三个施工步骤。

（一）基础处理

农田灌溉水渠的地基应当具有一定的承载力，这样才能够确保农田灌溉水渠性能的发挥。在进行沟渠开挖的时候，首先要做的就是对施工区域进行相应的地质勘查，明确农田水渠地质承载力的强度。如果地质承载力达到相应的施工要求，则可以按照施工步骤进行沟槽开挖施工，而如果地质承载力较弱，不符合农田灌溉水渠的施工要求，则需要采用加固或者是夯实的方式来提升地质承载力。另外，在基础处理的过程中，经常会发现软基的问题，这种情况下必须要采取换填加固的方式来加固地基，简单的说，就是要将不符合要求的软基挖出，填上优质的土质，以此来达到加固地基的目的。

（二）沟槽开挖

沟槽开挖的施工质量会对农田灌溉水渠的施工质量产生直接的影响，在进行沟槽开挖的时候，要做好两个方面的施工步骤管理。首先，是在第一次沟槽开外之后，需要预留出20厘米左右的剩余开挖量。在预埋件安装施工之前，需要结合农田灌溉水渠的施工要求进行再次的沟槽开挖施工。其次，在沟槽开挖的过程中，要尽量避免出现超挖的现象，尤其是要禁止扰动沟槽中的土壤。如果在沟槽开挖的过程中出现了超挖的问题，应当立刻应用原土进行回填、压实。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）沟槽夯实

沟槽开挖施工完成之后，必须要进行相应的夯实操作。通常情况下，应当按照农田灌溉水渠水利工程的施工需求和标准进行适当的虚土回填，回填的厚度应当控制在30厘米左右，然后应用电动的夯实设备进行沟槽夯实。

二、农田灌溉水渠的混凝土浇筑施工技术

在沟槽底进行混凝土浇筑施工是沟槽开挖之后的施工步骤，混凝土浇筑的质量不仅会对整个农田灌溉水渠的施工质量产生直接影响，而且还会影响到农田灌溉水渠的使用年限，因此，必须要做好混凝土浇筑施工质量控制。实际上，农田灌溉水渠的混凝土浇筑施工的步骤和控制要点与其他工程的混凝土施工工程类似，具体的说，主要包括以下几个施工步骤。一是混凝土骨料的确定。需要结合农田灌溉水渠的施工标准对骨料的粗细读、均匀度进行控制，并且做好相应的配比实验，确定最佳的混凝土配合比。二是混凝土的搅拌。通常是应用大型的混凝土搅拌机对混凝土进行振捣搅拌，并且在此基础上做好混凝土的运输。三是混凝土的浇筑施工。农田灌溉水渠的混凝土应当与沟槽底部进行密切的接触，另外由于农田灌溉水渠的施工线通常具有相当的长度，采用分段浇筑的方法比较适宜。另外，每一段的混凝土浇筑完成之后，要人工实施原浆收面，确保混凝土浇筑的外观形态符合相应的要求。

三、农田灌溉水渠的上层砌体施工技术

农田灌溉水渠的上层砌体施工是农田水利工程的关键工序，根据上层砌体选用的材料不同，水渠上层砌体施工工程又分为浆砌石砌筑、卵石砌体以及块石砌体等。目前在农田灌溉水渠施工中，最常用的就是浆砌石体砌筑。具体的施工步骤主要有以下几个方面。

（一）砂浆的配置

作为农田灌溉水渠水利工程的粘合剂，砂浆配置是否科学直接关系到农田灌溉水渠工程投入使用后的稳定性能。目前M7.5水泥砂浆是农田灌溉水渠工程施工中应用最为广泛的砂浆材料。在砂浆的配置过程中，需要注意以下几个方面的问题。一是砂浆原材料品质控制。必须要对原材料进行认真、仔细的检查，尤其是要对水泥的稳定性、标号等进行确定，同时要严格禁止不同类型的水泥进行混合应用。二是砂浆的搅拌。为了确保砂浆良好的和易性，搅拌的时间至少要保持2分钟以上，搅拌后的砂浆要立刻在2个小时以内使用完成。三是砂浆强度的测试。只有强度测试达到一定的要求，砂浆才能够被投入使用。

（二）砌筑施工

在砌筑施工过程中必须要从细节入手进行施工质量控制。严格按照农田灌溉水渠的施工设计要求，严格执行防线开挖，这样才能够在方格成型后形成均匀、规则的外观。在砌筑施工之前，还要做好相应的砂浆清理工作，确保砌体能够保持一定的平整度。砌筑施工完成之后，还要进行及时的保养。

（三）勾缝处理

农田灌溉水渠相邻两层之间很容易会出现勾缝问题，这不仅影响了农田灌溉水渠的外观，而且还会对水渠的使用产生不良影响，严重的甚至会出现渗水、漏水和坍塌问题。因此，在施工过程中就要妥善的对勾缝进行处理。一是要在砌筑结束之后的一天内，应用水泥和灰沙进行勾缝处理。二是勾缝的处理之前，要清理掉槽缝中的灰渣和积水，确保勾缝干净、湿润。三是勾缝处理应用的砂浆不能与其他的石料进行混合，需要进行单独的拌制。

结束语：

农田灌溉是农业生产管理的重要措施，灌溉水渠水利工程的施工质量会对农田灌溉的效果产生直接的影响。必须要在土方开挖、混凝土浇筑和上层砌体施工环节做好精细化施工管理，提高农田灌溉水渠水利工程的施工质量。

参考文献：

[1]马楠.农田灌溉水渠水利工程项目建设与关键技术分析[J].乡村科技,2018,02:115-116.

[2]赵亚锋.农田灌溉水渠水利工程施工技术分析[J].科学家,2017,507:31-32.

[3]孟宪策.浅论农田灌溉水渠水利工程施工技术[J].城市建设理论研究(电子版),2017,23:96.

[4]彭小兵.农田灌溉水渠水利工程施工技术分析[J].建设科技,2015,24:130-131.

[5]刘金宝.农田灌溉水渠水利工程施工技术分析[J].民营科技,2014,06:235.

论文作者:付光辉

论文发表刊物:《防护工程》2018年第25期

论文发表时间:2018/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c5baadfe1232b94cba06da60.html