# 刍议实验室中的静电防护论文_曹远福

江西有色地质勘查二队 341000

摘要：随着电子技术的发展，静电放电（ESD）现象日益严重，造成的影响和危害也越来越大。实验室中静电的污染和危害也是相当的严重，实验室是人们进行科学研究的重要场所 , 随着实验室仪器设备的补充和更新,各类电子仪器产品的涌入，加重了实验室静电污染危害程度，造成很多不必要的损失和危害。所以，目前在实验室的管理和建设中，需要着重研究如何减轻静电污染，降低静电放电造成的危害。

关键词：静电放电（ESD）；静电防护体系；静电消除

1前言

静电放电现象造成的影响及危害越来越明显，静电的防护已越来越多的被人们所重视。本文从实验室中静电的危害和产生出发，针对物理电子实验室提出了部分静电防护的措施。静电防护尤为重要，静电放电普遍而又难消除，并且极具危害性，故需电路设计人员、静电防护人员应深入研究，敢于创新，尽快提出更好的静电防护方法。

2静电在实验室中的危害

实验室因静电造成的主要危害：一是会直接影响实验结果的可靠性，导致实验失败；二是受静电影响，仪器设备易使灰尘附着，增加器件的腐蚀或磨损，影响仪器的使用寿命；三是静电放电形成的电火花，会有引燃实验中易燃易爆品的风险；同时，若静电电位过高可能对实验人员造成电击伤害。

3实验室的静电来源及基本的防静电原理

通常实验室有害静电的来源有：实验人员自身所携带的静电，或是实验室人员的活动致使静电生成；实验室因操作人员不规范操作而生成静电；实验室中大量带有静电的尘埃；由于带电设备的工作感应带电，而产生静电。众多的静电防护措施总原则是：要么是减少静电源头，尽量减少静电的生成；要么设法减少已产生的静电荷，让已有的静电荷尽快的泄放掉，使之不能大量累积；或是进行静电屏蔽作用。

4电子实验室静电放电防护措施

实验室有着大量实验设备，尤其是在物理电子实验室中，静电放电的危害极大，所以对实验室提出以下静电防护措施，以减小静电在实验中的危害。

4.1 接地泄流

接地系统是最方便有效的措施，通过接地将 ESD 产生的静电荷导入大地，来达到静电防护效果；具体做法是将实验室的操作台、仪器设备、实验室地面及墙面等部分按区域和特点顺次与地线相接。使产生的静电及时有效地被安全泄放掉。但需注意的是：应有专门的接地线路，地线不可与水管、暖气管、避雷线路、或输油管道相连。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2 防止人体带电

（1）佩戴防静电手环（或腕带）：实验操作人员必须佩戴防静电手环（或腕带），并且防静电手环与皮肤接触要好，对地的阻值够大；（2）穿特制的防静电装束：在重要实验区域，进出的相关人员须穿防静电工作装和防静电工作鞋，甚至佩戴防静电指套；（3）加强防静电知识的培训：严格人员的活动，加强对实验相关人员进行关于静电放电防护知识的培训，提高静电防护的意识，锻炼静电防护技能。

4.3 建立防静电安全工作环境

（1）控制环境温湿度：人体静电模式易受环境湿度和温度影响，在不致导电设备或器件腐蚀生锈或其它危害的前提下，尽量加大室内相对湿度，可以安装空调加湿等来提高空气的相对湿度，另外，温度会对环境造成影响，通常较低的温度对实验室的静电防护更有利；

（2）实验室内尘埃的控制：尘埃上容易带静电，所实验室要保持清洁干净，尽可能的减少尘埃，就可以有效减小附着 ( 吸附 ) 静电带来危害；

（3）尽量使用防静电的材料，实验室的包装材料，容器盒子、操作台垫、仪器台垫都需由特制的防静电材料制成；

（4）规范实验操作：实验测试时操作要规范，防止因不当的操作行为而造成静电的生成和累积；

（5）定期进行离子风浴：相比导体，绝缘体更容易产生静电，针对绝缘体的特性，接地流的方法难以奏效，最好使用离子中和法，通过喷放大量阴阳离子来中和掉绝缘体上的静荷；（6）在防静电安全工作区明显处，张贴相关防静电警标志，严格限制实验室中人员的出入，并且对实验室实验设备、实验器件进行定期监测检查。

4.4 电子设备的静电放电的防护设计

对于电子设备常用屏蔽机箱，使用金属制成的机箱和屏蔽罩，可以将静电的放电电流限制在机箱外表面上 , 从而阻止静电电弧和相应的电磁场对器件设备造成的影响和伤害。

5结束语

电子技术的发展对静电防护提出了越来越高的要求，重视静电防护对于电子产品的安全使用，和实验室静电污染的防治有着重要意义。文章具体分析了实验室常见的静电放电现象，对实验室中静电放电造成的危害进行了深入的分析说明，阐明了实验室静电的来源和防静电的原理，最后理论联系实际，特针对实验室的静电放电现象，静电污染及危害，提出了相应的静电防护措施与保护技术

参考文献：

[1]邹航，张素娟.电子元器件检测实验室的静电防护体系[J].应用天地,2010,29(10):78-80.

[2]王翠霞,许维胜,于有灵,吴启迪,范学峰.CMOS集成电路中ESD保护技术的研究[J].集成电路与材料,2008(08):1-3.

[3]李秀峰,邱扬,丁高.静电放电及其防护设计[J].国外电子测量技术,200625(02):9-12.

[4]周光茜.实验室的静电污染与防治[J].中国物理学会第八届静电学术年会

论文作者:曹远福

论文发表刊物:《防护工程》2019年第1期

论文发表时间:2019/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c5d90e14c31621e6a71d0f33.html