# 水利水电施工工程中开挖支护施工要点分析论文_高代胜

四川省水利电力工程局

摘要：改革开放以来，我国经济快速发展，水利工程越来越多，同时，水利工程的施工质量受到人们的广泛关注，对其施工技术也有了更高的要求。文章主要对水利水电施工工程中开挖支护施工进行了分析探讨。

关键词：水利水电施工；开挖支护；施工

引言

水利工程中选取的施工技术在很大程度上影响着工程质量，开挖支护有着非常关键的意义，不单单能够保证项目的任务得以实现，而且还可以影响到项目的质量和安全性，是实现优质高效的水利水电工程的技术保障。

1水利水电施工工程中开挖支护技术要点

1.1测量放线

进行边坡开挖施工之前，现场施工人员要依照有关技术和设计图纸要求对开挖的轮廓展开测量放线，保证测量放线点达到水利工程的实际要求。施工人员要遵照成型后的开挖断面实施检测，如果出现无法达到工程规范及设计要求的部分，及时给予相应的处理。

1.2边坡开挖

（1）土质边坡开挖。在开挖土质边坡修建水电站时，必须按照由上至下的施工顺序进行，且开挖时要要控制每一次削坡层在3米之内。在削坡结束之后需要使用反铲挖掘机对作业面进行削坡操作，并安排专业的施工人员进行修坡工作。在施工过程中还要加强检查力度。

（2）岩质边坡开挖。开挖岩质边坡时我们一般采取钻爆法来进行开挖施工，按照从上到下进行开挖的顺序进行，爆破时采取毫秒微差梯段爆破的方法。一是，分层开挖逐层爆破。依据设计的规定在开挖岩质边坡时应该采取分层的梯段爆破法，经过研究调查显示，我们要将开挖爆破的梯段控制在6米左右。由于岩质边坡一般是较薄的顺向的坡，开挖的坡角比岩层的倾角要大，一般开挖的切脚都不太大。二是，台阶式分层爆破开挖。经过一定的开挖施工之后，边坡会受到各种不同的因素影响，这无形中就加大了支护的难度。由于岩层切脚、爆破以及上层岩层的作用，经常会导致滑塌现象产生。所以为了保证安全，我们必须采取分层爆破的方式来降低安全隐患。三是，薄层爆破开挖。薄层爆破开挖距边坡12m内侧的岩体，开挖高度应该控制在3m左右。

（3）土石方明挖。在我们的现代社会之中，随着科技水平的发展进步，爆破的微差技术、光面技术及预裂技术等也都得到了很大的发展，开始逐步的在水利水电工程中广泛的得以应用。比如在一些特定的水利水电施工过程之中，一些单位为了能够切实的确保在土石方开挖的时候能够精确、准确，他们大多数会采用高度边坡的开挖方式，这种开挖的方式已经相当的成熟，因此运用此种方式可以更好地控制土石方的稳定性及开挖的准确性；同时该项技术还可以对爆破技术进行合理的控制，提高其操作的准确率。相比较于过去传统的土石方开挖技术来说，随着各种新技术、新工艺的广泛应用，现代的土石方开挖过程中工作人员已经逐渐的将小梯段爆破方法、光面预烈的爆破方法进行广泛的应用，这可以极大的提高工程的施工效率，大大的降低施工的成本，而且还可以有效的保障土石方开挖工程的质量，提高水利水电工程的总体质量。

1.3边坡支护

（1）土锚杆支护。土锚杆技术在边坡支护的过程中，主要针对堆积体浅表以土质为主的坡面进行支护和加强，提高坡面的稳定性。其施工流程相对比较规范，然而施工质量的好坏也直接影响着边坡支护的实际效果，因此在土锚杆施工过程应明确操作步骤，严格按照施工流程，确保施工质量等级。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）做好钢筋网的铺设工作。当边坡受到地质灾害的破坏而坍塌时，就必须开展有效的钢筋网铺设工作，以加固边坡，使其更为安全。在输送钢筋网时，必须保证钢筋网与岩石层之间无缝隙，并且要将其与锚杆头进行焊接，以形成稳固的整体。除此之外，排水孔施工工作也是水利水电工程边坡开挖支护施工中的重要环节。边坡长时间的排水会削弱其稳固性，为此，可以利用永久排水孔来解决排水工作，开展支护施工。在喷混凝土的区域中，常常会使用永久性排水孔方法，能有效降低水压对边坡的影响。为保障排水效果，可在其内部添加排水盲材，以防止排水孔出现塌孔现象。

（3）喷混凝土施工。在一期支护工程中喷混凝土是一种常用的施工方法。喷射混凝土可以强化封闭开挖到位的边坡基面，可以减少边坡基面的基岩风化的机会。该施工方法普遍使用在放空洞出口边坡开挖、坝肩开挖、边坡开挖中，并取得了良好的效果。

2水利水电开挖支护施工质量控制措施

2.1做好开挖中的保护措施

在所有的准备工作完成后，可严格按照实施细则进行施工：（1）在确定出的施工范围内进行土石方开挖，要及时地运走挖出去的土石方，不允许随意堆弃渣土；（2）在开挖前必须再次确认地下设施的埋设位置、深度及方向，以免在施工中对地下设施造成破坏，发生危险，造成经济损失；（3）在开挖施工过程中，如果原有建筑与施工现场的距离比较靠近时，要注意观察基坑外壁地质的稳定情况，在必要的情况下应采取有效的措施。可用石子、草带子、沙袋等建筑物品对基坑边坡进行防护，以避免原有建筑物产生沉降，进而使施工工作得以顺利的进行；（4）要在基坑周围装置安全防护栏，在装置的过程中不仅要保证安全防护栏的稳定性，也要注意方便施工人员的施工作业；应标示警示语提示行人注意安全；安装照明设施，以便夜间对施工场地进行巡视，还可预防意外的发生；（5）保持基坑的周围畅通无阻，同时注意大型施工机械设备不应接近深基坑；（6）做好基坑内清障及排水工作，防止基坑内因积水过多造成倒坍引发安全事故；（7）施工人员在施工过程中要注意保护好自身的人身安全，正确佩戴安全帽，上下班走安全通道等。

2.2做好施工地下水的处理

水利水电开挖施工要全面的考虑气候及天气情况的影响进行施工作业，减少过避免水量带来的影响，做好恰当的防水措施。在施工前，要做好相关的调查报告，以此为基础做好防水和排水工作，深入的分析地下水的成因，并制定行之有效的防范措施及方案。基坑降水施工工程是一项复杂的系统工作。需要做好下面问题的处理：首先，防止降水施工引发的大面积地面不均匀沉降的情况出现，在降水井点管和周边建筑物及路面之间进行井点回灌作业，连续使用清水进行回灌，从而补充此处的地下水，达到地下水水位基本不变的目的。其次，结合实际施工状况，针对性地处理施工问题。比如施工地的地下粘土层相对较厚的问题，在打孔时，应使用能够套管和水枪在井点轴线以外打孔，采用埋设井点管的方法成孔，进而使地层中的上下水得以贯通。最后，抽水时，特别在抽水开始阶段，应检查各井点管是否出现淤塞的情况，检查的方法主要是监听管内水流声和查看管子表面是否潮湿。如出现淤塞的死井数量大于整体的10%，则会对降水效果产生严重的影响，这时应该采取一定的措施，如利用高压水对井点管进行反复冲洗。

结语

综上所述，近几年来，随着我国经济的飞速发展，人们对基础设施工程的水平要求越来越高，为了更好的满足广大人民发展的需求，我国在不断的增强对水利水电工程施工质量的监管，确保每一项工程都能满足人们的需求，促进社会的发展，土石方施工作为水利水电工程的基础工程之一，在整体之中具有着重要的作用。在水利水电工程高边坡施工中，我们要采用合适的施工工艺和流程，不断提高高边坡支护和开挖水平。

参考文献：

[1]刘齐东.水利水电施工工程中的边坡开挖支护技术[J].城市建设理论研究（电子版），2014（1）.

[2]王朋辉，韩晓燕，孙建新.水利水电施工工程中边坡开挖支护技术分析[J].科技资讯，2012（4）．

[3]安平颖.水利水电施工工程中边坡开挖支护技术的探究[J].科技创新与应用，2014（9）.

论文作者:高代胜

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c5e084a9cd4a20e1e1645051.html