# 探析注浆技术在建筑土木工程中的应用莫石珍论文_莫石珍

【摘要】我国大多数已建建筑地基与新建建筑物桩基问题较为复杂，单一注浆技术无法有效处理此类问题，复合注浆技术因其应用范围广、加固效果良好等优势在建筑软基加固工程建设中得到了大量应用。在我国的土木工程中，采用注浆技术进行施工占有很大比例。经过分析我们发现，虽然注浆技术给浇筑桩以很大的承载能力，但同时也存在一些问题，以浇筑的桩体为例，在采用注浆技术进行注浆时，桩底废渣的清理就是一个难题，若此问题解决不好就会极大影响其承载能力。

【关键词】注浆技术;土木工程;应用要点

引言

在整个施工过程中，仍然存在着一定的问题，有待于进一步解决，尤其是裂缝问题。建筑是由墙体、梁板等元素所构成，这些部分因各种因素容易出现裂缝，不仅影响了建筑的美观性，还存在安全隐患，必须妥善处理。而建筑工程注浆技术的有效应用，则能尽量避免裂缝的出现，保障建筑工程质量。现阶段，注浆技术在我国建筑工程施工中，被广泛应用，得到了较好的推广，具有重要的作用。

1、注浆技术施工优势

1.1适应性强

注浆技术随着多年的应用与研究有了多种技术处理方法与材料选择，能够满足不同功能性要求，适用于各类环境下的工程作业需要。在城市地区经常会遇到施工空间不足、环境条件差等问题，而注浆技术对环境要求低，占用场地少，具有良好的环境适应性。

1.2功能强

注浆技术不止可以有效修复裂缝问题，而且不会对原有结构造成破坏，具有良好的整体性效果。房屋建筑比较注重装饰效果，注浆技术应用也可以美化装饰工程。这一技术通过施加一定压力将粘结剂挤入建筑结构中，可以对建筑结构起到良好加固效果，相比其他传统防水工程，注浆技术能够使建筑结构具有良好密封性，从而起到一定防水效果。

1.3工艺简单

注浆技术工艺要求低，需要的培训工作量小，易于操作，也没有复杂严苛的设备操作要求，对工人的能力要求低，在施工完畢后，也很少会出现质量问题。这一特点使注浆技术很受市场青睐，其性能指标也满足工程要求。

2、注浆技术在建筑土木工程中的应用要点

2.1混泥土结构部位

（1）根据病虫害设置孔位。在出现病害的混凝土部位上，要根据操作规定设置孔位。孔位设置要严格遵守科学规定，孔与孔之间要留有300-400mm的间距，孔径在0.5-1.2mm之间。如果是湿缝隙，则可用岩缝开槽方法设置孔位，如果是干缝隙，那么孔位间距要缩短为25-45mm，并且使用环氧胶封堵封口，以免在注浆时出现浆液流出的问题。

（2）用高强度水泥封槽和埋管。在湿缝隙条件下封槽和埋管，在注浆时浆液中要加入适量的水，这样可以使加固的效果更为明显些。如果是干缝隙，那么浆液的粘结度就可以适当低一些，同时把握好固化时间。一般来说，固化时间大致为14小时，而要提高最终的粘结效果，只要严格遵守封槽和埋管的施工标准即可。

2.2墙体部位

在房屋墙体中，经常会因为外力变化而出现裂缝等现象，在影响墙体的外力中，因为温度差而出现的热胀冷缩现象是主要原因。对于墙体裂缝的处理，不同的裂缝位置有不同的处理方法。如修补楼板位置的裂缝时，可按照施工设计选择合适的注浆材料。在完成注浆以后，施工人员还要对易出现漏洞的位置进行查找，一旦发现就继续选择合适的浆液进行修补。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3注意建筑材料选择

实际施工中注浆技术所用材料有很多种选择，例如单液水泥浆、水玻璃浆、黏土水泥浆等，而化学浆液作为相对较新的注浆材料，本身也具有一定复杂性，传统的单液水泥浆、水玻璃浆以及黏土水泥浆较为常见。选用注浆材料要注意工程实际需要与工程标准要求。要参考现场情况，也要注意注浆材料是否需要具有一定耐腐蚀性，不同材料在耐腐蚀强度上有区别。现代工程建设对于材料环保性、安全性可能会有专门要求，即使没有明确要求，也要在满足工程要求的前提下尽量选用环保材料、减少对周边土壤环境的不利影响。如果注浆材料应用后没有满足功能性要求，可以酌情考虑使用一些相对简单的注浆材料修补，修补要重视材料的粘合性能，粘合性能良好的材料通常可以满足房建防渗漏、补裂要求。

2.4建筑土木工程地下室的施工

建筑土木工程项目在具体施工过程中，经常会引发病害问题出现的环节之一就是地下室的施工。所以在针对地下室进行施工操作的时候，工作人员一定要结合现场的施工情况，对施工材料、施工工艺、以及技术手段进行合理的选择。这样不仅能够将材料、技术在实际应用过程中的作用充分发挥出来，而且还能够尽可能避免出现失误、安全隐患等问题的发生。在具体施工过程中，首先要做的一点就是要确定裂缝出现的具体位置，这样有利于为裂缝的填充打下良好基础。在确定位置之后，要及时对钻孔进行有效的清理，保证钻孔附近的整洁度。在完成高压注浆或者是二次补灌施工之后，才能够对裂缝进行有针对性的修补和处理。其次，在注浆施工完成之后，要对所有的裂缝修补情况进行确认，避免出现遗漏的现象。与此同时，在施工过程中，要保证钻孔深度的合理把控。在对钻孔深度进行控制的时候，一定要保证钻孔与混凝土板的厚度可以保持一致，同时还要对角度是否符合具体施工要求进行确定。这样不仅能够保证缝隙的处理效果，而且还能够避免影响整个施工质量。

2.5厨房和卫生间

厨房卫生间的渗漏大多出现在瓷砖的砖缝处，此时，墙体表面会经常处于潮湿状态。所以施工人员进行维修时，要先关闭水管，减轻渗透程度。而后在地面四周相应位置出挖出排水管道，设置好孔位，并以环氧砂浆处理，确保排水管道能够正常发挥排水功能。

2.6地基结构部位的注浆处理

地基对于房屋的质量与施工安全具有重要影响，如果出现任何问题一定要及时排查和处理。对于砂性土、粘性土等地质情况，可以采用注浆技术对地基进行处理，根据钻孔深度，干燥的缝隙表面在离缝隙两边的4cm左右处，涂抹环氧胶来进行密封处理，为建筑企业节省施工成本。注浆施工技术是对基地的缝隙进行处理，从而改变地基的湿陷状态，保证分层的稳定性与牢固性。

结语：

总而言之，为推动城市化进程，要求施工单位必须重视城建软基施工中复合注浆技术的合理应用，在全面分析复合注浆技术的前提下，规范施工流程，如此才能确保工程建设的整体质量。通过以上有效阐述，总结了建筑工程注浆技术的应用与施工工艺，为了进一步提高对于该技术的应用效率，应该不断提高认识，积极加强技术创新，从而才能迎合时代发展，进一步促使建筑工程注浆技术的应用水平不断提高。

参考文献：

[1]姜永伟.注浆技术在建筑土木工程中的运用和施工工艺分析[J].居舍，2019（11）：30.

[2]李军权.浅析建筑工程注浆技术的应用与施工工艺[J].居舍，2019（10）：70.

[3]马心俐.注浆技术在建筑土木工程中的应用和施工工艺初探[J].居舍，2019（7）：54.

[4]邱继远，王志伟，毛茹，等.关于城建工程施工中注浆技术的研究[J].现代农村科技，2017（3）.

[5]曾克强. 旋喷桩复合地基设计理论与施工技术研究及其工程应用[D]. 湖南大学，2019.

论文作者:莫石珍

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c6201bb2154b05ef2e677686.html