# 水工建筑结构设计及施工质量控制分析论文_邓卓方

广西桂禹工程咨询有限公司 广西南宁 530023

摘要：水工建筑常面临的开裂、渗漏等情况，严重时甚至会造成整体建筑的倒塌，故必须对水工建筑结构设计的病害等进行相应的处理，提高水工建筑运行的安全性。在水工建筑结构设计中，加强其设计的合理性、科学性，可以减少后期病害的发生，避免修复等造成的大量的人力物料损耗，在合理控制工程成本的基础上，还能够确保水工建筑的使用寿命，使其发挥最好的功能效果，实现经济社会价值。本文对水工建筑结构设计及施工质量控制进行分析。

关键词：水工建筑；结构设计；原材料控制；浇筑质量

1 分析混凝土的结构设计

混凝土结构设计中，根据水工建筑施工要求，关注混凝土结构的强度，增强水工建筑稳定性。水工建筑期间，混凝土结构设计从综合角度出发，既要考虑到混凝土结构影响因素，又要掌握水工建筑水下环境影响因素，预防混凝土结构被腐蚀，影响混凝土结构实际性能。混凝土结构合理设计，延长水工建筑使用寿命。水工建筑混凝土结构设计期间，结合实际情况，严格按照施工标准操作。注重对建筑结构运用期间的检测与维护，确保混凝土结构设计质量。混凝土结构设计开始之前，相关技术人员深入到水工建筑施工地点，对现场进行全面勘察，预留充足工作面，确保混凝土结构实施顺利，为后期工作的运行也创造可实施条件。在此基础上，水工建筑混凝土结构设计，注意可能出现的病害并且有效预防，尽可能降低混凝土结构设计伤害到最小化。混凝土结构设计，所有构件细节设计都要注意，材料、环境、老化等及时处理，加固构件稳固性，由此保证构件安全，保证混凝土结构设计符合施工要求。

2 混凝土结构设计及施工的质量控制

2.1 设计及现场控制

现场施工质量控制，利用质量控制系统，对现场施工进行长期检查，及时发现水工建筑混凝土质量施工错误，并且及时制定适当的解决方案，由此达到水工建筑质量控制的目的。具体现场施工质量控制包括：工艺质量控制与工程材料质量控制。工艺质量控制具体检测为目视，对工序活动严格筛查，检验机械，详细记录每天检验情况。工程材料质量控制，对工程材料进行实验室检验分析，产品质量检验，确保实验分析精确性，并且将检验情况详细记录，为后期工程施工质量勘察提供参考。

2.2 材料的控制分析

混凝土结构设计，原材料质量直接决定混凝土结构施工质量。混凝土原材料质量控制，是对水工建筑施工质量负责的重要举措，同时也是延长水工建筑使用寿命的关键手段。混凝土结构设计中，涉及到多种类型的原材料，砂石、水泥、添加剂以及水等，原材料质量变化与材料搭配息息相关。原材料质量直接决定混凝土质量，严格控制原材料质量。混凝土材料中，水泥强度变化十分关键。水泥材料采购环节，检验好水泥强度，保证其与施工标准相符；水泥存储管理非常严格，科学预防水泥受潮，影响水泥强度；水泥配合比搭配合理，水泥强度增加，与此同时混凝土强度得到增加。砂石粒径对混凝土强度影响非常大，砂石粒径是混凝土级配期间必须关注的内容，尤其是新拌混凝土骨料期间，和易性、含水量等都受到砂石粒径影响。水灰比大小决定混凝土强度的高低，在一定范围内，水灰比越大，混凝土强度越低。用水量、骨灰比等对混凝土同样具有影响，一旦混凝土结构强度达不到施工标准，引发安全事故的几率变大，正因如此，必须严格控制混凝土原材料。混凝土结构施工期间，利用随时抽查的方式，全面检查混凝土原材料。定期对质量检查与控制人员进行专业培训，增强专业技能的同时，不断提高综合素质，针对混凝土原材料质量控制，制定更详细、更全面的检验方案，并且掌握其中材料变化规律，提高原材料质量控制效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 浇筑质量的控制

混凝土结构浇筑质量控制，综合考虑混凝土配合比、和易性等影响因素，以有效的措施控制混凝土结构浇筑质量，提高水工建筑施工质量。

2.3.1配合比的特点

准确换算混凝土配合比，以实验方式进行骨料研究，严格控制骨料配合比与砂石粒径配合比，保证混凝土骨料施工处于饱和、面干的情况下。结合水工建筑具体施工情况，混凝土骨料中因为存在超逊径颗粒，所以其含水量也会超标。对此，及时对混凝土配合比进行实验，严格按照实际测量情况展开，保证配合比计算准确。检查混凝土材料运输方法、施工设备等，严格控制混凝土用水量。混凝土坍落度在混凝土配合比调整下得到有效控制，搭配混凝土外加剂，不断优化混凝土配合比。

2.3.2和易性的特点

和易性控制，需要从流动性、保水性以及粘聚性等方面着手。混凝土拌和过程中，如果和易性不达标，会引发一系列问题，比如：振捣不实、混凝土离析等，严重威胁混凝土质量。和易性达标，混凝土振实到位，离析现象得到预防，混凝土浇筑质量提高。和易性控制，从低坍落、低水量等方面着手，保证混凝土的可塑性、流动性与保水性，有效解决混凝土浇筑质量问题。

2.3.3振捣的特点

水工混凝土结构施工，相对来讲体积较大，因此必须做好振捣操作。浇筑振捣期间，注意振捣的充分性与全面性，杜绝出现漏振情况。以插入式振捣器为主，控制振捣器插入间距，预防出现死角振捣不到位的情况，确保混凝土浇筑顺利完成，保证混凝土结构表面平坦。

2.4 水工建筑不均匀沉陷的设计处理方法

水工建筑常常也面临着不均匀沉降的问题，主要是其所处的特殊的水环境，造成存在不良地质，比如软土地基。软土中含水量较大、孔隙比高、压缩性强、透水性差、固结时间长等特性，在后期投入使用以后，软土受到自身的压缩与上部荷载，会产生变形与不均匀沉降问题，从而导致地基的不稳定性加剧，影响水工建筑的使用。为应对这种不均匀沉陷，多需要在施工开始前对软土的覆盖范围、分布情况、软弱性等进行勘察，做好应对措施。如果水工建筑中所面临的软土覆盖范围小、分布范围较浅，就多使用一般加固的方式，比如排水固结、换填、铺洒相应的化学添加剂等。换填施工的方法不适用软土层深度较大的地基施工，一般将原来的软土层换成与之相反的土层，多为含水量低、孔隙比低、承载力大的其他土层，保证水工建筑地基的安全性与稳定性。

如果水工建筑所面临的软土分布范围较小时，有时也采用垫层施工，在软土层表面铺设砂土等，加大其固结排水性能，从而加固软土地基。部分水工建筑施工所面临的软土层覆盖范围与深度都比较大，就需要采用更为复杂的施工技术，如水泥搅拌桩、强夯法等，主要目的是提高该地基的承载能力，确保后续在水工建筑运营时地基的稳定性。水泥搅拌桩技术通过在软土地基中桩体的植入，能够实现对地基承载力的改善，加强了地基结构的稳定性，从而有效保证了工程质量。断层破碎带易引起坝基的不均匀沉陷和坝体开裂，处理措施主要是当断层破碎带倾角较大或与地面接近垂直时，在坝基面采用砼塞；如果有倾角但倾角不大时，除了要在坝基面砼塞，还要对其下部埋深部分进行斜井和平洞回填处理。

结束语

综上所述，混凝土结构设计科学，工程施工质量控制是提高水工建筑质量的重要措施。定期对质量检测人员进行专业培训，严格控制混凝土原材料质量。及时进行质量检验实验，确保所有质控点均在技术人员控制范围之内。由此提高水工建筑施工质量。

参考文献：

[1]李小静.水工建筑混凝土结构设计及其施工质量控制［J］.四川水泥，2018（6）：92.

[2]王捷.关于水工建筑混凝土结构设计及施工质量控制的思考［J］.绿色环保建材，2018（4）：104.

论文作者:邓卓方

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c628289e27b6a026dc24445e.html