# 建筑工程中高支模施工工艺及施工技术研究李巧丽论文_李巧丽

摘要：经济的发展，城镇化进程的加快，促进建筑工程项目的不断增多。在现阶段建筑工程行业发展迅速，为建筑施工技术的发展营造了极其良好的条件和环境，越来越多的先进建筑施工技术被应用到了工程建设中。高支模施工技术作为一项先进的施工技术，能够有效促进建筑工程施工质量和施工进度的提高，对于建筑行业的发展有着极其重要的促进作用。但是要想保证高支模施工技术的有效应用，就必须做好对高支模施工工艺和施工技术的研究，只有这样才能够切实保证建筑工程的质量。本文就建筑工程中高支模施工工艺及施工技术展开探讨。

关键词：建筑工程；高支模施工；工艺；技术

引言

高支模施工技术能够保证建筑物具有安全性和稳定性，这项施工技术的产生，不仅促进了建筑业稳定发展，也对我国社会的进步奠定了良好的基础，高支模施工技术在当前建筑工程中被广泛使用，但是在操作过程中却面临着巨大的挑战，一些技术类问题尚未得到全面的解决，因此，为了能够有效提升我国建筑工程的施工质量，就要采取科学、合理的措施提高建筑施工技术水平，从而提升建筑施工质量水平，促进建筑业蓬勃发展。

1 建筑工程中高支模施工工艺流程

1.1高支模施工方案设计

高支模的施工方案设计发生在工程项目施工的前期准备阶段，是保证建筑工程质量、提高施工安全性的基础和前提。建筑施工人员只有在科学完善的高支模施工方案的指导下，才能有效提升施工作业效率。施工方案中需要明确施工建设中材料的性能和高支模不同结构的设计标准，进而保证施工作业的规范性。此外，施工人员应根据相应的数学模型计算出高支模施工中的各项技术参数，对模板的载重量进行重点关注，提高施工作业的安全程度。

1.2材料准备

高支模施工对于工程材料都有着严格的要求和标准，此在工程开始前就需要进行相对相关材料的准备，确保所选择的施工材料都可以满足高支模施工的要求和标准，以免因为材料方面的问题而影响高支模施工的安全性、进度和质量。

1.3高支模的验收和拆除

高支模是保证施工人员高空作业安全的重要工具，因此在高支模搭建完成后，建筑工程管理人员需要对高支模进行安全检测，确保高支模建设符合行业要求的最高安全标准。除管理人员外，现场施工人员也要对高支模的使用安全进行二次检测，确保高支模在搭建过程中安全可靠。此外，高支模在使用完成后需要对其进行拆卸工作，在具体的拆除过程中，施工人员需要在拆卸现场设置警示标识，确保项目施工附近工作人员的人身安全，同时做好高支模材料的贮存和维护工作，为日后材料使用提供安全保障。

2 建筑工程中高支模施工技术应用要点

2.1高支模施工技术检测

高支模技术是对建筑高 8m 以上的距离用钢管和脚手架搭建支撑结构，在施工中要充分考虑支架的稳定性，减少由于支护不稳定导致施工工作者或设备等受到伤害，所以要加强高支模施工技术的检测，以下分析：一是对建筑施工中的图纸和技术方案进行审查，确保其具有可行性，另外，还需对施工中使用的原材料进行质量检查，结合建筑施工的实际情况分析出高支模施工的用途，从而建立完整的高支模工程体系，保证图纸和建筑施工的项目能够完全匹配，对高支模施工所用的材料进行严格审查，从而确保施工的安全性。二是有效提升施工人员的综合水平，高支模施工质量的检测不是施工结束后才可以进行，而是要在施工过程中进行实时监督管理，以便出现问题能够及时采取相关措施进行解决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2高支模的安装施工

具体表现在下述几方面：首先，在回填环节，需要对回填的压实度进行严格管控，以免在施工中出现下沉问题，保证施工建设的安全性。同时在安装脚手架前必须对其进行严格细致的检查，并全面分析工程现场的具体情况，合理安排安装施工；其次，对用于工程建设的材料进行检查，如果在检查中发现材料出现生锈或者变形等问题，则不能将其应用到施工中，必须对其进行更换，以免因为材料质量问题而影响施工的安全性；其次，施工人员需要完全按照最终的施工计划和步骤来进行安装，控制好支顶间距的位置和距离，使其符合既定的要求和标准，充分保证支架的承载能力和稳定性；最后，除了要按照要求来进行混凝土的浇筑外，还必须强化质量管理，严格管控整个浇筑过程，保证混凝土的浇筑质量。

2.3外框架梁柱施工技术

首先，技术人员需要对梁板进行浇筑作业，在浇筑过程中应注重梁柱的位置参数，并且对梁柱主体和支撑点之间进行二次加固。在框架和柱体支撑结构施工完成后，施工人员需要停止相应的加固作业。在此基础上，需要将柱体横梁的以下的水平拉杆顶端移动到柱体两面位置。脚手架和层面梁柱可以在平衡状态下保持连接，并对外框架与梁柱之间进行有效的连接，通过这些步骤保证外框架梁柱与脚手架之间的稳定衔接，进而达到高支模整体结构的稳定性能。在施工中如若产生偏差应及时作出调节，避免对建筑工程的整体质量造成严重的影响。

2.4加强高支模施工技术安全措施

在高支模施工过程中，安全性保障是最重要的内容。（1）在进行高支模模板搭建过程中务必要关注施工现场安全问题，搭建过程中设置必要的警戒牌以及警戒线，防止非施工人员随意进入施工现场。为了有效提升警戒力度还需设置专人对警戒区域进行巡查，避免高支模模板施工过程中发生事故。（2）在进行脚手架安装以及拆除过程中要注意工具使用情况，防止发生脚手架碰撞问题，降低脚手架损害或变形的概率，对拆除后的零件进行合理存放，降低脚手架投入成本。（3）在进行高支模模板安装过程中按照正确顺序安装，间隔2m距离设置水平杆，提升脚手架的稳定性。（4）为了防止由于高支模脚手架施工而造成的房建土建工程施工问题，在拆除脚手架之前应获取相应机构的许可，严格遵照施工标准规范。（5）确保高支模施工技术的安全性，还应重视地基部分，确保地基沉降均匀和位置稳定，可采取相应措施，对地基进行固定。

2.5模板拆除

对于高支模拆除作业，等到现场现场留置出的与高支模施工条件相同的混凝土强度达到标准时，通过相关技术人员的及时上报，井监理公司审批后进行拆除工作，在拆除过程中，对于跨度比较大的区域，需要在强度达到标准时才能够拆除，在对大型高支模进行拆解之前，要对高支模表面进行清除，将杂物和建设材料等全部清除，另外，为了避免安全事故的发生，要拉好安全警戒线或设置较为醒目的警示牌，以免非工作人员进入施工现场。（1）在实施振捣混凝土浇筑的 8~10d 后，要对高支模混凝土强度实施监测，如果强度满足设计要求就可以实施拆模作业，若不满足须等待一段时间，确保混凝土强度达到标准后进行拆除。（2）高支模拆除过程中遵照“先浇筑、后拆除，分级、分段拆除”的基本原则实施，先拆除次梁模板，后拆除主梁模板。（3）完成模板拆除之后对其质量进行检查，若存在问题要进行维修，完成维护之后对其表面进行清理，将模板放平，将拆下之后的支架以及配件上的污染物清理干净，对其实施分类检验以及维修，进行分类整理存放。

结语

总而言之，随着建筑行业及科学技术的不断发展，越来越多的先进技术被应用到了建筑工程的施工建设过程中，极大的促进了我国城市化的建设与进程。高支模施工技术作为当前建筑工程施工建设过程中经常应用到的施工技术之一，其不仅具有操作方便、能更好的保障施工人员的生命财产安全，同时还能有效提高建筑工程的整体建设质量。因此，需要进一步加强对高支模技术的研究力度，不断提高高支模技术的应用水平，以促进我国建筑行业的更好发展。

参考文献

[1]侯良民.高支模技术在现场施工中的应用[J].山东农业工程学院学报，2019（9）：38-44.

[2]张博岩.房建土建工程中的高支模施工技术分析[J].居舍，2019（26）：71.

论文作者:李巧丽

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c62e91caaef748442dd80b34.html