# 公路施工中填石路基施工技术的应用分析论文_周明

摘要：当前我国山地区域的公路工程建设数量增多，这对于我国公路施工的技术产生了一定的考验，同时也是我国公路施工技术应用的重要难点之一，正是在这样的背景下，填石路基的施工技术实现了快速的发展，其相比较于其他的公路工程施工技术而言，能够合理的克服山区公路的一系列障碍，例如石料多和地势起伏较大等山区公路特有的特点，而在通过对于山区地形的综合考量后，填石路基的施工技术能够充分地且合理地进行应用，因而在近些年备受亲睐。但由于目前国际上还没有针对山区公路的专门路基检查标准和相关的施工参数，这也就导致我国的山区公路填石路基施工技术一直是处于实践摸索的阶段，对于其技术的发展造成了一定的困难。笔者则会通过对于填石路基各个阶段的技术应用进行简要的分析。

关键词：公路施工；填石路基；施工技术；应用分析

1导言

当前对于各类工程路基项目的施工技术的探讨，也随之成为了当前我国路基行业快速发展的极大助力，但对于其自身的理论基础而言，填石路基施工工艺并没有形成较为统一的系统体系，在一些施工过程中的各种施工参数和数据也较为复杂，相关的检验要求和方式较为严苛，这对于填石路基施工工艺发展而言既是机遇又是挑战。

2填石路基施工现状和特点

2.1填石路基施工特点

填石路基施工技术的材料选择较为简便，可直接通过爆破山体获得，且还可根据不同地区、不同特点减少材料运输时间；并在石料填补的作用下，稳固路基的形状，并起到较好地透水性。填石路基施工技术填充的密度较大，且能够在有效夯实的基础上提升公路抗剪能力以及承载能力。

2.2填石路基施工现状

当前我国填石路基施工技术还不成熟，甚至缺乏相关的实践经验和理论，致使填石路基施工仍存在以下现状：（1）公路施工中技术不标准当前，我国填石路基施工技术应用的时间还比较短，与之相关的施工技术仍不完善；加之，部分施工人员不了解填石路基施工技术，致使该技术的优势无法充分发挥出来。此外，填石路基施工技术不断发展的同时，公路施工应用范围也越发广泛，但相关部门未系统培训施工人员，致使其施工能力不专业，无法确保公路工程施工的质量。（2）施工质量管理薄弱部分公路施工过程中，缺乏科学的管理机制，致使工程施工进度和质量等难以保证，最终削弱了施工的效率；与此同时，管理人员对施工质量的管理力度不足，未定期核查施工的质量，致使公路工程留有安全隐患。

3公路填石路基施工的作用

（1）能够有效引导、规范工程施工：公路填石路基施工技术应用可进一步引导和规范施工人员的各项活动，进而确保施工人员能够参照工程质量控制目标来拟定科学、有效的施工方案；并在此基础上，进一步遵循施工工艺和流程，强化对填石路基施工全过程的质量管理，以免发生质量缺陷，最终确保公路工程建设的顺利开展。（2）延长公路工程的使用寿命：公路工程建设过程中，若忽略了填石路基的施工技术应用，极易导致原材料质量的不合格、施工管理的不到位等，甚至还会引发沉陷问题，最终降低工程的使用寿命。而填石路基施工技术的应用，能够有效避免上述问题，进而保证公路路基的可靠和稳固，最终延长公路工程的使用寿命。（3）保证施工工程的效益与质量：填石路基施工技术的应用，必须拟定行之有效的施工技术方案，并在此基础上引导和规范工程施工，提升路基结构的可靠性和稳固性，从而提升公路工程的质量、保证施工企业资金利用的效率，降低养护成本，最终提升工程经济效益与社会效益。

4填石路基施工工艺探究

当前对于填石路基施工工艺方面的探究逐渐深入，对于其探究的理论研究也逐渐形成了体系，笔者主要从工艺流程和操作工艺两方面进行简述。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先便是工艺流程方面的阐述，当前填石路基施工工艺主要分为测量放线、填料装运、路基填筑、摊铺整平、以及路基压实度测量检测验收等步骤，在正常的施工中，这些流程缺一不可。而在具体的操作中，测量放线需要做好对于导线、中线以及水准线的复测工作，而在原有的导线不能满足正常的施工要求时，应该加强对其的加密工作，从而保证其正常的施工。而填料装运环节则需要注意保证石料的粗细均匀，同时还需要避免出现不同岩性的石料混合运输的状况。而在填石路基的路基填筑工作中，应该将不同岩性的填料进行分类，或者是分层与分段填筑，以保证石料的强度符合要求。此外，在利用一些强风化石料或者是呈现软质的岩石进行填筑路基时，需要按照一定的施工规定先进行CBR强度检验，在确定符合相关要求后，再进行填土作业。而在摊铺整平方面，则需要根据不同公路类型进行合理的判断，在高等级公路填石路基施工中，应该实现分层填筑和分层压实工作，以确保相关的公路摊铺工作能够顺利进行。在一系列工作都做好后，再选择碾压成型，以确保摊铺完的石料表面平整，并且没有明显的孔洞和孔隙，最后便可进行最终的检测与验收工作。

5填石路基施工质量控制策略与要点

5.1构建完善的质量控制体系

填石路基施工质量控制体系作为当前施工工程现场技术管理控制的重要保证和基础，却迟迟不能够得到完善，这是造成相关施工工程现场技术管理控制问题的首要因素，因此在日常的建设活动中，相关的管理人员与研究人员需要能够相互之间进行妥善沟通交流，进而通过对填石路基施工质量控制提携的构建与优化，完善对于施工工程相关建筑工作的质量监管与标准化作业。为此，相关的管理人员需要能够对填石路基施工质量控制体系进行深入的重视，并在保持相关施工技术与工程质量紧密联系的基础上，完成对于不同施工技术的分工和重点的划分，同时注重明确的分工协作。

5.2准确掌握填石路基施工设计方案

一个良好且合理的设计方案是施工工程项目能否顺利开展的重要前提，但能否充分掌握设计方案则是决定相关施工工程项目完成程度的重要因素，同时由于相关的工程技术需要与不同的设计方案进行充分的结合。换句话说，如果不能够对设计方案进行充分且完全的掌握，相关工程技术的应用与管理控制便无法顺利的开展。为此，相关的监管人员需要能够在施工工程施工前，认真的阅读设计图纸，并充分地掌握好设计的意图，准确地体会到设计师设计的目的与最终想要达到的效果。同时，相关的监管人员还需要按照设计方案的正确方式，对工程项目实施前和实施过程中的举措进行反复检查与监督，确保相关工作的准确性与正确性。

6结语

总而言之，要保证公路整体施工质量，就必须保证路基的基底施工强度，同时应保证整体设计的均匀性、满足度。但由于路基施工期间绝大部分的原料是细粒土或岩石。因此，施工人员应根据公路路基的实际情况，对其强度进行实验，并确定在合理指标范围内，确保其整体形状规则、大小等能够满足施工的要求。此外，在具体的施工过程中，应先铺设过渡层，最后进行填石材料铺设；而在铺设填石材料时，要合理控制铺设的厚度，最终保证公路工程的质量、延长其使用寿命。

参考文献

[1]高小波.公路施工中填石路基施工技术的应用分析[J].交通世界,2018(36):66-67.

[2]谢欢欢,周琴.填石路基施工技术在公路施工中的应用方法[J].交通世界,2018(31):52-53.

[3]王清方.填石路基施工技术在公路施工中的应用分析[J].交通世界,2018(31):64-65.

[4]钟合超,龚红燕.填石路基技术在公路施工中的应用[J].中外企业家,2018(33):112.

论文作者:周明

论文发表刊物:《城镇建设》2020年 1期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c6480c6b3301dcdc2b9c5878.html