# 简析农村土地地籍确权中的测量技术应用论文_宋微

辽阳市国土资源勘查规划院

摘要：农村土地地籍确权测量工作对精度要求比较高，因此在农村土地确权测量中必须采用科学先进的测量技术。通过测量技术在农村土地地籍确权中的有效应用，可以使日常工作中的相关操作变得简单。基于此，本文简述了农村土地确权的作用以及农村土地地籍确权中主要的测量方法，对农村土地地籍确权中测量技术的应用进行了简要分析。

关键词：农村土地确权；作用；地籍确权；测量方法；测量技术；应用

一、农村土地确权的主要作用

农村土地确权的作用主要表现为：（1）落实党的强农惠农政策以及发展现代农业的作用。通过开展确权登记，把地块、面积、位置搞清楚，既利于保护好耕地，并且可以有针对性地制定和落实一系列的强农惠农政策，更有助于国家依据登记的数据，拟定现代农业发展规划，出台促进土地流转的政策措施，通过引导土地规范流转。（2）维护农民合法权益以及调动农民生产经营积极性的作用。按照《物权法》的规定对农村土地承包经营权进行登记颁证，是建立城乡统一的不动产登记制度的重要举措，能够依法落实农民的土地财产权，让农民的财产权益依法得到有效保护。（3）稳定完善农村土地承包关系的作用。以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制是党的农村政策的基础。把土地承包关系搞扎实，把老百姓承包的地块、面积、空间位置等进一步搞清楚，有助于夯实党的农村土地承包经营制度。

二、农村土地地籍确权中主要的测量方法分析

农村土地地籍确权中的测量方法主要有：（1）地籍碎部测量方法。第一、地面测量方法。因目前全站仪的大范围运用，地面测量方法已经变成当下获取地籍要素的最为关键性的方式，通过直接把每一个碎部点的高度角、水平角及斜距自动记载在外业电子手薄或者掌上电脑上面，直接计算界址点的三维坐标。第二、摄影测量方法。摄影测量法也叫做航空摄影测量法，是遵循航摄像片及测制底片来获得目标的具体方位。通常会选择使用全数字摄影测量方式来获取界址点点位坐标。一旦界址点的数量较多的时候，地面通视状况不好的状况下，运用高精准度的摄影测量方法是最佳的选择。针对选择使用其他方式的施测界址点坐标，航测法绘制地籍图是目前我国城镇地基测量的最为主要方式。（2）地籍控制测量方法。地籍控制测量是依据界址点及地籍图的精准度要求的，视测空间区域、测试区域中现有的控制点数量及级别等状况。遵循测量的基本准则及精准度要求开展有关设计规划，以便于能够更好的处理相关测量工作。运用定位技术测量城镇地籍基本控制网。在很多的城市当中，通常已经创建了城市控制网，同时已经在这个前提下做了很多的测绘工作。但伴随着社会经济的不断进步与发展，现在已有控制网的控制区域当中已经完全不能够满足于当下各方面的需求。一些控制点椒遭受到巨大的破损，因此，在这个时候就继续运用定位技术来加强、完善现有的控制网作为地籍测量的首级控制网。利用GPS定位技术来测量城镇地籍控制网的过程中，应该与原来的控制点进行联测。

三、农村土地地籍确权中的测量技术应用分析

以下结合某省农村土地地籍确权测量进行分析，某省农村土地面积近1800KM2。控制点选择使用在第二次土地调查前布置的级控制网，大部分点位还保存完整，作为首级控制的起算点。由于需要兼顾现实中的具体状况等因素，选用静态GPS作为首级控制，使用GPS-RTK对每一个村内进行加密的形式开展测区的图根控制测量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1、农村土地地籍确权测量工作中的遥感影像技术应用分析。遥感影像是指利用航空及卫星拍摄的只记录各种地物电磁波大小的相片，之后将图像输入到系统中进行校正、变换和分类等处理。在土地确权工作中，之前一般使用的是卫星影像，随着无人机技术的发展，无人机拍摄的影像其具有分辨率高、影像质量好、接收信号稳定等优点，是比较好的数据源。遥感影像技术的应用流程如下：（1）影像拼接。为了处理方便，一般是以4或9个图像为一组在专门的软件中进行拼接，这样既能保证确权工作进度，有不影响图像清晰度。（2）影像处理。影像拼接完成后，为了保证整体图像在分辨率、光亮度和清晰度等一致性，需要对其进行处理加工。一般采用灰度线性拉伸法来增强影像的灰度反差和纹理细节。在调整各波段亮度和色彩时，需要充分结合区域内地物类型特点，有针对性的进行调整。（3）影像融合。影像融合主要为了更加清楚的表现出地物纹理特征，突出主要拍摄的对象，例如：耕地、道路、水体等。融合之后的图像可还原真实色彩信息，方便技术人员通过目视就可以分辨出地物类型。（4）控制点采集。为防止拍摄影像出现较大偏差，将误差控制在规定范围内我们在影像上均匀选取明显特征点来作为控制点。在平地、丘陵地带，每个影像中的控制点数量应不少于9个；山地、高地区域，每个影像中的控制点数量应不少于12个。控制点应布置在地形起伏不大的地点，在影像重叠区域，控制点应不少于3个。在重要或地形复杂区域，可适当增加控制点。之后对照控制点对影像进行纠偏处理。

2、全站仪数字化细部测量。基于在农村居民区的特征，其是不适合选用GPS技术开展细部测量工作，此时应选用全站仪来进行细部测量。并且在地籍测量时最好能够挑选视野较为广阔的地方进行设站，这样有助于采集到较多点，比如，房顶部位等，这样的选择能够在很大程度上提升测量速度。为了达到有关方面的要求而开展农村土地确权登记及发证，所选择使用了GPS测量技术及全站仪测量开展相关的地籍测量工作，针对所有村落而开展详细的外业测量。GPS一般被运用在图根控制点的加密测量工作中，全站仪随之进行细部测量，GPS与全站仪的合理运用，提升了测量的精准程度。

3、GPS外业控制测量的应用分析。在农村土地地籍确权测量过程中，如果想要提高测图精准度，往往会选用以四等控制点作为基准点，将控制点引人所需的农村区域。因实时动态测量的观测数据大都是相独立的观测数值，根本没办法经过数据来计算出精准度高的检验数值，为此，我们会选择使用了重复的观测及全站仪导线复测的形式来保证测量最终结果的精准度，一共重复观测50个点，已知点有26个。反复观测的最终结果数据显示，反复观测点当中存在的误差是±2.31cm，测量结果满足当下精准度方面的要求。

4、内业成图。本文农村土地地籍确权测量中的内业成图选用了南方CASS9.0内外业一体化数字测图软件。该软件采用了先进的数据管理技术，同时具备GIS前端数据采集性能，形成的数字化地图能够以各种格式的文件传输，并能够供应一些GIS软件的读取。与以往传统的测图方式相比较，把全站仪测绘仪器设备与先进的计算机技术作为开创三维数据进行“数据自动采集一输送一处理”的测量系统，在目前地籍测量中具有独特优势。

结束语

综上所述，随着测量技术的应用发展，提高了农村集体土地登记确权发证工作的水平，现代地籍测量技术的应用具有高工作效率，高精确度、所用时间短、较大地降低了测量工作人员的工作压力和劳动强度，因此对农村土地地籍确权中测量技术的应用进行分析具有重要意义。

参考文献：

[1]赵亚茹.农村集体土地确权工作的意义及工作措施[J].吉林农业，2014（14）

[2]张水华.3S技术在农村集体土地确权中的应用[J].测绘与空间地理信息，2014（02）

[3]田昌妮.测绘综合技术在农村集体土地确权中的应用[J].中外企业家，2014（36）

[4]吴艳艳.现代测绘技术在地籍测量中的应用[J].环球人文地理，2016（11）

论文作者:宋微

论文发表刊物:《防护工程》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c677f5abdcc8278e31e7b301.html