# 建筑设计中需注意的事项及设计方法论文_李国龙

身份证号:44088319881228XXXX

【摘 要】随着我国市场经济的发展和人们生活水平的提高，人们对建筑设计的要求越来越高，建筑设计不仅与建筑质量有关，还与居住人们的日常生活息息相关。因此，要加强对我国建筑设计的重视，建设高质量的建筑，确保人们的使用安全。本文从当前建筑设计中的常见问题出发，分析了建筑设计的注意事项和建筑设计常用方法。

【关键词】建筑设计；注意事项；常用方法

前言：

人们生活、工作无时无刻离不开建筑，建筑设计出现任何问题都会影响到人们的安全，因此要尽量避免建筑设计出现问题，采用科学、合理的建筑设计方案，明确建筑设计中的注意事项，根据不同建筑结构采用不同设计方法，使建筑设计更加安全可靠，从而促进建筑行业长远发展。

1 当前建筑设计中常见问题

虽然现阶段城市建筑发展良好，但是仍然存在一些问题，主要包括以下几部分：一是建筑结构设计中桩的间距很小，规范中对桩最小中心距的相关规定比建筑结构设计中桩的间距还大，这一情况有时会被建筑设计人员忽略，发生最多的是锚桩和试桩的间距，这个问题对试桩结果的正确性产生影响；二是我国现阶段对建筑最大适用高宽比和高度有了规范的限值，但是在建筑设计中往往不符合现阶段规范标准；三是桩身钢筋笼不能满足规范标准，长度不能真正穿越软弱土层的层底深度，长度明显不够；四是建筑工程中的主要承重构件板出现裂缝问题，在建筑结构设计时，工程师往往为计算容易，计算时将双向板考虑成单向板，没有全面考虑到板的受力状态，计算结果与实际情况不符，使结构中的配筋比例不协调，造成板出现裂缝问题；五是建筑平立面的外形尺寸不符合规则，承载力和拉侧力构件布置不合理，使建筑结构设计不符合规则，结构布置缺少合理性。

2 建筑设计中的注意事项

2.1 在基础地基设计中的注意事项

基础地基是建筑设计中最主要的部分，是建筑设计中首先要考虑的环节，在进行基础地基设计时，首先要考虑建筑周围的地址情况，综合考虑建筑承载力以及建筑地区抗震性和地质水文条件，在进行综合考虑的基础上，选用合理基础地基结构形式，一般情况下，基础地基宽度在2.5m是一个分界点，当基础地基宽度大于2.5米时，要选择相对柔性的基础，当基础地基宽度小于2.5米时，选择基础地基首先就要考虑刚性基础，例如四合土条形基础和灰土条形基础，保证基础地基符合要求。建筑地基要保证不发生沉降问题，因此设计时，十字交叉梁条设计能够尽量避免地基发生不均匀沉降，对于发生不均匀沉降可以利用后浇带设计进行调整，一般情况下，后浇带设计范围在800到1000毫米之间。为保证后浇带梁板牢固性，在进行后浇带材料选择时，一般选择微膨胀混凝土，比原构件要高一级。

2.2 在地梁结构设计中的注意事项

地梁结构是框架结构中的一部分，地梁结构能够使地梁与地基相连接，起到对地基的拉接作用，一般情况下能够调整基础发生的不均匀沉降现象，是受力构件，能够对地层墙体起到支撑作用，当地基埋置位置相对较深时，地梁能够使框架柱计算高度有所降低，能够对框架柱内力分析有一定影响。与其他框架梁不同，地梁的受力状态与他们有差异，普通框架梁在荷载的作用下，一般产生的变形与其他介质约束无关，梁上的荷载传递给框架柱。地梁在荷载的作用下，梁变形与普通梁不同，因为它会受到土的约束，其中一部分荷载传递给框架，另一部分荷载通过梁底部分土的反力以及梁两侧土的摩擦阻力传递给地基。现阶段，由于梁底土的反力比较复杂，因此，在进行土反力定量时仍有困难，在进行建筑设计时，一般分为两种情况：一是进行框架整体结构计算时，不考虑地梁，只将地梁作为简支梁，地梁的剪力传递给框架柱，不考虑地梁弯距对框架柱的影响。二是不计算地基土的影响，将地梁按照一层框架梁进行设计计算，一般情况下，这种计算方式与实际情况不符，地梁没有地震、风力的作用，也没有水平变形。虽然这两种方法都不是很完善，但是第一种与第二种相比，第一种较为合理可行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 在承重墙设计中的注意事项

承重墙是建筑最基础的部分，在建筑设计时，不能随便对承重墙进行改动，一般情况下，建筑承重墙越多，更为安全可靠，但是，承重墙会影响建筑的美观，因此，在进行建筑设计时，应该充分结合实际情况，不仅要考虑到建筑的美观，更要保证建筑质量。在进行建筑结构设计时，设计者应该应该采用强度等级高的建筑材料进行承重墙设计，提高承重墙的抗震抗压能力，同时减少建筑结构中一些不必要的承重墙设计，保证建筑美观性。

2.4 在纵筋搭接、柱子设计中的注意事项

在进行建筑纵筋搭接设计时，要考虑到纵筋搭接的长度，一般情况下，钢筋直径都取较小值，这时没有充分利用大直径的钢筋强度，因此在实际应用时，当框架结构下层纵筋小于顶层纵筋时纵筋搭接长度应该选择若干倍的大钢筋直径，使大钢筋直径强度被充分利用。在进行搭接时，一般选用机械焊接的方式进行钢筋搭接，因为直接将钢筋捆绑在一起不能起到作用，还可能使钢筋与混凝土之间的结合力变弱。

在建筑设计中，柱子占很小一部分，但是它在建筑抗震方面起到的作用是巨大的，有关研究计算得出，建筑结构柱子纵筋采用计算值的2.5倍时才能在一定程度上保证柱子上不会出现塑性铰。因此，在进行柱子设计时，一般不按照计算结果进行施工，一般要增加柱子纵筋，保证建筑抗震性能。

3 建筑的设计方法

3.1 大样详图设计方法

大样详图绘制能够在建筑详图上直接绘制，但是要保证建筑详图绘制没有问题，在使用大样详图时，应该保证建筑结构合理，施工方便可行，需要保证建筑符合要求，使大样详图中的外形尺寸以及标高符合建筑规范。除直接在建筑详图上进行绘制外，还能够根据最初设计在之前的详图上进行部分修改绘制。

3.2 屋顶结构设计方法

屋顶是建筑重要部分，当建筑屋顶设计为坡屋顶时，一般采取的结构处理方式有折板式和梁板式两种方式，折板式适用于建筑平面相对规整、板之间跨度不大的情况，屋脊线转折和屋面坡度相对简单的坡屋面。梁板式与折板式使用情况正好相反，一般用于屋脊线转折和屋面坡度相对复杂，建筑平面也不够规整，板之间跨度相对较大的情况。这两种方式板都是偏心受拉构件。坡屋面平面画法一般采用大样详图与剖面示意图相结合的画法，使用这种画法易于施工人员的理解。建筑结构设计人员要有专业的空间概念，设计图纸应该能让施工人员清楚了解设计意图。一般进行屋顶结构设计时都结合门窗顶使墙计算高度降低，减少由于屋面起坡造成的墙体超高问题。

3.3 结构平面图设计方法

整个建筑结构设计是否合理是建筑质量的根本保证，要使建筑抗震性能符合标准，就要根据建筑抗震设计规范进行，一般情况下，建筑周围属于抗震设防烈度的六度区，不需要对建筑进行截面抗震性能的检验计算，还需要采取相应抗震措施，必须符合相关要求。然而，当建筑周围属于抗震设防烈度的七度区及七度区以上时，必须要将建筑设计相关数据输入建模软件进行计算，在没有建模软件的情况下，能够将结构图直接绘制在建筑条件图上，要保证建筑结构设计的抗震性能符合要求。

总结：

建筑工程与人民群众的利益息息相关，建筑是人民生产生活的主要场所，随着城市化进程的加快，建筑行业也获得了快速发展，不仅要保证建筑行业的发展速度，更要保证建筑结构的质量，因此，本文对建筑设计中注意事项及设计方法的研究具有现实意义。

参考文献：

[1]温春兰.建筑结构设计中提高建筑安全性的方法探讨[J].住宅与房地产.2016(24)

[2]唐沁心.公共建筑结构设计中应注意的事项探析[J].建材与装饰.2016(23)

[3]赵江.浅议建筑结构安全性设计分析[J].门窗.2016(07)

论文作者:李国龙

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第17期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c68d5456807f2457bfa62e5f.html