# 胡99块储层预测研究方法与应用论文_王静

摘要：胡99块位于胡状集油田北部，紧邻胡二块北部开发区，是石家集断层与胡二断层夹持的断块油藏。从油藏已钻胡99、胡101、胡118等井钻遇情况看，虽在沙三中-沙三下发现良好油气显示并获低产油流，但由于油藏构造复杂、储层变化大，储量落实程度低，储量动用程度低。为提高油藏储量落实和动用程度，需要进一步开展地质研究水平，深化油藏认识，对油藏开展综合认识评价。

关键词：构造复杂 精细研究 储层非均质 相控储层

1、概况：

胡99块位于胡状集油田北部，紧邻胡二块北部开发区，是石家集断层与胡二断层夹持的断块油藏。主要含油层位S3中12下4.6，含油面积1.1Km2，地质储量122×104t，可采储量30.5×104t, 目前采油速度0.095%，采收率22%，平均渗透率9.8*10-3μm2，平均孔隙度10.9%，砂层连通率65%，油藏平均埋深3500米。。

从油藏已钻胡99、胡101、胡118等井钻遇情况看，虽在沙三中-沙三下发现良好油气显示并获低产油流，但由于油藏构造复杂、储层变化大，储量落实程度低，储量动用程度低。为提高油藏储量落实和动用程度，需要进一步开展地质研究水平，深化油藏认识，对油藏开展综合认识评价。

2、油藏存在的主要问题：

胡99块受石家集断层与胡二断层影响，内部构造复杂，低级序断层发育；从多条过井连线连通图看，砂体发育变化快、变化大，平面上不稳定。

1）构造较复杂

由于受石家集、邢庄等大断裂活动的影响，各种走向、派生低序级断层发育，断层组合关系复杂，认识难度大。再加上区域内钻井资料较少，构造解释主要依靠地震资料；本区域地震资料品质不高，平面上相位追踪难度较大。

2）储层发育不稳定

平面储层发育不稳定、变化快，且受断层影响，使井间连通状况复杂化。从胡114-1-胡1-胡99-侧2-胡99-3-胡98井连井剖面上看（图1-3a），沙三中12砂体由南北向中间逐渐变厚，北面砂体最薄，到胡99-侧2井处达到了最厚（图1）。

图1 胡114-1-胡1-胡99-侧2-胡99-3-胡98井S3中12连井线

图2 胡114-1-胡1-胡99-侧2-胡99-3-胡98井S3中12连井剖面

3、取得的主要技术创新成果

3.1构造精细研究

根据胡99块油藏地质特征及存在主要矛盾和问题，本项目针对性地开展了以下三项内容：

一是构造精细研究： 通过地震解释软件的应用、地层精细对比及小断层识别；与生产动态相结合，进行构造再认识，落实油藏构造特征。

为了提高断层解释精度，解释采用了“多套数据体联合解释断层技术”。该项技术利用三维数据体分别从平面、剖面、空间不同角度对断层进行精细解释。

（1）、平面断层解释技术

平面断层解释技术包括地震数据体时间切片解释技术、相干体解释技术、断层倾角分析技术。利用这些技术可以快速、简便地进行断面在三维空间的闭合，快捷准确的反映出断层的平面分布特点，使较小的断层显示更加清楚。

（2）、剖面断层解释技术

剖面断层解释技术指并列多线联合解释技术、任意线联合解释技术及剖面纵向放大解释技术。利用这项技术可确定断层的剖面和平面位置。

3.2构造研究成果

通过本次研究认识到，在胡二断层和石家集分支断层共同作用下，内部发育了一系列近平行分布的反向断层，断距从10-50米不等。主要含油层位S3中12下4.6，油气富集于断角高部位。

图3 胡99块S3中12底构造图（前）

图4胡99块S3中12底构造图（后）

3.3沉积微相研究

胡99块砂体横向对比性较差，平面储层发育不稳定、变化快，对地震层序的等时追踪和对比造成困难。因此，为了搞清楚本区沉积微相及其平面分布特征，搞清楚有利于岩性油气藏发育的平面位置和纵向层位，本章以地震沉积学研究思路为指导，开展了包括：盆地沉积背景，单井测井相研究，沉积微相展布规律研究。以刻画沉积微相和进行层序地层的横向变化和纵横向演化分析为目的的分析研究是进行岩性油气藏预测的基础，这一基础从宏观上确定了有利于岩性油气藏发育的平面位置和纵向层位。

对于同一个沉积微相以及地层单元(如砂组或单砂层)来说，以井点常规沉积微相分析、录井相和测井相分析为起点确定沉积微相类型，借助储层预测、地震属性分析、地层切片等研究结果进行平面外推，确定平面上的沉积微相界限。在平面成图时应该以选择与岩性油气藏关系密切的沉积微相为优势沉积微相。然后通过研究区已知油气藏所属的沉积微相类型分析，确定有利于岩性油气藏发育的沉积微相类型，同时结合沉积微相的纵向演化和平面分布变迁模式，综合确定有利于岩性油气藏或油气藏发育的平面位置和纵向层位。

4、结论与认识

利用相控储层预测技术对胡99块的储层分布特征进行了有效描述，与实钻井的符合率较高，是指导区块下步滚动评价的有效方法。

1、从多种反演方法运用效果看，在本区域AVF反演符合率最高，可准确地进行储层预测；

2、通过本次研究表明：胡99块不是单一的岩性油藏，是构造和岩性综合控制的复合性油气藏。

3、只有将地质和物探有机结合起来，才能避免地震资料的多解性给预测结果带来的不利影响，以提高储层预测精度。

主要参考文献

胡志成 向征兵 相控模式的储层预测研究与应用 油气储层地质学

李阳 刘建明 油气田开发工程 石油工业出版社 2006

刘宝珺，沉积岩石学，北京：地质出版社，1980

论文作者:王静

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c6c3f17b81b4d069f77e2350.html