# 模袋砼施工工艺在兰溪堤防加固工程上的应用论文_陈丽

兰溪市水库站 浙江金华兰溪 321100

摘要：堤防是避免水随意横流的防护工程，有湖堤、河堤、海堤、江堤等，好的堤坝是用钢筋混凝土现浇的方式修建，预防波浪对大堤底端的冲刷而发生溃堤事故。模袋混凝土是通过用高压泵把混凝土或水泥砂浆灌入模袋中，混凝土或水泥砂浆的厚度通过袋内吊筋袋、吊筋绳的长度来控制，混凝土或水泥砂浆固结后形成具有一定强度的板状结构或其它状结构，能满足工程的需要。

关键词：模袋砼；施工工艺；兰溪；堤防加固工程

1工程概括

兰溪地处金华江、衢江、兰江三江交汇处，是全省30个重点防洪县市之一。兰溪市钱塘江堤防加固工程主要为“三江”干堤及部分“五溪”支流堤，干堤堤线主要分布于兰江、衢江、金华江。钱塘江堤防加固工程全长44.77公里，总投资达13.39亿元，工程建设涉及兰江、上华、赤溪、游埠等4个乡镇(街道)的47个行政村。工程分期实施，其中二期工程涉及溪西片、上华片、新周片、后龚片等4个围片，加固堤线长度约23.99公里。其中，2级堤防13.19公里，4级堤防6.86公里，护岸3.94公里。另外，配套新建排涝站5座；配套新建排涝闸8座，更新改建1座；新建滚水堰1座(原中洲片滚水堰移至后龚片)；新建桥梁4座，拆建4座，保留2座等。目前，二期工程已基本完成主体工程施工任务，计划将于2020年4月底前完工。

2模袋砼施工工艺在兰溪堤防加固工程上的应用

2.1工艺流程

施工前准备(清场、模袋加工及验收)→实测开挖后坡面地形→理坡、固沟(调整及验收)→模袋铺设、加钢筋(调整及验收)→压载固定→充填砼→护脚土方回填→总验收。

2.2测量放样

根据监理工程师提供的导线控制点和水准网点，增设工程施工控制点，并保护好全部导线控制点、水准网点，现根据该工程的实际情况制定放样方案如下:

(1)对监理工程师提供的控制点及水准点，对仪器设备校对核查，如发现有误，及时通知监理工程师，并与其进行必要的检查核实。(2)施测前将测量计划方案报监理工程师审批后，再施测各工程部位。(3)根据监理工程师提供的水淮网点，在沿线增设水准控制点。(4)根据监理工程师提供的导线点，用全站仪测放出各施工部位的控制线，在质检无误后交下道工序。(5)将施测成果报监理工程师，经监理工程师查验后再进入下道工序施工。(6)施工期间，保护好基准水准点及其通路，防止测量水准点发生损坏及移动。

2.3水下土方工程及修坡

测量工作完成后，安排液压抓斗船进场，开挖水下固沟，每100m分一段。开挖前精确到放出基沟位置线，然后开挖。弃土于沟外。挖掘机操作安排熟练操作工进行，并安排水手进行不间断的水下测量，以确保高程精度。固沟开挖完成后，进行碎石回填。因拆老墙时回填部分拆墙碎石，在精确回填时，首先对回填区再次进行测量，每五米一个断面，然后进行精回填。回填完成后用挖泥船进行修坡，采用“突出部位削坡、凹坑部位回填”的施工方法，回填以碎石回填。确保坡面平顺过渡，满足模袋辅设技术要求。按施工图纸的坡比进行修坡。

2.4模袋砼施工

2.4.1边坡处理

在对坡面地形测量得出相应数据后作如下处理:(1)旱边坡处理。铺模前按设计要求对边坡进行挖填整平，做到坡面平顺，无杂物，填方部位进行夯(压)实处理。(2)水下边坡处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对陡坡河岸先抛石找坡，然后在抛石坡面上铺碎石找平层，做到全面覆盖住块石，找平层大体平顺，保证不平整度小于15cm。(3)开挖埋固沟。用挖泥船在坡脚水下开挖，控制不平整度在30cm以内，开挖弃渣于沟槽外侧。埋固沟底宽1．0m，深1．0m。

2.4.2模袋铺设

模袋铺设前，按施工编号进行详细检查，在确认无孔洞、缺经、缺纬、蛛网、跳花等缺陷后，将模袋铺平、卷紧、扎牢，按编号顺序运至铺设现场，找开袋包，按编号顺序铺在坡面上，检查搭接布、充灌袖口和穿管布等是否缝制有误，是否破坏。一切正常后进行相邻模袋布的缝接，穿钢管与模袋穿管孔中，如果发现异常以最快速度解决。

(1)模袋加工制作①选择具备资质的模袋生产厂家进行模袋加工，并将产品送到具有检验资质的单位进行检测，符合生产条件后报监理工程师批准。②根据设计要求，采用涤纶、丙纶无排水点混凝土模袋，主要技术指标是:单位面积重量大于230g/m2，抗拉强度径向、纬向均为58500N/m，延伸率径向、纬向均为小于30%，CBＲ顶破强度6600N，垂直渗透系数K20为5．26×10－2，等效孔径095为0．15mm。③模袋出厂前应由生产厂家编号，并经自检和抽检合格后方可运送至现场。模袋及其缝合的缝隙要能抵抗1．0Mp的膨胀压力。

(2)模袋布铺设定位模袋运至施工地点后，叠放整齐，单块模袋铺设从上往下铺设，模袋铺设顺序从上游往下游进展。相邻模袋用双股线缝接紧密，接缝处底部铺设300g/m2的土工布，土工布与土工模袋的搭接宽度一边为100cm，并顺直平整。模袋铺设程序:卷铺模袋→设定位桩→张紧装置安装→铺展模袋→铺设时压载→拉紧上缘固定索。该模袋施工大部分在水下施工，为使模袋铺设达到要求，配备1艘船配合施工。展铺模袋前设定位桩及拉紧装置。在坡顶距模袋上缘一定距离处打设间距为1～2m，且每块模袋不少于4根的定位桩;模袋预留纵向收缩余量。模袋自上游往下游敷设，敷设时由潜水员将上一块模袋的下游侧缝有100cm宽的土工布平整的压在后一块模袋下面，并保证搭接接头良好。在铺设时预留纵横收缩余量，根据以往施工经验，模袋布岸线方向增加8%，坡向增加6%。模袋铺设确保模袋在整个工作面均匀分布，不产生突出现象，同时不出现折叠、卷曲、覆盖的现象。前一块模袋砼充灌结束后，采用相同方法铺相邻块，块与块之间确保模袋之间接缝平顺，结合紧密。

(3)充灌砼①砼生产及运输。根据现场条件，采用商品砼，砼利用砼罐车运输到施工点，HB－60D砼泵输送。砼设计强度为C25，配合比由委托试验检测中心进行试验确定并报送监理进行验证，严格控制颗粒形状及针片状含量，碎石的大粒径为1－1．5cm，为防止输送时离析选用中型黄砂，具体模袋平均厚度为20cm商品砼生产时，随时测定砼的坍落度并作记录，将砼的坍落度严格控制在21±2cm范围，充灌泵送压力控制在0．2－0．3MP。同时以每50m3～100m3砼在出料口取料做一组试压块，试块成形后做好标记。

②砼的输送及填充。灌注前先用拌合砂浆润湿管道，将按配合比搅拌好的砼倒进砼输送泵料斗里面，输送砼至管口处，停止输送，再用绳索扣牢管口悬吊于施工船边沿，潜水并注袋。充灌速度控制在8－12立方米每小时范围内，充灌连续进行，充灌饱满撤管后，将灌口扎紧。③模袋砼表面清洗及养护。模袋砼充灌结束1小时以后，及时用水将水上部分的模袋表面冲洗、清理干净，以确保表面清洁美观，并进行养护、踩平，使表面平整度符合要求。

(4)护脚施工模袋砼施工结束后其强度达到80%以上时采用挖泥船进行护脚土方回填施工。

3结语

总之，模袋混凝土技术是具有适应性强，耐久性强，施工速度快，操作简单，整体性好，柔性好的特点。将其应用在河道的护岸工程中，也是根据当地护岸建设的实际情况分析所得。因为，混凝土模袋技术在应用过程中有效的提高了河段护岸施工的质量性，并且，它的周期短，操作简单，成本也少,所以模袋混凝土技术是经受得住洪水考验的，是可以在水利工程项目中大力推广的。

参考文献

[1]杨建华.土工模袋混凝土在峡水闸抢险工程中的应用[J]．人民珠江，2013(04):72－74．

论文作者:陈丽

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c6cace31e1c310d816e76968.html