# 房屋建筑工程中大体积混凝土施工技术探析论文_李书华,唐浩凯,彭晓东,蒋芳龙,周自红

中国建筑第二工程局有限公司 北京市 101149

摘要：随着经济不断的发展，建设行业也得到突破式的发展，建筑业发展的方向也逐渐向高、大以及复杂的结构发展。建筑结构从原来的砖混结构转变成钢筋混凝土结构，并且这种结构已成为我们国家主要的建筑结构形式。在建筑工程中，基础大型结构物、钢筋混凝土以及高层或特殊功能建筑的箱型结构基础等大体积混凝土成为建筑结构重要的组成材料，由于这种建筑结构的施工难度大，容易出现裂缝等问题，因此为保证浇筑施工的质量，需要严格控制，合理的进行混凝土施工浇筑，确保大体积混凝土结构施工的质量达到国家的质量要求，满足人民需求。

关键词：房屋建筑工程；大体积混凝土；施工技术

随着我国经济的持续稳定发展，我国建筑行业中大型建筑工程的比重正在不断地提升，个别的建筑工程的基础承重平台出现了大体积混凝土施工，这种大体积混凝土施工与常规的钢筋混凝土结构施工存在较大的差异，主要在于其施工技术难度提升，因此，在施工技术方面的要求也不断地提高，为了确保大体积混凝土施工的质量与安全得到有效保证，必须采取有效、稳定的施工技术应用到施工之中，从而实现建筑工程大体积混凝土结构施工得以顺利完成。

1建筑工程大体积混凝土施工技术要点研究背景

切实依据我国现行规章制度中提出的要求，可以了解到的是，混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土，或者是有可能在混凝土中胶凝材料水化温度变化及收缩引发裂缝问题的混凝土，被称为是大体积混凝土。因为大体积混凝土表面系数比较小，浇筑后硬化过程当中，一般会在水泥水化过程中集中放热，因此混凝土内部的升温速度十分迅猛，在混凝土内外部温度差异超过25℃的情况下，大体积混凝土表面就会收缩并引发温度裂缝问题，这些裂缝在建筑物实际运行的过程中，会对建筑物的运行安全性及稳定性造成一定影响，甚至会导致建筑物实际运行的过程中，难以将自身的各项功能充分发挥出来。因此对大体积混凝土施工技术进行研究，就能够让混凝土温度裂缝问题发生几率得到有效地控制，从而自然也就可以对施工质量做出保证，最终在我国社会经济发展进程向前推进的过程中，做出一定贡献。

2建筑工程大体积混凝土裂缝产生原因

2.1水泥水化热

在大体积混凝土浇筑施工中，当水泥与水相遇后，会产生一种化学反应，在这一反应下热量被释放出来，高强度结构断面往往会对热量挥发产生影响，导致内部热气聚积，一段时间后内部温度堆积导致内外温度差异较大。通过研究可以发现，在同一单位时间下，水化作用所释放热量会受到水泥品种的影响，一般情况下，大体积混凝土浇筑完成后的5天以内，混凝土内部温度较高，随后表层所聚集的热量逐步散发。

2.2混凝土收缩变化

水泥硬化对于水分存在一定需求，大体积混凝土施工过程中，所需水分约为20%，在水分量释放的作用下，其余水分会不断蒸发，这就令混凝土体积出现收缩，进而对混凝土质量产生影响。从本质上来看，大体积混凝土收缩变化往往会受到水泥种类、调配比例、掺合料种类以及施工方式等因素的影响。

2.3外界环境气温变化

实际施工过程中大体积混凝土浇筑温度也会在一定程度上受到外界环境气温变化的影响，当气温不断下降时，会加剧混凝土内外温差，导致大体积混凝土结构受到影响，甚至会出现裂缝问题。

3建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术

3.1混凝土配合比设计与优化

混凝土配合比设计是大体积混凝土浇筑施工中的关键环节，为加强施工质量控制要优化调整水泥与水的实际用量，在满足建筑工程设计强度的同时，令水化热有所降低，改善混凝土的和易性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为达到理想的混凝土配置效果，要在配合比设计过程中选用矿渣水泥，改善水化热条件，并将粉煤灰数量添加于其中，改善混凝土可泵性，从而促进大体积混凝土配合比设计的优化，在满足建筑工程相关要求的同时，减少不必要的水泥消耗，切实提升表层混凝土强度，降低混凝土裂缝发生几率，为大体积混凝土浇筑施工质量控制奠定基础。

3.2做好混凝土施工时的分层浇筑

分层的方法有很多，通常来说在大体积混凝土施工中分层工作主要分为全面分层、分段分层和斜面分层三种。全面分层是在大体积混凝土第一层施工完毕后再进行第二层施工，并且在此基础上进行逐层的连续施工。这种分层工作应当在确保建筑结构平面尺寸精确性前提下进行。如果不能够保证这一点，那么使用此类分层方法只能是事倍功半。当建筑施工有相应施工要求时可以将其分成两段进行施工。而分段分层是在混凝土施工时，先从底层进行施工，在第一层施工达到一定的程度但还尚未完成就进行其他层的施工，这种分层工作的进行往往在第一层的大体积混凝土还未凝结时就进行到最后一层的施工，可以解决大量的施工时间，从而减少建筑成本。而斜面分层适用于施工长度较长的情形。我们在分层方法的选择上，应当根据具体的施工要求，结合施工的基本预算来进行。当然，无论选择什么样的分层方法，我们都必须要尽可能的避免混凝土收缩现象的产生或者是减轻这种想象所带来的负面影响。这样一来。我们的分层方法选择才是有意义的。

3.3振捣技术

混凝土振捣可分为三道振捣，第一道振捣需要设定在混凝土坡角位置，第二道振捣应该设置在混凝土坡中间位置，第三道振捣应该设置在混凝土坡顶。各道振捣节点分别设置2台振捣器，通过三道振捣之间相互配合，从而若保证整体坡面均能够被振捣所覆盖，在使用振捣棒进行振捣的过程中，其插入深度应该在50mm之上，振捣棒的移动间距最好应该设定在400mm左右，同时还要保证振捣棒快插慢拔。

3.4泌水处理技术

在进行混凝土浇筑和振捣过程中，必然会出现浮浆和泌水上涌，浮浆和泌水会通过混凝土坡面向下流至坑底，可以在侧模底部打孔使泌水流出。若混凝土坡角与顶端模板接近的情況下，应该将混凝土浇筑的方向进行改变，并使集水坑形成，同时使用水泵及时将泌水抽出，从而保证混凝土施工质量，有效的预防裂缝出现。

3.5混凝土养护与测温

在完成混凝土浇筑后，需要做好测温工作，本工程中采用的是在混凝土内部埋设测温线的方式，通过对混凝土内部的温度进行实时监测，从而有针对性的采取一些养护措施。通常具体的养护措施主要分为两部分，一是进混凝土行外部保温，二是加快混凝土内部散热。混凝土外部保温主要是通过在混凝土表面覆盖草帘之类的东西，保证混凝土表面的温度不会过低，从而与混凝土内部温度形成较大的温度差；加快混凝土内部散热主要是通过在混凝土浇筑前埋设冷却水管道，在浇筑完成后利用水循环的方式，使混凝土内部产生的热量加快散失，保证混凝土表面和混凝土内部的温度差不超过20℃。

4结论

综上所述，建筑工程施工条件复杂，大体积混凝土浇筑施工中要保证施工工艺与技术的优化，必须要加强施工质量控制，以促进建筑物使用功能的发挥。在把握工程项目特征的基础上，明确大体积混凝土浇筑施工要求，结合工程项目实际情况出发，制定科学的大体积混凝土浇筑施工方案，改善混凝土力学性能，令大体积混凝土的耐久性得到明显提升，为工程项目效益维护提供技术支持，为建筑行业的持续健康发展打下良好的基础。

参考文献：

[1]吕小龙.建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术研究[J].中国建材科技，2018，27（06）：41-42.

[2]于洪国.建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术[J].科技创新与应用，2018（36）：133-134.

[3]张晓宇.建筑工程大体积混凝土建筑施工技术[J].科学技术创新，2018（35）：133-134.

[4]郭斌，孟庆楠，韩国栋.建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术[J].花炮科技与市场，2018（04）：232.

论文作者:李书华,唐浩凯,彭晓东,蒋芳龙,周自红

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c6e3ffa982c790f92e71a5e2.html