# 建筑工程高支模施工技术研究芦山论文_芦山

摘要：随着我国科学技术的不断发展，建筑行业也在不断地优化和完善。建筑行业朝着高空间、大跨度的方向发展，高支模施工技术作为建筑工程施工的重要组成部分，对于其具体施工效果有着直接的联系。

关键词：建筑工程;高支模施工技术;应用研究

目前我国建筑工程建设方面取得了一些成就，在高层建筑和超高层及新型建筑方面越来越应用到许多新型技术和方法。高支模施工体系应用建设项目范围较广，并且具有较强的承载力，具有明显的优势，被广泛应用在建筑施工过程中。建筑工程混凝土模板支撑工程一般搭建高度在八米以上，搭设跨度在十八米以上，施工总荷载在15kN/m2以上，因此属于危险性较大的分部分项工程，也属于高大模板支撑体系，这就是高支模范畴。一般来说，高支模工程的危险性较大，并且施工难度较高，在具体的施工过程中，如果没有相应科学的施工技术，会使其施工效果很难呈现，同时也会使模板支架具有明显的不平衡性，增加倒塌事故发生的概率，对工作人员生命安全造成威胁。在这种情况下，建筑高支模不断突破新的高度，怎样才能在高支模施工过程中利用现代化技术和管理方法，提高支模施工的安全性和稳定性，这需要相关施工人员和管理机构机构不断研究和分析。

1 建筑工程高支模施工技术包含的主要内容

1.1 高支模建设技术

在实际的建筑企业工程建设中，针对支架需要进行科学专业的设计，并且在建立过程中需要专业的技术人员做出合理规划。在具体的施工环节，则要求专业技术人员与工程建设施工人员之间进行充分的沟通和交流，对于有可能使高支模支架出现问题和漏洞的情况及时进行分析和解决。高支模支架的尺寸具有不同的要求，如果要提高其精准度，需要有专业的工作人员应用先进的工具和技术对其进行具体的测量。测量结束后，再详细的标注在施工方案内，帮助施工人员在安装过程中有效的减少安装误差。同时，工程建设人员在安装过程中需要采取具体的措施对设计图纸相关参数进行合理的施工安装。针对支架的安装，工作人员要对接好上下层支架，并根据不同的使用需要，在中间铺设相应的垫板。在涂刷模板隔离剂时，则要最大程度地规避隔离剂对于钢筋和混凝土的连接处的污染，提高建筑施工效果。

1.2 高支模混凝土浇筑技术

高支模施工浇筑技术的混凝土浇筑通常使用普通的商用混凝土作为施工材料，为了提高混凝土的浇筑效果，需要使用专业的混凝土罐车进行运输，然后使用汽车泵或混凝土泵输送到楼面。针对混凝土运输，工作人员需要注意在运输过程中，减少外部因素对混凝土质量的影响，合理安排混凝土原材料的采购和配比情况。在具体的浇筑过程中，需要严格按照规定的浇筑步骤和环节进行施工，使实际的浇筑高度与混凝土设计方案相匹配。需要注意的是，在开展混凝土浇筑的过程中，要尽量选择白天进行，这样便于对于施工过程中的各种问题进行及时的观察和分析。同时，为了确保模板支架的受力均衡，在浇筑混凝土的过程中要保证浇筑的速度是匀速进行。具体的浇筑流程分为：对柱状混凝土进行浇筑、对梁板混凝土进行浇筑。针对梁板混凝土的浇筑过程，首先要对梁后浇筑板进行浇筑，然后从中间向两边扩展浇筑，防止混凝土在堆积过于集中，提高对于模板支架的安全性。并且在混凝土的浇筑过程中要确保滩料的均匀分布，避免出现局部过载的情况。

1.3 高支模拆除技术

高支模拆除技术主要针对在工程结束以后的高支模拆解。在实际的高支模拆解过程中，工作人员要提高对于支架拆解时间和程序安排的重视程度，结合实际的管理要求对相应的各类模板进行拆除作业，提高施工进度。拆除过程中也要根据模板的设计原则，遵循先支后拆、先拆板后拆梁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，注重承重部分的关键作用，先拆除非承重部分，然后进行分析和测量以后进行承重部分的拆解。针对梁板的拆除，需要从中间向两边进行拆解。侧墙拆除则由上向下进行拆解。针对模板底部，施工人员要按照块试块强度进行检查，确保混凝土已经符合拆模强度标准，然后进行拆除。为了提高现场拆除工作的安全性，建筑单位需要安排专业的技术人员在现场进行监督和管理，提高拆解工作的实际质量。

2 建筑工程高支模质量控制的主要措施

2.1 针对高支模设计施工方案进行科学合理的设计

在一般的高支模工程中具有较大的危险性，因此在开展施工之前需要对具体的工程情况进行深入的分析和了解。必要时，建筑企业可以邀请相关方面的专家和学者进行审查，对具体的高支模施工方案进行优化和改进，从而为后续具体的支模施工工作提供科学的指导和保障。高支模工程涉及的单位对象较多，在开展施工之前，建设单位可以把设计单位、监理单位等相关部门对象进行组织，提高各部门之间的沟通和交流，对于可能发生的危险问题进行提前解决。同时，安排专业技术人员对高支模施工人员进行专业培训，提高施工人员的安全防范意识，避免在施工过程中发生重大安全事故。

2.2 在验收的过程开展深入细致的安全检查

针对高支模工程的验收，建设单位需要进行深入细致的安全检查。高支模部件在工程建设中起到支撑和保护整体架构的作用，因此在高层楼房建设中起着关键的辅助作用。在实际的高支模施工过程中，当支架组装结束后，专业的工作人员需要对其进场的扣件、脚手架等部位进行严格的检查，使其符合国家相关管理标准，其中着重检验的部分有连墙件、剪刀撑、支撑等方面的部位。同时工作人员需要对支模工程所属施工现场内是否有水体存储、淤泥堆积、立杆悬空底座安装是否牢固、支架和杆件形状位置是否稳定、连扣件是否牢固、有无错位变形等情况进行细致入微的检查，充分保障高支模工程实际使用效果。对于高支模扣件氧化皮、毛刺等进行及时的清除，对于浇冒口残余披缝、傻眼、缩松、气孔、裂纹等质量问题，及时进行解决。同时，对于每个部位的连接接口进行紧密性检查，避免出现松动或脱落的现象。在整体的检查过程中，如果有不合格的问题发生，要进行及时的改正，逐渐建立完整、专业、严格的高支模工作检查管理体系。

2.3 加强施工现场监督管理力度

为了提高高支模施工质量，要对施工现场进行监督和管理，具体的施工过程有以下几个方面：①首先对于高大模板支架工程安装相应的监控设备，针对存在的安全隐患进行检查和整改，将监督管理落到实处。②根据实际的施工方案，制定科学合理的专项监督方案，对于高支模工程的每道工序进行检查和验收。③当工程完成后，对各项施工单位交接工作进行检查，要求交接工作必须符合实际规定，减少由于人为因素造成的高支模施工质量较低的情况出现。④对高支模施工整体进行风险管理。风险管理主要采用风险转移和风险自留措施，针对其中存在的质量问题要进行严格处理。⑤在支模施工过程中，要将各施工单位、监理单位、设备供应商等进行充分的沟通和交流，确保整体施工过程有效地推进，从而提高对施工进度和施工质量的整体把控。

3结语

综上所述，高支模施工技术对于建筑工程的整体质量具有十分重要的影响，随着我国社会水平和科学技术的不断发展，越来越多的超高层建筑兴起。因此相关单位需要加大对于高支模施工技术的研发和应用水平，提高对于高支模施工质量管理的重视程度，关注整体的施工流程和施工进度，使其应用效果得到充分发挥，促进我国建筑行业良性发展。

参考文献

[1]邵浩祥, 姚传勤, 白蓉. 建筑工程高支模施工技术研究[J]. 山西建筑, 2014, 40(5):97-98.

[2]刘杜钊. 关于建筑工程高支模施工技术研究[J]. 江西建材, 2017(1):70-71.

[3]王建恩. 关于建筑工程高支模施工技术研究[J]. 门窗.

[4]付振宇. 建筑工程的高支模施工技术研究[J]. 住宅与房地产(35):118.

论文作者:芦山

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c6e9dc29d09fea780af6ea0c.html