# 用电信息采集系统建设中存在问题与对策论文_布乃东

国网山东省电力公司东阿县供电公司 山东聊城 252200

摘要：用电信息采集系统的应用在一定程度上解决了我国电力公司在传统营销模式中面临的许多问题，提高了电力营销信息自动化水平，促使电力营销管理水平快速的发展。本文将根据用电信息采集系统的组成和功能，分析用电信息采集系统在建设中存在的问题以及相应的对策，从而使电网系统能够得到又快又好的发展。

关键词：用电信息；采集系统；存在问题；对策

引言：

作为我国智能电网的基础平台，用电信息采集系统已实现全面启动。用电信息采集系统是一种采集、处理并实时监控电力用户用电信息的系统模式，具有自动采集用电信息、检测计量异常情况、检测电能质量、发布相关信息、分析和管理用电情况及监控分布式能源情况等职能。

一、用电信息采集系统的组成及功能

用电信息采集系统主要是由主站层、通信层、设备层组成的，用电信息采集系统的不同层次发挥着各自的作用。

1.主站层是用电信息采集系统的管理和控制中心，其主要功能是对数据传输、数据处理和数据应用及系统安全与运行进行管理，同时也能实现主站层与不同系统的数据集成和交换。

2.通信层是连接主站层和设备层的中间层，不仅能对通信进行支持，也能对终端间的通信进行支持。就目前来看，其通信方式有光纤通信、230MHz无线通信、GPRS/CDMA通信等。其中GPRS/CDMA通信不仅能实现防火墙认证机制，同时也能在虚拟专网下进行相应认证，进而更有效地抵制不法用户的入侵。这种通信方式能更好地保证主站层系统和数据的安全。

3.设备层一般是指采集终端、集中器、电能表等现场采集和监控设备，这些设备主要分布在各个供电公司所管辖区域。其采集终端设备能将电能表上的相应信息经过小无线或 485线送至集中器，最后再将需要的信息通过通信层送到主站层。通过对用电信息采集系统功能的了解，可以更好地进行用电信息采集系统建设。

二、用电信息采集系统建设中存在的问题

1.用电信息采集系统建设中的技术互换问题

目前，我国的终端下行通道技术标准还不太规范，只能在一定程度上实现技术的互换性，而达不到技术的互通性，致使不能有效的发挥其用电信息采集系统的核心作用。此外，由于出现了同一个地区使用不同通道方案的情况，使得通道方案在建设与供货中不兼容的问题产生。

2.用电信息采集系统建设中的运行维护问题

用电信息采集系统建设在运行和维护方面也出现了许多问题。由于用电信息采集系统在安装与调试之后就会开始实际运行，而在其运用过程中，必须保证其系统运行的稳定性，因此需要坚持日常的维护工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆用电信息采集系统的维护工作包括现场维护工作与电能表轮换等等。其中，电表的实际使用寿命为8-10年，而目前正在投入使用的电能表中，每年都会产生有1/10左右的电能表有更换的需求，这对已建成的用电信息采集系统而言，对其投入使用后的档案维护以及档案维护的准确性与及时性都造成一定的问题。而在现场维护工作中，由于维护工作无法进行准确的预测，致使用电信息采集系统在建设中出现线路及设备被盗或损坏、终端箱内空气开关被盗以及电路终端被盗或断电等问题，还会出现用户私拆或剪断电表连线的现象。

3.用电信息采集系统建设中的工程实施问题

在用电信息采集系统建设工程的施工过程中，施工、安装及档案信息建设方面常常会有很多不完善的现象。由于这种情况，用电信息采集系统投入使用的小区会出现低压侧线路的信息记录不完整，小区支线路的线路管理不规范，城区小区配电室在地下室无采集信号，高压线路的管理不规范，台式变压器的归属问题混乱等诸多问题。

三、用电信息采集系统建设中存在问题的解决对策

1.做好终端下行通道技术的互通工作

针对用电信息采集系统建设中的技术互换问题，应该要做好终端下行通道技术的互通工作，统筹规划用电信息采集系统的建设方案。在系统建设方案的设计过程中，应实地考察施工现场，根据不同小区的分布特点与环境状况，结合系统建设原则，有针对性地制定各小区终端下行通道的建设实施方案，用来统计各小区用电信息采集设备的数量、电量表计设备的数量及型号等。在设计终端下行通道建设方案时，应提前查明终端下行通道的规格与版本号，再对建设方案进行必要的审查，综合评估工程承建方与电量表计供应商的支持能力，避免出现因支持能力不足而造成的用电信息采集系统建设无法正常进行工作的情况。

2.做好用电信息采集系统的维护工作

针对用电信息采集系统建设中的运行维护问题，应该加强对用电信息采集系统的管理和维护。不仅需要对运行维护的方案和准备进行管理与分析，还需把业务流程的具体操作融入到用电信息采集系统中。对管理机构实施人性化管理，对系统进行细分，并将用电信息采集系统划分为现场维护、用户档案维护和终端维护三个管理部门，有针对性地进行管理和监督。

3.做好系统建设工程实施的规范工作

用电信息采集系统建设的工程在施工过程中，常出现施工、安装及档案信息建设不完善的问题，为了解决这些问题，应当做好系统建设工程实施的规范工作。（1）管线施工的质量是用电信息采集系统可靠运行的前提和保障，因此在管线施工过程中，应该确保管线的施工质量。（2）在管理管线施工时，应对线槽、线缆走线、接线方式、布线原则及工艺要求等进行研究，在施工前还需进行图纸会审，再根据施工现场的具体情况及施工进度来制定合理的接线顺序与方式。（3）在用电信息采集系统建设施工过程中还需注意485线的选线要求、接线方式及工艺要求。由于单芯485线的接线与螺栓是相互紧压的，因此在选线时，应该选取单芯485专用导线，保护套选用冷压端子，避免因接线松动或接触不实导致工程质量问题的发生。485线的接线方式可分为手拉手方式与并联方式两种，对485进行布线时，应该将线穿出表箱，再套上黄拉管，还应采取专用的剥线工具，并在表箱体外加装PVC套管。（4）应将采集器的电源从表箱出线、接入，而不能从电量表计上并联取得。（5）在集中器的前端加装四级低压开关，以便电能表维修和轮换。（6）预留好通讯转换器的位置和水表管道间的电源，以及相应的通讯通道。（7）通过定制延长天线、增加信号放大器、增加载波转GPS装置或利用分离式终端将通讯模块引出地下配电室四种方式重点解决地下配电室无信号问题。

结语：

随着用电信息采集系统的建设和广泛运用，不仅提升了我国电力系统的整体水平，电力用户的用电满意度也得到很大的提高，逐渐形成电力业向服务业转型的趋势。为确保用电信息采集系统建设的有效进行，需要相关部门做好终端下行通道技术的互通工作、系统建设工程实施的规范工作、电信息采集系统的维护工作，以便于用电信息采集系统能有效的运行，从而促进整个电网系统的更好发展。

参考文献：

[1] 何剑斌.用电信息采集系统建设中若干问题的解决对策[J].广东电力，2011，24（5）.

[2] 冯一颂.对用电信息采集系统建设过程若干实际问题的探讨[J].智能电网与AMI技术，2010，（15）.

[3] 陈琦，李小兵，曹敏，等.电力用户用电信息采集系统建设的研究与探讨[J].陕西电力，2011，39（6）.

论文作者:布乃东

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c6f11e4b37a75162fb38b3ea.html