# 钻孔新工艺在土建工程施工中浅深层淤泥处理中的应用卢若龙论文_卢若龙

摘要：城市化进程的加快，土建工程规模增多。而土建工程施工浅深层淤泥的常见处理方法主要是桩基法和换土法。随着钻孔新工艺的出现，也出现了一些新的淤泥处理方法。本文论述钻孔新工艺在土建工程施工中浅深层淤泥处理中的应用，对土建工程的施工有着重要参考价值。

关键词：钻孔新工艺；土建工程；浅深层淤泥处理；应用

引言

钻孔新工艺在目前的土建工程中对浅深层淤泥处理中较为常用，本文即将针对这项工艺的应用做出简要的论述。

1土建工程中浅深层淤泥的特点

很多土建工程的地基都包含大量的淤泥以及淤泥质土，这些淤泥具有高压缩性、抗剪强度低、透水性低、流变性以及不均匀性等特点。当地基中存在大量的淤泥时，如果没有对其进行相应的处理，那会导致建筑工程在施工完毕后出现失稳、不均匀沉降等情况，对人们的生产生活造成不利的影响，严重时还可能发生安全事故。

2土建工程施工中浅深层淤泥的常见处理办法

2.1换土法

换土法要回填有较好压密特性土进行压实或夯实，形成良好的持力层，从而改变地基承载力特性，提高抗变形和稳定能力，施工时应注意坑边稳定，保证填料质量，填料应分层夯实。

2.2桩基法

桩基础技术目前很少使用，一是水泥土搅拌桩水灰比、输浆量和搅拌次数等控制管理自动化系统未健全，存在搅拌均匀性差及成桩质量不稳定问题;二是砂石桩用以加固较深淤泥软土地基，但已不再用作对变形有要求的建筑地基处理

3钻孔新工艺在土建工程施工中浅层淤泥处理中的应用

3.1浅层淤泥处理对土建工程的重要性

土建工程施工过程中，经常出现临近地面的地方出现一些浅层淤泥。这些淤泥主要是在土建工程基槽施工的过程中形成的，并且经常堆积在开挖层面的周围。土建工程施工的过程中，如果没有及时对这些浅层淤泥进行处理，就会对土建工程的施工质量造成很大的影响，严重时还可能会出现路面塌陷的情况。这样，土建工程施工的过程中，施工机械设备以及施工人员都存在较大的风险。

3.2土建工程浅层淤泥钻孔的准备工作

土建工程施工浅层淤泥处理的过程中，可以使用钻孔新工艺。钻孔新工艺使用过程中，需要根据土建工程的实际施工情况，对浅层淤泥的情况进行分析，以便采取最合适的处理方法，保证土建工程施工的顺利进行。土建工程施工过程中，可以将一些石灰加入到上层的土层中，并且将其搅拌均匀之后来开展回填处理。然后使用压路机对回填的石灰进行碾压处理，当碾压密实程度达到相关标准的要求之后，需要对其进行一定时间的养护，以保证浅土层具有良好的稳定性。这个过程中，还需要将钻机进行合理的处理，将符合标准的钢板铺设在支撑点，还要在其上面放上枕木。当确定好需要钻孔的位置之后，需要对钻机进行相应的调整，使其能够保持平稳状态，从而使得钻机具有较好的可靠性以及安全性。

4钻孔新工艺在土建工程施工中深层淤泥处理中的应用

4.1注浆法

深层淤泥的处理工作中，桩基的施工是一项应该重点完成的工艺。在施工过程中，钻机需要在扩孔的状态下，完成新孔的钻成。在这项工作的完成过程中，注浆法是一个非常有效的施工方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工过程中，选用注浆法首先可以完成对地质层的加固，在地质层加固之后再用钻机完成钻孔工作的质量和效率都会有所提高。值得注意的是，注浆法操作中，严格要求所注入的应该是水泥砂浆。因为水泥砂浆的成本相对较低而且强度适中。在注浆施工之前，应注意对砂浆的合理配比，要避免扩孔现象的发生。另外，注浆工作需要保证使砂浆的高度在淤泥层以上两米左右。钻进工作需要等到砂浆成型两天后才能正式开始。钻机工作时，其具体的钻进时间也必须要得到合理的控制，以保证护壁效果的实现。

4.2片石回填冲击施工法

土建工程深层淤泥处理的过程中，使用片石回填冲击施工方式能够达到更好的护壁效果，进而保证钻进施工的顺利进行。片石回填冲击施工法应用过程中，首先需要使用常规的钻孔方式来钻进到淤泥层的表面，然后在钻出的孔洞中加入不规则的片石。片石回填的过程中，需要对其级配进行严格的控制。一般情况下，如果片石的直径低于5cm，那么其咬合摩擦力就比较弱，甚至会被泥浆泵在转动过程中带入到泥浆池中，无法充分发挥出护壁的作用。如果片石的直径大于25cm，其体积就比较大，当孔壁坍塌的时候这些片石会卡住钻头，对钻机工作也是十分不利的。因此，选择片石时，需要保证其直径在5～25cm。

土建工程深层淤泥处理过程中，使用片石回填施工法。当片石比淤泥层面高两米左右时再进行钻进，并以泥浆液面作为标准，当发生泥浆液面下沉，则表示已经出现塌孔，此时就应进行片石回填，同样比淤泥层面高两米再进行钻进，也可以钻头的提升难易度作为标准，当钻头难以拔出时，同样表示已经出现塌孔，因而应迅速将钻头拔出，并回填片石继续反复的冲击。在不断的反复的冲击与回填过程中，利用规格不一的片石与片石之间产生的咬合摩擦力，使整个淤泥层的内部形成稳定的椎体。在冲击钻进施工过程中，每钻进50～100cm时，应对整个已经钻进的淤泥层内进行多次反复地提升钻头，预防上面的片石出现塌孔而掩埋钻头。每次回填的片石比淤泥层面高两米并重新钻进冲击，才能更好的加固片石形成的椎体。为更好的提升钻进效果，还可以采用钻机下小柱体且为空心的钻头进行钻进，这是由于小柱体能为片石提供良好的横向侧冲力，把片石挤压至孔壁，从而降低片石被击碎的可能性。

4.3套管施工法

土建工程深层淤泥处理过程中，还有一个重要的施工方法就是套管施工法。套管施工的过程中，需要保证使用的套管的长度要比淤泥层的深度要长，一般标准是其能够进而到土质较高的土层中两米左右。这样能够很好地防治淤泥进入到钻孔之内而出现塌孔的情况。需要在钻机的作业面上固定套管的上端，并且保证其具有较好的稳定性，避免出现脱落的情况。需要使用直径较大的钻头在进行钻孔操作，然后使用钻孔桩施工技术来灌注混凝土。钢管的拔出时间一般以混凝土的初凝时间为准。土建工程深层淤泥处理套管施工的过程中，需要重视起一些注意事项：使用的套管直径要大于设计孔径的大小，这样能够避免套管滑落到孔内，还可以防止在钻孔的过程中出现钻头被套管卡住的情况；钻孔的过程中需要设置几个十字交叉的护桩，然后检测钢丝绳的位置，保证钢丝绳能够一直位于护桩中心的交叉点。这样才能够或保证钻头在钻进的过程中随时报纸垂直的状态，会由于钻头的位移而导致钻孔的质量下降。一般情况下，当钻头穿过套管的时候需要保持较慢的速度，这样能够避免套筒和锤头之间的相互摩擦以及碰撞情况的发生，能够避免套筒存在下滑或者上浮的情况；套筒的拔出时间一定要合理的掌握，只有保证套筒拔出的合理性，才能够保证桩基的质量，也能够保证套筒不会遭受到破坏，在后续的施工过程中依然能够使用套筒。

结束语

浅深层淤泥层的处理，是土建工程建设过程中的一项重点工作。在实际工作中，钻孔新工艺的应用，将能够有效的提高浅深层淤泥处理的效率。这将是土建工程中的地基质量得到有效的保证，进而确保整个工程的完工质量，真正的服务人民。

参考文献

[1]刘璐,孙维剑,代琦,等.钻孔灌注桩在地下淤泥层中的成孔技术[J].施工技术,2017(S1):195-196.

[2]罗贵乾.旋挖钻在填海地区厚砂层及厚淤泥层中成孔技术[J].中国建材科技,2017,26(1):86-87.

[3]姜开展.PHP泥浆在桥梁大直径钻孔桩施工中的应用[J].低碳世界,2016(14):162-163.

论文作者:卢若龙

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c6f15f84aa3cf1964f9e9548.html