# 聚羧酸减水剂在混凝土施工中技术应用探究论文_刘岩,岳丕乔,陆明如

杭州建筑构件集团有限公司；杭州构建新型材料有限公司 浙江 杭州 310015

摘要：伴随我国经济跨越式发展，建筑科技应用得以不断提升，其中混凝土及外加剂的品种与技术在建筑行业的应用范围越发广泛，这也要求混凝土外加剂的适应性越来越强。本文作者结合自身实际工作经验就聚羧酸减水剂在普通预拌混凝土、自密实混凝土及预制构件中的技术应用提出了一定的论述，以期供参考和借鉴。

关键词：聚羧酸减水剂；预拌混凝土；自密实混凝土；预制构件；因素应用

引言

随着建筑工程的需要，对于混凝土的要求不仅限于质量的好坏，而且追求应用高强度、密实性好、流动性大的混凝土材料，同时还要求节约成本、养护费用廉等经济价值，对混凝土生产过程中所使用的外加剂性能提出更高要求。外加剂的适应性问题在预拌混凝土生产过程中经常遇到。外加剂适应性不良主要表现为，和易性差、流动性差、易结底、泵送难、易堵管、坍落度损失大，出现假凝或凝结时间过长等。这些问题造成混凝土质量下降，施工困难，严重的甚至引起工程质量问题。因此，对预拌混凝土外加剂适应性的研究显得尤其重要。

1 混凝土聚羧酸减水剂

混凝土外加剂是一种用以改变混凝土性能的添加剂，在混凝土搅拌前或者是搅拌中添加到混凝土材料中，调节和改善混凝土的性能。混凝土外加剂有利于实施机械化操作，降低劳动强度以及促进混凝土拌和物改善其和易性，进而保证混凝土施工质量有利于蒸养预制构件以及养护所需时间缩短；确保工地尽快拆掉模板，提升其周转速度；尽早放张以及剪切钢筋。混凝土外加剂在我国经过几十年时间的发展，已然成为预拌混凝土不可或缺的组成材料之一。聚羧酸减水剂因其具有掺量低、减水率高、保坍性好、可系列化、高性能化、多功能化和绿色环保化等特性，所以已成为减水剂行业今后的主要发展方向。

2 聚羧酸减水剂的技术特性

混凝土减水剂是能够减少混凝土用水量的外加剂，又称为分散剂或塑化剂，是混凝土外加剂中应用面最广、使用量最大的一种，减水剂技术也是外加剂技术中发展最快的技术。其中，聚羧酸减水剂一般都是先通过酯化反应获得具有聚合活性的大分子单体，然后采用溶液聚合方法再与甲基丙烯酸等活性基团共聚而成，是性能上更加优异的新型减水剂，具有萘磺酸盐甲醛缩合物和磺化三聚氰胺甲醛树脂高效减水剂所不可比拟的优点，低掺量、高减水率、保坍性好、适应性好、绿色无污染，合成过程中不使用甲醛等环境污染物和可实现分子结构与性能的设计，聚羧酸型减水剂在我国的应用比例逐渐增加的过程中。

3 聚羧酸减水剂与水泥适应性的评判及解决方法

外加剂与水泥的适应性最佳检验方法是配制混凝土。通过采用生产所用原材料，配制不同等级混凝土，观察拌合物性能及强度指标。外加剂与水泥适应性良好可表现为，拌合物和易性好，无泌水、无离析、无结底现象，施工性能好；减水剂减水效果明显；坍落度经时损失小；无假凝或超长时间不凝结现象；龄期强度无异常。出现水泥与外加剂适应性不良时，根本的解决方法是换水泥或换外加剂。但在实际中，由于各种原因，无法这样做。而是采取适当提高外加剂的掺量的方法，提高新拌混凝土的初始坍落度，增加流动性，满足泵送需求。由于初始坍落度增大，混凝土经时损失通常相对也较小；或者调整混凝土配合比，调整各种砂使用比例及砂率，调整粉煤灰和矿粉的掺量，同时更要做好进厂各原材料的监督与检验，确保材料稳定；或者要求外加剂厂家在不影响搅拌站使用的前提下复配一些缓凝剂、保坍组分、保塑组分、增稠组分、引气组分，来适应水泥，提高混凝土和易性，减少坍落度损失，同时减少聚羧酸减水剂的掺量敏感性，有利于生产控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 聚羧酸减水剂在普通预拌混凝土中的应用

现代混凝土体系是一个多因素、共协同的综合体系，然而由于聚羧酸减水剂自身敏感性高以及混凝土原材料质量变差等客观原因的影响，传统粗放的外加剂使用方式已经很难满足日趋复杂的混凝土技术要求，聚羧酸减水剂的精细化应用迫在眉睫。聚羧酸减水剂的功能化开发同样也推动着复配技术的发展，以多类型母液及各类功能性组分复配形成功能各异、性能优良的混凝土外加剂产品，已经能够满足不同类型混凝土的配制要求。在普通预拌混凝土中，要以具体应用要求为依据，设计与复杂混凝土原材料及其变化具有良好适应性的聚羧酸减水剂产品。在自密实混凝土中，要注意聚羧酸减水剂与各项混凝土性能指标的匹配性，往往需要多种 及功能小料复合使用，以形成综合作用。对混凝土预制构件用聚羧酸减水剂产品而言，要同时满足低掺量、高减水、低流动性、低引气性、早强和不延缓凝结时间的技术要求。

5聚羧酸减水剂在预制构件中的应用

近年来，住宅产业化发展势头迅猛，也进一步推动了混凝土预制构件产品的发展。用于生产预制构件的混凝土的特点为小坍落度、流变性好、凝结时间短、早期强度发展快。预制构件混凝土一般情况较少使用引气剂，同时消泡剂的用量可适当提高，这样不但可以提高混凝土的强度，也可以使构件的表面更为光洁，减少气孔、蜂窝、水纹等缺陷。

6 聚羧酸减水剂在自密实混凝土中的应用

SCC 是指在自身重力作用下，能够流动、密实，即使存在致密钢筋也能完全填充模板，同时获得很好匀质性，并且不需要附加振捣的混凝土。如今根据实际用途，SCC主要以具有大流态、自填充功能的强度等级为C60及以上的高强混凝土为主。SCC的出现极大地推动了混凝土技术和建筑技术的发展，由于不需振捣，混凝土的浇筑时间大为缩短，施工效率大幅提高。同时依靠自身大流动性的特点，一系列设计复杂、不便施工的异形建筑结构的浇筑得以实现，同时表面不会出现大孔隙及蜂窝麻面等缺陷，节省了后期修补的工序，也避免了振捣对混凝土表面质量的影响。配制高强混凝土除了要遵循配制普通混凝土的一般原则外，还有着更为严格的要求。例如应选用质量稳定、需水量低、与外加剂相容性好且强度等级不低于 42.5 级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

7 预拌混凝土如何选择合适的聚羧酸减水剂

要选择具有一定的适应性的聚羧酸减水剂，进厂前应通过大量试验确定；要选择具备一定稳定性聚羧酸减水剂，外加剂波动性控制与掺量控制，敏感性；要选择具有普适性的聚羧酸减水剂，一般情况下，低等级混凝土选择偏低含气减水低为宜； 高等级混凝土选择偏高含气减水高为宜;特殊性能混凝土要求兼顾使用。根据原材料特点及强度等级，选择减水剂类型: 高含气减水高、高含气减水低、低含气减水高、低含气减水低；要选择具备经济性的聚羧酸减水剂，商砼市场竞争激烈，选择性价比高的减水剂是降低成本的有效手段。

结束语

综上所述，外加剂对混凝土适应性影响很大，如果混凝土外加剂使用不合理，将会给混凝土工程带来许多不良的影响和经济损失。搅拌站要注意保持水泥品种和外加剂品牌及其其他原材料的相对稳定，尽量避免出现外加剂适应性问题。使用质量稳定的大水泥厂的水泥和产品质量好、信誉高的外加剂厂家的外加剂，防止因水泥或外加剂质量不稳定而出现适应性问题。出现外加剂适应性问题时要从水泥、掺合料、外加剂组成成分、地材、配合比几个方面考虑，采取合理的措施，确保生产顺利进行，避免因适应性问题给企业带来不必要损失。

参考文献

[1]葛淑芬，魏平.我国混凝土减水剂的现状及未来[J].混凝土与水泥制品，2016（05）.

[2]方为聪，奇巧珍.我国建筑混凝土技术的应用探究[J].混凝土世界，2015（12）.

[3]缪键，胡娜.聚羧酸系高性能减水剂的研究现状及发展趋势[J].中国材料，2014（04）.

[4]王晓.聚羧酸系减水剂面临的问题与系列化发展趋势[J].建筑装饰材料世界，2014（11）.

[5]张震，孙超.聚羧酸系减水剂在高性能混凝土中的应用研究[J].新型建筑材料，2016（03）.

论文作者:刘岩,岳丕乔,陆明如

论文发表刊物:《防护工程》2017年第5期

论文发表时间:2017/7/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c6fe795330dd931c8332784d.html