# 京东方在基于柔性显示器的可变信息指示装置方向的专利技术分析论文_裴仰

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心 天津市 300304

摘要：柔性显示产业技术跨越了化工、材料、半导体、光电子、精密仪器设备，是一个产业链结构复杂的复合型高科技行业。本文以京东方公司在基于柔性显示器的可变信息指示装置的专利技术进行分析，以期对今后的研究提供参考。

关键词：柔性显示器；京东方

引言

随着科技发展，平板显示技术日趋成熟，对显示设备薄、轻、柔等功能上的需求催生了柔性显示技术。柔性显示设备因其自身的可弯曲、可折叠特性，越来越多的应用于显示领域、可穿戴显示领域，也成为近年来显示领域的关注热点。

京东方科技集团股份有限公司创立于1993年4月，是一家物联网技术、产品与服务提供商。核心事业包括显示器件、智慧系统和健康服务。京东方引领TFT-LCD技术的创新和发展，致力于加快AMOLED、柔性显示、增强现实、虚拟现实等新型显示器件及薄膜传感器件的进步。目前，京东方积极布局柔性显示、微显示等前沿显示技术。

基于柔性显示器的可变信息指示装置主要是通过对柔性显示器的结构的改进，增强其显示、指示功能，实现柔性显示器应用的扩展，是柔性显示器的热点研究方向之一。

1柔性显示器的发展脉络

根据柔性效果和程度，柔性显示器的发展可分为四个阶段：

第一阶段的柔性显示器是曲面显示器，曲面显示器采用柔性基板，厚度薄而且不易破损，但是曲率固定，不能弯曲或卷起，这种曲面显示器已进入市场。

第二阶段的柔性显示器是可弯曲并可随意变形，其可以塑造成曲面，可以让智能手机等小尺寸产品的显示面积最大化。

第三阶段的柔性显示器是可卷式柔性显示器，可以由用户随意弯曲，实现曲率调节。

第四阶段的柔性显示器是一次性显示器构成，成本极低，可以代替纸张。

2京东方专利技术分析

本节所统计数据来源于INCOPAT数据库，时间截止2017年12月27日，所涉及年份是指相关申请的申请日所在年份。

2.1申请量分析

京东方在基于柔性显示器的可变信息指示装置领域专利申请数量自2013年开始，2013年-2016年在该领域的专利申请逐年增加。目前已公开可以统计出的申请专利共156件。

2.2目标国家/地区分析

在统计出的156件专利申请中，约有103组简单专利同族。申请地域除中国外，在美国、世界知识产权组织、欧洲专利局、韩国均有涉及。由此看出京东方重视国外专利布局，正逐步开拓世界市场。

2.3申请类型分析

京东方在中国国内申请专利中，以发明专利为主。说明京东方在此方面的研究成果多以发明专利的申请的形式请求保护。而从相关申请的当前法律状态来看，71%的专利申请进入实质审查阶段，而余下29%的申请已经授权。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4聚焦主题及发展脉络分析

下面针对京东方主要研究方向及各方向发展脉络进行梳理。

针对曲面显示的专利申请主要围绕如何实现曲率调节展开，根据分析实现曲率调节的方式分为机械式和非机械式两种。申请CN104050882A公开的显示装置通过支撑件的调节实现了显示装置的可弯折转换，同时兼顾曲面显示与平面显示，满足各种人群的不同需求。这种通过支撑件调节曲率的方式为机械式调节。而后申请的CN104766543A、CN105160999A等申请均与机械式曲率调节相关。而申请CN106875850A公开了通过电压控制形变驱动器，实现多种自由度的精确控制变形的柔性显示屏，易于实现屏幕的超薄设计。属于多自由度机械式曲率调节的柔性显示装置。通过非机械的方式实现曲面显示包括通过电控膜层或光学方法实现曲面显示效果，这种方式也可称为虚拟曲面显示。申请CN104766870A通过改变施加于可调曲率的电控变形膜层的电压，以适应观看者位置的变化，实现显示面板曲率的灵活调节。申请CN105866998A控制模块能够向第一透明电极层和第二透明电极层提供使得第一液晶层不同区域具有不同的折射率的控制信号，以使得显示面板透出的光线在曲面上形成图像。而申请CN105572930A、CN105842905A、CN105842908A、CN106125394A均通过设置光学器件（如透镜、光栅等）使双眼产生一种虚拟曲面的显示效果。

针对可折叠柔性显示屏的申请主要涉及减小柔性显示屏过度弯曲所造成的损坏方面。申请CN104318861A通过设置电极检测柔性显示器是否出现了过度弯曲现象；申请CN104299524A、CN104318869A、CN105185231A、CN104916231A、CN104851365A、CN104836865A、CN105810105A等通过设置支撑结构、凹槽结构或单独的折叠结构，防止显示屏过度弯曲，进而可避免柔性显示屏被破坏。

针对卷轴式柔性显示装置的申请主要为解决如何提高其使用寿命的问题展开。申请CN103337222A利用具有螺旋环结构的滚轮代替原来的滚轮，从而避免柔性显示屏与滚轮的连接，减少显示屏损坏，提高柔性显示装置的使用寿命。而后申请的CN104680943A、CN104732890A、CN104505005A、CN104933964A分别从不同角度针对如何提高卷轴式显示装置使用寿命进行研究与保护。

除了上述三个主要方面，京东方基于柔性显示器的可变信息指示装置方面的申请还包括：与剥离、贴覆技术相关的CN103456689A、CN105513500A等；与窄边框相关的CN104464538A、CN106910428A等；与节能相关的 CN104851368A等；与封装相关的CN105047676A等；与走线相关的CN106971671A、CN107025853A等；与绑定、对位相关的CN104658972A、CN105609007A等。

3结语

京东方公司研究内容和研究方向顺应市场发展，并与国际接轨。从现有申请的研究内容来看，针对曲面显示装置的研究主要集中在机械式或非机械式曲率调节方面；针对折叠显示装置的研究主要集中在防止折叠损伤方面；针对卷轴显示装置的研究主要集中在提高使用寿命的方面，此外还有相关的封装技术、剥离技术、贴覆技术、走线设计、膜层设计、节能等方面的研究。

对于今后的研究方向，画面质量、轻薄程度、窄边框显示、弯曲程度、便携程度都仍然构成今后的研究热点，尤其是如何从机械结构的设置上减小应力，如何从制备过程的膜层设置上提高弯折能力，并最终提高柔性面板的品质和可靠性都是潜在的研究方向。

参考文献

[1]王双霞.曲面显示器的专利技术分析[J].山东工业技术,2016(15):228.

[2]李天华.柔性显示实现的关键技术[J].电视技术,2009,33(08):25-29.

[3]钱志远.能弯曲的平板显示器PTA[J].电子世界,2008(06):42-43.

论文作者:裴仰

论文发表刊物:《基层建设》2018年第34期

论文发表时间:2019/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c703d9298ca9248ca3cb1617.html