# 建筑工程常用的几种建筑施工技术范洪涛论文_范洪涛

摘要：近些年来，我国的经济飞速发展，随之而来的就是我国的建筑需求量的上升，这是我国建筑行业发展的重要契机。但是迎来机遇的同时也面临着更加严峻的挑战，因此让建筑施工技术的水平提高是让建筑安全以及企业经济提高的关键。同时采用更加科学的技术也能够让施工的效率提升，所以加强对建筑施工技术的深入研究是十分有必要的。本文就建筑工程常用的几种建筑施工技术进行了分析，从常见的建筑施工技术以及实现建筑施工技术应用水平优化的相关建议讨论，希望为我国建筑企业施工技术的提高做出贡献。

关键词：建筑工程；施工技术；应用研究

引言：在建筑行业发展的过程当中，已经在很大程度上实现了建筑施工技术以及设备的优化，为了向建筑施工提供更好的保障，需要让建筑施工技术进行更加深入的发展。对于建筑施工技术而言，单纯凭借科学合理的设计方案是不能够保障建筑物的安全性的，还需要借助规范的施工技术才能够让建筑物的安全性得到体现。所以，现有的施工单位应当注意对技术的规范性使用，并且在此基础之上积极的引进各种先进的技术设备，这样才能够让我国的建筑施工质量不断的上升。

一、常见的建筑施工技术

(一)建筑钢筋施工技术的应用分析

钢筋是整栋建筑物当中的关键，工人在进行钢筋施工的时候，首先需要考虑对钢筋的科学加工，并且在现场按照国家标准对钢筋的质量进行严格的检查，确保使用在建筑物当中的钢筋质量符合标准，不会为建筑物施工埋下隐患。并且在进行钢筋下料的时候，还需要对钢筋的长度进行适当的预留，从而方便钢筋进行弯曲和搭接，而且在进行弯曲的工序之前要实现确定钢筋的弯点。随后在进行钢筋的绑扎工作的时候，施工人员需要根据图纸当中的数据对钢筋的长度作出预留，并且还需要使用保护垫层来进行保护[1]。

(二)建筑混凝土施工技术的应用

建筑混凝土施工时建筑工程当中的重要环节，在进行施工的过程当中要保证混凝土的质量。比如，在选择砂石的时候，需要选择粗细混匀的泥土来进行混凝土的制作，并且其中杂质的含量还要比设计的值低。在选择骨料的时候，不能够选择反应性的骨料。此外，施工人员还需要对建筑物的受力结构进行计算，保证材料不会承受超过最大承力极限的重力。施工人员还需要对各种培养的使用进行严格的监督，要按照配料表进行严格的执行。在进行捣振施工的时候，工作人员可以选择梅花布点来进行捣振，同时还需要保证各个部位能够捣振均匀。施工人员在对捣振进行判断的时候，可以根据停止捣振之后不再有气泡冒出以及捣振时的声音转变为稳定来判断捣振的质量。在完成浇筑之后，应当对混凝土进行定期的维护[2]。

(三)建筑模板施工技术的应用

建筑施工时意见复杂的工程，所以根据不同的施工情况就可以采取不同的施工模板来进行施工。比如，建筑顶板当中的模板就需要选择啥UN高岑能够涂模胶合板进行施工。在进行房顶施工的时候，施工人员应当采用全球仪来进行定位，这样能够让垂直性得到保障。在选择柱模板的时候，应当选择18mm的木夹板材料。施工人员应当根据设计图纸上的要求来表明轴线等参数，然后将模板固定在承重的方木上。对方木的具体加固方式也是采用木板夹持的方式以及方木进行加固的方式，木板夹持的方式被广泛的使用在对侧模进行加固的施工当中。同时还应该在木板的外侧使用槽钢来进行直通处理，使用木条来进行支撑，从而避免出现木板变形的问题。此外，梁底板还需要进行拉线的处理，并且使用水平仪来进行校正。

(四)建筑砖砌筑施工技术的应用

施工人员在急性砖砌筑施工之前需要进行砖浇湿操作，这样才能够保证砖块的含水量能够控制在15%左右。但是由于施工的季节不同，施工人员还需要对砖块的具体湿润度作出调整。同时还需要保证少于五层的盘角操作，并且特别要关注盘角的吊与靠，如果其中发现了位置偏差需要及时的采取措施进行调整。此外，在进行盘角的时候，还应当就皮数杆的标高进行分析，从而控制灰缝的尺寸，让灰缝保持水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在完成这一系列的操作之后，对盘角工作进行质量检查，在检查通过之后才能够继续开展砌砖操作。施工人员可以采取满铺和满挤两种方式进行砌砖操作，还需要保证砌砖的水平度，施工人员能够采取双面挂线的方式来保证砌砖的水平。还可以选择上下错峰的方式来保证整个墙体的稳定性。

二、实现建筑施工技术应用水平优化的相关建议

(一)积极转变施工技术应用观念

在我国的大多数建筑企业都是依靠着过去的计划经济而发展起来的，这些企业当中存在着大量的追去眼前利益的观念，对于未来的发展思考的比较少，缺乏对新兴技术的重视，也不能够积极的转变运营的思想，对于陈旧的技术不能够及时的更新，认为只要能够完成任务就万事大吉。即使这些企业被迫因为施工的原因引进了新型的施工技术，但是仍旧缺乏对施工人员这方面的培养，造成了我国建筑行业当中缺乏大量的专业技术人才，市场面临着有技术却不会使用的尴尬局面，对于我国建筑质量的提升起到严重的阻碍作用[3]。所以，建筑施工单位应当肩负起促进我国发展的重任，积极的转变施工理念，让先进的施工技术为我国建筑行业的发展提供帮助。

(二)加强对施工人员的施工技术培训

施工人员是进行施工作业的主题，因此加强施工人员的技能水平和施工意识是很有必要的。当前大部分的建筑企业对施工的技术人才引进并不重视，导致进行建筑施工的大部分是没有高技术水平的工人，这些工人在进行操作的时候常常是依靠多年的工作经验，其中虽然有值得称道的地方，但是也存在着一些隐患。即使部分的公司引进了一批专业的技术人员，但是对于基层施工工人的技能培训却没有足够的重视起来，导致了建筑施工当中仍旧存在着不小的隐患。同时还会导致即使购买了先进的技术设备，但是却缺乏相应的操作工人，难以保障施工的质量。所以，企业应该积极的加强对施工技术人员的培训，要重视对于专业人才的引进和培养，可以时常开展专业的技术交流会，邀请专业的人才来进行技术分享，让施工人员的总体技术水平能够得到提升，并且还可以对新技术和新设备的使用开展讲座，让更多的工人能够接受新知识，从而提高施工技术水平。

(三)注重科学的技术应用控制

在进行建筑施工的过程当中，加强对施工控制的监督工作非常重要。由于施工的管理工作所包含的方面十分的广泛，管理人员需要进行的工作十分复杂，所以工作压力也比较大，在工作当中很容易出现疏忽[4]。所以需要加强对施工管理新技术的探索，制定严格的技术规范，采取强制的措施来进行落实，这样才能够保障新技术在实际工作当中的应用。同时还需要建立专门的监督部门来对施工技术进行监督与管理。

三、总结语

建筑施工技术是整个施工工程能够顺利进行的保障，高质量的建筑施工技术不仅能够为建筑物的整体安全性做出贡献，同时还能够尽最大可能的减少施工的周期，保证施工方的经济效益。所以需要加强对建筑施工技术的探索，从实际的施工工程项目当中出发，制定更加科学完善的施工方案，并且做好相关的技术保障工作，让施工人员根据设计好的施工技术流程来进行施工。并且为了实现施工技术应用的优化，还需要加强对工人施工技术的培训，让我国的建筑施工水平得到提升。

参考文献：

[1]唐立立,娄和国.建筑工程中几种关键土建施工技术分析[J].建材与装饰,2019(20):29-30.

[2]薛军.建筑工程施工中常用的混凝土施工技术[J].建材与装饰,2017(51):12-13.

[3]牛志宏.建筑工程常用的几种建筑施工技术[J].门窗,2017(08):89+91.

[4]李文彦.浅谈现代建筑工程常用的施工技术及其施工管理[J].建材与装饰,2017(21):178-179.

论文作者:范洪涛

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c72b4bccc96de7436e4613e5.html