# 顶管施工技术在市政工程中的作用分析论文_许小泉

【摘要】 在城市发展如此迅速的当下，我国城市开发项目日渐增多，市政道路工程最为城市发展的重要基础保障，对区域发展起到了重要作用。为了切实满足人们日常交通需求与出行安全，市政道路交通建设工程层出不穷。本文将针对顶管施工技术的内涵与特点进行详细分析，并且以“灵龙路东段市政道路工程”为具体案例，对顶管施工技术在市政工程中的作用进行全面分析。

【关键词】 市政；管道工程；顶管施工技术

市政工程对城市文明建设、环境治理工作起到了积极影响，人们对于市政道路工程质量要求更高。顶管施工技术作为一种具备科学性、高效性的施工手段，无需开挖地面便可以实现道路穿越、河流穿越，所以该技术手段在市政道路工程当中运用相对较多，为市政道路工程施工打下良好基础保障。

1、顶管技术内涵概述

顶管施工技术是一种非机械类施工技术，在实际开展使用时，通过气压、水泥、土压等施工原理进行施工。在市政工程顶管施工时，主要是借助顶油缸与管道之间的推力，将工具管或者掘进机从工作坑当中穿越土层并实施推进工作，直到突进到接收坑当中，让后将整个设备吊起，最终完成施工。此外，在实施施工时，将紧随工具管或者掘进机构面的管道，埋设到两坑之间，以便于顺利开展掘进工作【1】。针对长距离顶管施工时，由于主油缸的顶力不足，为了有效克服管壁四周的阻力，常常会通过分段形式进行施工。实施顶管技术施工时，可以在管壁四周加注减摩剂，顺利、高效推进施工作业顺利开展，保障市政工程顺利开展。在开展顶管技术施工时，因为只有工作坑和接收坑，所以对正常交通运输的影响相对较小。顶管技术施工量相对较少，对于原有建筑破坏性较小，不仅符合文明施工标准，而且还可以在异地性程度上节约人工费用和机械费用，真正实现节约成本目的。

2顶管施工技术在市政工程中的重点难点

2.1、施工程序繁琐

顶管施工技术自身便存在一定复杂性，有很多施工工序。受到原本地质情况的影响，也会导致顶管施工更加困难复杂。因为顶管施工技术相对较为繁琐，所以施工面的管理内容也更加繁复。所受到施工工期的压制，那么会导致施工管理工作出现漏洞【2】。繁琐的顶管施工环节，还容易促使各项施工环节连接不紧密，施工内容缺乏合理性等问题。顶管施工技术结合不同地区的施工操作标准也存在差异，这就对施工设计工作人员以及施工监管人员专业工作水平提出了难题。在开展顶管施工时，必须要对各项施工内容开展合理规划，杜绝制约技术实施效果的因素出现。

2.2、影响因素较多

市政工程顶管施工技术在开展施工时，一般分为工作井和接受井，不同顶管井功能以及实际应用范围存在很大差异，但是顶管施工技术的要求大致相同【3】。顶管施工很容易受到环境因素影响，尤其是在北方地区冬季，北方冬季的温度非常低，很容易导致施工困难，为施工环境带来了严重影响。此外，除了气温因素之外，顶管施工过程中距离保障环节、摩擦力消除环节、井壁加固环节等，都是实际开展施工当中不可或缺的重点环节。无论任何一个施工环节出现问题，都会直接影响顶管工程整体质量，存在“牵一发而动全身”的特点。顶管施工自身施工步骤繁多，任何一个环节都仅仅想扣，不同管道施工技术的标准也存在差异。所以，在开展顶管施工的过程中，必须要考虑到各项施工技术工艺，确保各项施工内容顺利开展。

2.3、施工线路容易偏离

顶管出动是顶管施工当中非常重要的环节，该环节的质量直接影响着整个顶管施工工程的效果。顶管出洞施工便是将工作井当中的顶管设备，正确引入到土体当中。作为顶管施工的基本形式之一，在开展实际操作时，往往容易造成管线偏离既定位置的现象【4】。若出现此种现象不仅容易造成施工量增加，而且容易延误工期，造成大量人力物力财力损失。偏离程度过深，则会直接导致该顶管施工项目失败。

3 顶管施工技术在市政工程中的作用

3.1、工程概况

本工程位于龙泉驿区灵龙路东段，起点顺接江华路，终点顺接十陵河已建道路，详“十陵河污水干管迁改平面图”。根据设计施工图，本次设计W13～W24范围为顶管工程，设计污水管道一条十陵河永久迁改污水干管管径d1200，管道埋深5.27～7.26m。结合现场踩踏及地质勘探报告，现采用非开挖顶管技术施工，实现地下穿越。龙泉驿区属四川盆地中亚热带湿润气候区，具有四季分明、春早秋凉、夏无酷暑、冬无严寒的特点。场地土岩性特征为“填筑土、弱膨胀土、卵石土、泥岩”等。该工程地下水类型为上层滞水。主要赋存于粘土层和卵石层中，受生活用水和大气降水的补给。本次勘察钻孔揭示该场地稳定地下水1.5-5.5m。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结合现场踩踏及设计图纸对照，顶管施工不会对周边建筑物、构筑物、架空电线和各种设施等照成影响。

3.2、顶管施工技术应用

（1）测量勘察

在顶管施工技术开展之前，必须要开展严格的地质情况、水文情况勘察测量，并且管道顶进方式。明确施工现场与施工周围的筑物、构筑物、架空电线和各种设施，控制地面沉降。从技术层次上对地下水位、管道埋深进行把控【4】。综合本工程的实际情况来看，为了保障顶管施工科学性、经济效益，本文施工人工掘进顶管的形式开展顶管施工。先使用千斤顶先顶入工具管，直接进入工具管将土挖掘运出管道，然后首节管道连接工具管，继续顶入，循环挖土出土、直到管道顶进接收井，确保顶管施工的科学高效开展。

（2）工作井施工

在开展工作井施工时，需要结合不同顶管作业方式，科学选择挖掘方式和工作井施工方法。针对本工程来说，使用沉井法、明挖法开展作业。针对沉井法来说，先在地面上或地坑内，制作开口的钢筋混凝土筒身，待筒身混凝土达到一定强度后，在井内挖土使土体逐渐降低，沉井筒身依靠自重克服其与土壁之间的摩阻力，不断下沉直至设计标高，然后经就位校正后再进行封底处理。针对明挖法施工时，从地表向下开挖基坑或堑壕，直至设计标高后，自基底由下向上顺序施工，完成地下工程主体结构后进行土方回填，最终完成地下工程施工。

（3）出土及下管

将坑内的土利用专业的吊车设备提升到地面，将井下的土将其运送到施工位置旁边的堆土区。通过机械设备以及吊运设备，将土体运输，以便于用于施工后期的填方。利用吊车设备，将混凝土管道运送到井底，提土下管所用的方斗绳索必须每班检查，如有瑕疵立即更换。

（4）管道顶进

管道顶进施工是顶管施工当中最为重要的施工环节，在开展管道顶进之前，应该科学合理的对允许应力进行计算，选择合适的砼管。针对本工程来说，严格结合《混凝土结构设计规范》，保障管道强度等级不宜低于C50，抗渗等级不应低于S8，选择了A800㎜钢筋混凝土钢承插管。针对管道接口密封防水施工来说，在管节进入土层之前，可以在接口外侧垫麻丝、油毡、木垫板等，确保管口内侧预留10——20cm的空隙。管节入土后，应使管节接口位于内胀圈的中部，并将内胀圈与管道之间的缝隙用木楔塞紧。当混凝砼管铺设完毕之后，采用内抹缝及内抹带工艺进行密封。混凝土管道就位导轨检查合格后启动千斤顶，将管道顶进土层中，千斤顶行程终了，复位千斤顶，加塞垫块后复顶，每一节管道顶入工作面后使其预留0.3m的管子预留在导轨上，供作下一次管道顶进前稳管用，下一次管道在轨道上就位之后即可继续顶进。为了有效避免顶管位置偏差，徐亚严格按照管道设计中心线和工作坑位建立测量控制系统，利用光学法、液面水平法、路径测量等手段，科学开展坡度控制和位置纠偏。此外，还应该严谨开展工作坑及管道有毒有害气体检测以及强制通风，确保顶管施工的实际安全质量。

结束语

总而言之，顶管施工技术作为一种具备科学性、高效性的技术手段，相比传统施工驱动方式来说，风险性更低、对周围影响较小，更易于满足当前社会施工标准与现代化施工需求。顶管施工技术在运用的过程中，对于技术施工水平要求较高，技术容错率相对较低，所以想要真正发挥出顶管施工技术，还需要结合市政道路施工实际情况，结合施工实际需求，严谨对各项技术参数进行明确，促进我国市政道路工程施工发展进步。

【参考文献】

【1】何俊. 长距离顶管施工技术在市政给排水施工中的应用[J]. 工程技术研究, 2018, 000(005):P.113-114.

【2】李晓菲. 探究长距离顶管施工技术在市政给排水施工中的应用[J]. 科技创新与应用, 2019(9):54-56.

【3】姜静. 刍议顶管技术在市政工程管道施工中的应用[J]. 建材与装饰, 2019(34):6-7.

【4】梁凤如. 市政给排水管道顶管施工技术的运用研究[J]. 建材与装饰, 2018(16):16-17.

【5】王荷堂. 手掘式人工顶管在狭小的场地施工应用——以深圳城市雨污分流管网施工为例[J]. 技术与市场, 2019(9):56-59.

论文作者:许小泉

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c75159c776e90bdaa6dc185b.html