# 自制纸质保护套用于供应室器械保护论文_张静,刘芸

（河北省廊坊市人民医院门诊办公室 河北 廊坊 065000）

【中图分类号】R473.2 【文献标识码】B 【文章编号】1003-5028（2015）6-0608-01

在供应室工作中，包装时应对锐利器械尖端进行保护，以免器械在消毒，转运过程中因碰撞至尖端受损。另外纸塑包装器械时常发生纸袋被戳破，器械污染，扎伤工作人员手现象。我科以往采用纱布和乳胶管对器械尖端进行保护，使用纱布存在微粒污染，材料浪费等弊端;乳胶管容易脱落，反复高压灭菌后材质老化很容易黏贴在器械上造成清洗困难。针对以上情况，笔者在2012年5月以来，采用使用后的一次性B－D测试包外包装纸及内部的白色硬质纸片制作成锐利器械保护套效果满意，现介绍如下：

1 材料与方法

1.1 一次性 B－D测试包外包装纸用作剪刀类器械保护的制作及应用

取使用后的B－D测试包外包装纸，剪成适合保护剪刀大小的长方形纸片，打开剪刀，开口端平放并插入纸片，插入位置在纸片总长度约二分之一处，插入深度占纸片宽的三分之二左右。将纸片以剪刀上刃部分为纵轴分为上下两部分，再将两部分纸片同时向右将要保护的部分包裹一周，松紧要合适。最后将纸片横向反折于剪刀背侧，此保护套制作完成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2 一次性B－D测试包内部的白色硬质纸片用作剪刀类器械保护的制作及应用

取一次性B－D测试包内部的白色硬质纸片，纵向从中间剪开，用其二分之一部分。将此长方形纸片纵轴对折再对折，在对称轴处剪3个豁口，豁口长度比剪刀宽度稍宽即可。3个豁口距离彼此均等。将纸片依第1次对折处打开，将剪刀从下往上依次插入两个豁口，两纸片同时穿透，再插入第3个豁口时剪刀尖部插入两纸片中间，剪刀尖部不外露于纸片顶端，此保护套制作完成。

2 优点及注意事项

2.1 优点

2.1.1 一次性B－D测试包外包装纸和内部的白色卡片，在以前用过后就当废物扔掉了，把其包装纸及硬纸片应用于锐利器械的保护属于废物利用，代替纱布及乳胶管的应用为科室节约成本，减少浪费。

2.1.2 一次性B－D测试包外包装纸具有一定的韧性做成保护套，不易折断及破裂，操作简单。

2.1.3 一次性B－D测试包内部的白色卡片，纸质硬度适合，能起到很好的固定及保护作用。

2.1.4 外包装纸和内部的白色卡片能够高温高压灭菌，操作简单，提高了工作效率，可广泛应用于供应室工作中。

2.2 注意事项

2.2.1 在用硬质纸片做保护套时，豁口宽度要根据剪刀型号不同进行裁剪。豁口宽度要稍大于剪刀宽度。器械在套上保护套灭菌前，双刃要打开备用。

2.2.2 外包装纸做保护套时，包裹松紧要合适，过松易脱落，过紧剪刀开口张不开，要保证器械的充分打开。

作者简介：

张静，本科，副主任护师，现从事门诊护理管理工作。

刘芸，本科，主任护师，现从事门诊护理管理工作。

论文作者:张静,刘芸

论文发表刊物:《河南中医》2015年6月供稿

论文发表时间:2015/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c76eafe2a47ff529dfc519ad.html