# 高层建筑大体积混凝土技术在土木工程中的应用探讨论文_熊新闻

熊新闻

身份证号码：45232719820823xxxx

摘要：高层建筑大体积混凝土施工中，存在着很多问题。如何更好地提高混凝土的施工技术，本文就高层建筑大体积混凝土施工技术这个话题进行了阐述，针对高层建筑大体积混凝土施工的特点、高层建筑大体积混凝土施工要点给予了解，就层建筑大体积混凝土施工技术，主要从混凝土材料控制技术、混凝土浇筑技术、混凝土测温技术、混凝土养护技术等四个方面论述，更好地避免了混凝土的裂缝现象的出现，完善了混凝土施工的技术水平，为高层建筑的质量提供了保障。

关键词：高层建筑；大体积混凝土；施工技术

引言

在建筑事业发展的今天，混凝土施工技术得到了重视。本文首先介绍了高层建筑大体积混凝土施工的特点：地下建筑结构、水化热升波动性大，其次介绍了高层建筑大体积混凝土施工要点，主要有合理使用水泥、采用分层浇筑混凝土、采用分层的施工方法等三个方面，根据其要点，不断地提高混凝土施工技术，减少混凝土材料配置不合理，混凝土浇筑温度不适当等情形，保证混凝土施工的顺利进行。

1高层建筑大体积混凝土施工的特点

1.1地下建筑结构

高层建筑大体积混凝土施工特点之一是地下建筑结构。它是区别其他建筑最显著的特点。地下建筑结构主要利于防水，而且钢筋的混凝土可以有效地避免裂缝，承载能力特别好。地下建筑结构形式通常采用超静定结构，这样安全程度高，可以更好地控制温度，同时在建筑中，应该注意材料的合理调配，这样才能更好地避免裂缝的出现。地下建筑结构配筋一般都在0.3﹪左右，在设计时必须要加强养护，提高地下建筑结构的抗裂性能，由此看来，地下建筑结构有其自身的优势。

1.2水化热升波动性大

高层建筑大体积混凝土施工特点之二是水化热升温快。水化热温度会因为时间的变化，使得混凝土平均入模温度为25℃。高层建筑大体积混凝土浇筑时，气温往往达到300℃，在大体积混凝土规程中，水化热温升控制一直存在着问题。特别是在8月份到9月份，水化热升波动性大，由于撤走了养护毯等养护措施，使各仓的混凝土受到太阳光的直射所造成的。从实测的温度可以看出，在其他时段，温度波动大约在2℃左右。水化热升波动性大，不利于混凝土牢固，产生裂缝情形时有发生。

2高层建筑大体积混凝土施工要点

2.1合理使用水泥

在高层建筑大体积混凝土施工中，要合理地使用水泥，这样才能可以保证混凝土的质量。在选用水泥时，必须采用车库承台设备，同时对水泥的用量要按照合理的比例进行调配，而且水温一般在300左右，减少水泥水化热情况，有利于混凝土降低温度值，满足水泥用量在445kg/m3。在搅拌混凝土时，要掺入少量的复合液，从而起到防水和缓凝的作用，这样的混凝土才符合高层建筑大体积施工的需求。混凝土调配好以后，应该用吊斗进行运输，可以有效避免裂缝的产生，提高混凝土的使用。

2.2采用分层浇筑混凝土

分层浇筑混凝土，主要分为上下层，对主楼承台进行混凝土浇筑。下层的混凝土浇筑应该引起高度重视，其表面主要设置不同高度，形成棋盘式阵势。混凝土上下相接的模式，可以在一定程度上起到抗缩钢筋的效果，更方便了混凝土的水平施工，加强了上、下层混凝土浇筑工作的连接，提高了工缝的处理，为混凝土施工中抗剪性的发挥有重要的意义。混凝土分层浇灌主要目的是提高混凝土密实度，一般现有的振捣设备的振幅有限，适中的振设幅度，才能加强混凝土的密实程度，保证分层浇筑混凝土工作的顺利完成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3采用分层的施工方法

高层建筑大体积混凝土施工要点中，采用分层的施工方法是非常必要的。分层的施工方法有斜面分层法，每层厚度一般在400mm。混凝土浇筑时，应该层层推进，有秩序地进行，才能更好地保证建筑大体积施工的统一。在分层的施工中，增加散热面积，避免出现冷缝的状况，特别是泵送前，必须使用水泥砂浆润滑管道，可以解决管道内阻塞问题，要及时抽出建筑大体积混凝土积水，提高分层施工的工作效率，保证混凝土在高层建筑大体积施工中性能的发挥。

3高层建筑大体积混凝土施工技术

3.1混凝土材料控制技术

混凝土材料控制技术，在高层建筑大体积混凝土施工中，主要从两个方面入手，其一是混凝土材料的质量，其二是要控制混凝土的温度。首先就混凝土材料质量给予分析，高层建筑大体积混凝土施工前，要对混凝土合理地搅拌，满足不同强度的建筑使用。针对柱子的混凝土，尽量少用水泥，少用水灰、加大石子的用量，调整好粉煤灰以及相关外加剂的使用比例，混凝土强度得到有效控制。其次是混凝土的温度的控制，必须小于抗拉的强度，对碎石浇水必须温度适中，通常在25℃左右，保持良好的通风，可以有效避免混凝土裂缝的出现。

3.2混凝土浇筑技术

高层建筑大体积混凝土施工，离不开混凝土浇筑技术，它是建筑中不可或缺的一个环节。混凝土浇筑技术包括浇注种类、浇注方量等多个层面。每次浇注时，必须遵守浇注的顺序进行，按照浇筑核心筒墙、浇筑柱、浇筑梁、板混凝土依次施工。浇筑墙体的厚度到保持在5cm，浇筑高度控制在45cm为最佳，浇筑间隔时间控制在2h内。浇筑柱时，应该设置钢丝网片，更利于梁、板低的强度，防止高强度等级混凝土流淌过远，造成浪费。浇筑梁、板混凝土施工中要采取同一坡度，待筏板凝固，再进行第二次浇筑，保证混凝土浇筑技术的正确应用。

3.3混凝土测温技术

混凝土测温技术，可以保证大体积混凝土的质量。混凝土温度的有效控制，可以避免底板裂缝的产生，例如：筏板的温度一直控制在25℃。混凝土测温技术，针对混凝土各个土层温度进行测量，就温度特性给予分析，而且温度传输器往往选用电阻类型的温度计，对混凝土的温度测量，测温点和测温线应该分步骤进行，首先要选定位置，编订好记号以及定位，再进行混凝土测温工作。其次，测温线必须与钢筋进行合理的接触，这样测量的温度更精确，可以有效地避免混凝土内部温度应力情形的出现。

3.4混凝土养护技术

高层建筑大体积混凝土施工完成之后，必须要采取混凝土养护工作。混凝土养护技术主要指合理地控制混凝土的温度，减少其内外部温度差，达到混凝土抗力的要求。在混凝土浇筑过程中，首先要覆盖塑料布；其次要在塑料布基础上覆盖防寒毡，可以起到保温、保湿的作用，防止混凝土表面因脱水而产生裂缝；最后要注意隔热层的设置，可以有效降低混凝土的内部温度。在近几年，混凝土养护技术已经广泛应用循环水系统，来达到混凝土内外部降温工作，为高层建筑大体积混凝土施工提供了更好的服务。

4结束语

高层建筑大体积混凝土是现代建筑事业应用的主要技术之一。在施工中，必须加强混凝土材料控制，提高混凝土浇筑方法，对混凝土内外部的温度进行及时的测量，完善高层建筑大体积混凝土的养护工作。然而也必须严格遵守高层建筑大体积混凝土施工规范，不断地改善施工的工艺，提高高层建筑大体积混凝土施工质量。与此同时，也为高层建筑大体积混凝土施工技术的发展奠定了基础，有利于高层建筑企业的发展。

参考文献：

[1]孙春海.大体积混凝土施工技术研究[J].科技资讯，2017，（02）.

[2]鲁玺，赵学伟，李天翔，马倡.高层建筑承台大体积混凝土施工[J].陕西建筑，2016，（10）.

[3]王宏涛，李健.浅谈高层建筑大体积混凝土施工[J].河南建材，2015，（09）.

[4]刘飞，李庆军.大体积混凝土施工裂缝的预防措施[J].陕西建筑，2017，（03）.

[5]尤健，李天翔，翟春侠.大体积混凝土施工技术措施[J].陕西建筑，2016，（07）.

论文作者:熊新闻

论文发表刊物:《房地产世界》2019年7期

论文发表时间:2019/9/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c776129acabbc59792c141ca.html