# 加油机计量超差原因分析及解决措施论文_周远方

周远方

北京三盈联合石油技术有限公司 北京 100176

摘要：在当前机动车在加油的过程中，计量的超差造成加油量的不准确，给加油站和用户都造成了损失，因此，需要我们对加油机的计量系统进行分析。

关键词：加油机；计量超差；原因分析；解决措施

一、前言

在加油站加油的过程中，计量的超差长期的积累会对加油站油量亏损，我们要定期对加油设备进行检定，保证计量系统的准确。

二、加油机检定周期内计量超差原因分析

1、加油机允许误差控制标准不一致

为规范燃油加油机计量的使用管理，国家出台相关标准，规定了燃油加油机计量最大允许误差范围。但在具体检定过程中，各地检定结构对燃油加油机计量最大允许误差把握的情况不一样，虽然各地控制标准值都在国家标准规定范围内，但反馈到实际计量上就体现出不同的结果。比如有的地方最大允许误差控制在+0.3％，有的控制在-0.3％，还有的控制在零误差。+0.3％的误差存在使得实际加油量比加油示数少0.3％，-0.3％使得实际加油量比加油示数多0.3%，前者有利于供油企业，损害消费者利益；后者有利于消费者，损害供油企业利益。

2、环境因素的干扰

加油机计量系统结构精密度很高，对周围环境的变化较为敏感。温度、湿度、机械振动、气压的变化都会对加油机计量准确性产生一定程度的影响。其中，气压的影响最为微弱，基本上可以忽略不计。但由于燃油热胀冷缩现象明显，所以温度对加油机计量准确性的影响最为突出。我国国土面积广大，纬度跨越幅度近50度，从北到南，温度差异极大，即使在同一个地方，有的也会存在昼夜温差大的情况。燃油在不同温度下，体积也会不一样，剧烈的温度变化给燃油加油机计量准确性提出了严峻的考验。当前使用的加油机对温度变化的影响没有有效的防范，这也是超差现象存在的原因之一。

3、加油机超期服役

我国目前处于使用状态的燃油加油机中，有许多因为各种原因而超期服役。加油机设备陈旧老化，部分重要元器件比如电磁阀等运行状态不良或损害，都是加油机计量超差的产生原因。这种情况在长期处于高负荷运转状态下的设备上表现尤为严重。这样的加油机在进行定量加油和非定律加油时误差情况差异较大，往往非定量加油时符合要求，而在定量加油时就会超出误差允许范围。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆数据统计时就有这样一个情况：某地某台加油机按照非定量加油模式工作时，误差为+0.28％，采用定量模式工作时误差为-0.38％，二者不但差距显著，而且定量模式误差超过国家标准，降低了加油站利润，经查是电磁阀问题。同地另有台加油机，非定量加油模式工作时，误差为+0.19％，采用定量模式工作时误差为+0.59％，增加了消费者的费用支出。加油机上的电磁阀使用阶段式控制原则：电磁阀上有主阀、副阀一大一小两个阀门，刚开始加油时，使用最大流速添加，主阀、副阀全开，当添加量接近预设值，且二者差距低于0.3升时，控制电脑向电磁阀发出指令，关闭主阀，燃油流量变小，当添加量达到预设目标时，控制电脑发出指令，关闭副阀，电磁阀彻底关闭。使用大小两种流速加油，既可以提高加油效率，缩短加油时间，也有利于减小因为油泵电动机冲转现象存在而导致的加油过量问题。

三、检定加油机温度方面

1、温度计选择和正确放置

燃油在常温情况下是极其容易出现挥发现象的，出现了挥发则影响了燃油温度出现大的变化，那么对温度计稳定性有影响，降低了敏感性。那么在进行测量时，一定要摆放好温度计位置，需要把温度计全部浸没到燃油里，确保检测数据无误。金属制造的枪口是热量的传导体，在检定时，不能让温度计和枪口壁碰在一起，查看温度时，要迅速，保证在完全浸没时查看读取数据，这样才能使数值达到理想的要求，避免出现外界干扰导致的温度计不准情况发生。我国标准规范要求温度计测量范围需要保证在-25℃～55℃之间，但事实上，示值却远远超出了标准范围，这主要就是因多种因素引起的，温度计是易耗品，造成了温度计在使用中出现许多缺陷和不足，使计量数据不够准确。这就要求在对温度计选择时，标准就要提高，可以选择那些最大测量范围在-30℃～60℃的温度计，最好是装有内置铂电阻传感器的温度计，使用时，在外部加装钢管进行良好的保护，避免出现破损情况。选择标准的温度计，能够保证测量数据精确，合理的测量出油温大小，提高测量的速度。

2、油枪口油温正确测量

不同环境有不同的问题，这主要是由气候条件、环境因素决定的，温度出现偏差使测量出现问题，地下油罐、油管、加油机、皮管、油枪整个过程，使燃油温度发生变化，不同区域温度是不一样的，燃油加油机计量时，一定要保证监测温度变化和环境温度变化控制在10℃内，这样才能从根本上避免出现温度测量误差。在所有检定结束后，需要计量出一个均值，这个值则是枪口油温示值。

3、燃油发挥量的有效控制

燃油加油机计量检定器具不是全封闭的，特别是在室外，极容易导致燃油挥发，那么检定后，数据将准确，这就直接导致了鉴定数据偏少、准确性不足。那么，为了有效避免出现失误，在进行检定时，就要在加油口加装一个封闭的盖板，避免阳光直射，加快燃油挥发速度、增大燃油温度，可以在阴凉区域进行检定，这样才能保证数据科学有效。

四、加油机计量超差的解决措施

1、强化设备检修.注重设备更新

对加油机维修形成一项专门的管理制度，在对加油机进行维修时要向当地的检定机构报修申请，得到批准后才能到具有维修能力的单位中维修，这时才可以将加油机中的铅封破坏。在加油机维修后要到当地检定机构确认，然后进行专业的铅封，将这一过程登记，在这一系列工作做好之后才可以重新使用。擅自拆卸加油机并且破坏铅封的或者维修后没有进行登记的，会按照故意破坏的行为查处在最初加油机的选择也挑选质量、性能等较好的加油机，对加油机不定期的维护，做到及时发现及时解决，使加油机保持在良好的运行状态，同时要使加油站内工作人员负起责任加油员上岗前要进行培训，熟悉规范的使用和日常的简单维护。要想保障加油机计量的准确性，首先应从加油机自身入手，具体来说包括以下几个方面。

（1）强化设备检修。设备检修可以对设备存在的问题进行及时的发现与修正，因此在今后的工作中加油站的有关设备维修人员应强化对设备的维修工作。

（2）注重设备更新。加油机老化，缺乏更新将直接对加油站的加油工作造成影响。不利于加油工作的进行。因此有关人员应注重加油机设备的更新，积极的引进先进的机械设备，使加油机的精密程度得到一定的提升，保障加油机计量的准确性。

2、加强人员管理，规范设备操作

工作人员的素质关系着加油机的操作与使用，因此在实际的工作中加油站管理人员应改变传统的管理理念对加油站工作人员进行一定的管理与培训，具体来说包括以下几个方面。

（1）加强人员管理。加油站的人员管理工作应与加油站的工作实际相结合，首先，要对加油站工作人员进行工作守则的宣传，让其明确工作任务以及工作范围。其次，要提高工作人员工作过程中的专业性以及熟练程度，增加工作人员在实际工作过程中发现问题以及解决问题的能力，以此来确保加油机计量问题可以被及时的发现并处理。

（2）规范设备操作。不良的设备操作行为不仅会对设备本身产生影响，同时还会造成加油机计量超差现象的出现，因此在实际的工作过程中加油站的管理者应侧重对加油站工作人员设备操作的规范，让其在进行工作的过程中可以按照机械的使用说明进行正常的，规范性的操作，以此来减少工作上的失误。

五、结束语

在加油机使用的过程中，我们要定期找专业结构对加油机的计量系统进行检定，保证计量系统的准确运行。

参考文献：

[1]李凌文.浅析燃油加油机计量超差的原因及解决措施[J].科学之友.2012.5：85-86

[2]陈英亮.试析加油机计量检定过程的温度对测量误差影响[J].计量与测试技术，2013，40（10）：80-81.

论文作者:周远方

论文发表刊物:《基层建设》2015年25期供稿

论文发表时间:2016/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c77d31d762fffe84060f6b72.html