# 高效节能电机在电厂中的应用研究论文_王力1,纪小冬2

（1.华润电力（常熟）有限公司 江苏省苏州市常熟市 215500）（2.国网安徽省电力公司广德县供电公司 安徽省宣城市广德县 242200）

摘要：高效节能电机的应用大大提升了电厂的生产和运行效率，这就为电厂的进一步壮大和发展奠定了设备基础，所以，进一步推广使用高效节能电机在电厂中的使用非常有必要。

关键词：高效；节能；电机；电厂；应用

1高效节能电机概述

1.1高效节能电机的运行原理

高效节能电机在相同时间内电量的总消耗量相比于普通电机可减少20%左右，所节约的电能大约为15%。电机在运行中主要消耗铜和铁，但是高效节能电机在制造材料的选择中以新型铁磁材料来取代普通铁芯，同时选择特别的下线工具来提高定子的槽满率从而使得铜线的截面面积增大，这样一来不但能够有效地降低铁和铜的损耗，而且还使得电机的制造精度明显增加，使得杂散的电量消耗大大降低。除此之外，高效节能电机的制造过程及其工艺都选用现代技术，其中主要选择高导磁且低损耗的优质性电工硅钢片来制成其转子铁芯以及定子铁芯，这样一来高效节能电机在运行过程中所产生的损耗较小，功率因数较高，使用时间较长且稳定性高，同时新型材料以及工艺制造也降低了高效节能电机的面积和体积。

1.2高效节能电机的特点

对于高效节能电机的应用来说，其相比于普通电机来说具有较多的优点，首先其应用于长期电力生产中时能够大大降低所需成本且节省大部分能源，可应用于风机、水泵、压缩机等中，高效节能电机在应用中可直接启动并使用变频器进行速度调节，且功率因数大都在0.85-1.0之间，能够明显提高电网的品质因数，不需配备相关的功率因数补偿器。同时该类电机中所产生的电流相对较小，因此可以明显降低输配时的用电量，明显提高使用寿命，若将55千瓦的高效节能电机应用于用电中能够比普通电机节省大约15%的用电量，以每度电0.5元来计算其可在一年之内收回更换电机的消耗费用[2]。

1.3 高效节能电机应用的必要性及发展前景

当前，国民经济的发展步伐加快，促使电力工业得到了大力发展，但与此同时，环境资源和经济之间的矛盾越来越突出。为了促使经济顺利实现可持续发展，在确保经济稳步发展的前提下，必须采取积极、有效的措施，进一步节约资源，保护环境。

近年来，电机产品在工业领域得到了广泛的应用，推动了电力工业的发展，给人们生活带来了巨大的便利，但也给环境造成了极大的污染。按照我国政府颁布的《节能中长期规划》，将节约能源作为一项长远发展政策，电机作为消耗电能的主要设备，已经被纳入到节能降排对象中。为此，采用高效节能电机成为了我国未未来发展的一个重点，是实现节能的前提和保证。

一直以来，我国电力在工业需求方面表现得并不是特别强烈，虽然高效节能电机已经上市很多年，但相关数据调查发现，其在我国市场的占有率不足10%.虽然市场上也有一部分企业可以生产高效节能电动机，但规模比较小，仅占市场的4%，而且有一部分电动机主要出口到外海国家，国内的需求量依然比较小。究其原因，主要是一部分电力企业节能意识比较单薄，对于“节能”概念，未能深入认识。当前，世界各国为了进一步节约能源，提高经济效益，保护环境，都积极采取各种有效措施进一步提高电能效率。在这种发展背景之下，“高效（节能）电机”的概念应运而生。

2高效节能电机的运行原理及节能效果

高效节能电机，根据字面意思，主要是使用新型材料和新型电机设计，进一步提高输出效率，降低机械能的损耗、热能和电磁能，即输入功率的百分值比有效输出功率低的电机。与普通电机相比，高效节能电机的效果更加明显，工作效率更高。一般情况下，可提高大约4%的功效，总体损耗能量比普通电机少20%左右，电能可减少15%左右。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如将55 kW的电机，根据高效节能电机比一般电机节省15%的电，电费按照0.5元/kW•h来计算，使用高效节能电机2年内靠节电可收回更换电机的费用。

与普通电机对比，高效节能电机在使用过程中的优点主要表现在以下几方面：①节能效果更加显著，效率更高。此外，驱动机可实现软停、软起及无极调速，提高节电效果。②产品的经济性能更高，延长了使用时间，提升了运行稳定性。③温升小，采用可降低损耗设计，进一步延长了使用寿命，提升了设备运行的可靠性和安全性。④减少了对环境所造成的污染。⑤其电机功率与1接近，大大提升了电网品质因数。⑥不需要因数补偿器增加功率，电机产生的电流较小，大大延长了系统整体的寿命。

3高效节能电机的主要作用和运用条件

发电厂的主要作用是向全国供应电能，发电厂的生产过程都是通过自动化和机械化来完成的，需要使用电动机拖动带动机械运行，需要消耗大量的电能。

一般来说，发电机的经济技术指标包括发电量、供电煤耗和厂用电量3个，它们之间既相互联系又相互影响。例如，如果某厂负荷率下降1%，则会促使厂用电率升高0.06%.用电率每变化1%，对供电煤耗的影响系数为3.499%.以装机容量1 000 MW为例，如果按照额定工况运行，厂用电率按照4.2%来计算，那么厂用电消耗的容量就会达到50.4 MW，每年消耗的电量为3.024×108 kW•h；如果厂用电的消耗降低5%，那么节省厂用电消耗的电量约160 MW•h，按照电价0.35元/kW•h来计算，售电收入可增加大约530余万元。数据表明，经济效益非常显著。

从宏观角度分析，如果火力发电厂平均厂用电率降低，可有效缓解资源短缺所造成的压力，进一步提高火电厂的经济效益，对日益增长的厂用电率产生抑制，确保了我国国民经济的可持续发展。虽然高效电动机的效率要高于普通电动机，但是从制造成本和造价角度分析，在相同条件下，高效电动机价格要高出普通电动机30%左右，增加了工程的初始投资。虽然高效电动机的价格要比普通电动机要高，但从长远角度分析，只要正确、合理地选择电机，经济性还是显著的。因此，在选择厂辅机设备的型号时要谨慎，尽可能地选择高效节能电机。

在不断优化工艺专业后，电动给水泵已经被取消，采用汽动引风机驱动。但是，依然有很多高压电动机作为压缩机、胶带输送机、水泵、风机等主要设备的驱动设备。为此，可以从以下几个方面来考虑辅机设备的电动机的效率和耗能，以此获取更好的经济效益：①对于每年运行时间超出5 000 h、切负荷率在70%以上的电机来说，使用高效节能电动机更为适宜。例如，电动机为2×104 kW，如果改用平均效率提高1%的节能型高效电动机，按照运行时间5 000 h计算，那么可节省电能1×106 kW•h。②对于厂用电压等级高、消耗厂用电大的大功率电机来说，根据统计数据，全国火力发电厂的8种风机和水泵，即排粉风机、锅炉给水泵、循环水泵、凝结水泵、送风机、引风机、一次风机和灰浆泵，它们的配套电动机的总容量和年总用电量分别为15 000 MW和5.2×1010 kW•h，占全国火电发电量的5.8%.如果提高这些水泵系统和风机的运行效率，那么节省的电能将会达到3×1010～5×1010 kW•h/年，等于6～10个装机容量为1 000 MW级的大型火力一年的发电总量。③在各个系统中，都会使用到相应的设备。这些设备所配套的电机都采用新型高效节能电机。这在很大程度上提升了供电的可靠性。这些设备一般包括发电机定子冷却水泵、闭式循环冷却水泵、汽机系统的凝结水泵、锅炉系统的送风机、一次风机、磨煤机、交流润滑油泵、氧化风机、内吸收塔循环泵、各胶带输送机、循环水系统的循环水泵、暖通系统的空调冷水机、仪用空气压缩机、物料输送系统的除灰机等。上述设备均是使用新型高效节能电机进行优化的主要研究对象。因此，我们应当根据实际情况正确选用设备，从根本上提升电力效能。

4结束语

综上所述，电厂的发展需要更加重视高效节能电机的使用，不断研究更加高效和节能的电机，提高电厂的生产效率，节省电厂的能耗，提升电厂运行的质量和水平。

参考文献

[1]李孟波.浅谈高效节能电机在电厂中的应用[J].电源技术应用,2013,02:168.

[2]赵光连,王龙生.高效节能电机节能效果分析及推广前景[J].科技视界,2013,24:254+274.

论文作者:王力1,纪小冬2

论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c78c490353895f95c845f241.html