# 变电一次检修运行及设备检修问题分析叶扬论文_叶扬

摘要：随着电网规模的不断扩大，传统检修模式对电网的稳定运行会造成严重的影响，选择合理的检修方式，对于保持电网长期安全可靠运行具有十分重要的意义。本文针对有关电力企业一次检修运行及设备检修相关问题做出了简要分析与说明，希望能够为电力企业今后相关研究与实践工作的开展提供一定的参考与帮助。

关键词：电力企业 一次设备 检修运行 状态检修 分析

1 变电一次设备检修概念

对电力企业开展的一次设备检修，即在对电力企业变电一次设备进行状态监测的基础上依据对变电一次设备监测结果的分析，合理的制定检修目标，安排检修周期。具体过程为对一次设备的状态进行监测，并依据检测的结果查看变电一次设备的运行历史记录，利用相关技术对设备的现状进行检测、判断设备是否存在异常。当前，常用的设备故障检测方式多数都采用检测仪器进行预防检测，或是检修人员使用带点测量装置对设备进行检测。

2 当前我国电力企业变电一次设备分析

2. 1 变压器分析

作为变电一次设备的重要组成部分，变压器直接决定着电力系统在供电输电期间的稳定性，同时，变压器也属于整个电力系统的核心部件。在电力系统供电输电期间，变压器负责将不同数值的电压进行转化，使这些电压频率统一，如此便可确保电压的稳定运行，此外，变压器的自身功能可以改变电力系统中电流的数值，电流的阻抗并转换相位。当前，虽然我国电力系统中应用着多种不同类型的变压器，但是电力系统中的工作原理以及承担的职责都完全相同。

2. 2 断路器分析

断路器，是目前我国电力系统中应用最为广泛的变电一次设备之一，其主要作用是电力系统运行期间开关闭合、负载、开断等多种操作，运行状态良好的断路器，可以很大程度确保电力系统运行的安全性。同时，当电力系统的电路中出现异常的情况，断路器可以及时切断出现短路问题的线路。在不同电压环境下，可以大体将断路器划分为低压断路器、高压电路器两个级别。在电力系统运行期间，断路器作用的最大体现就在于开展线路维修期间的使用。在开展线路检查、线路维修期间，维修人员可以利用断路器，将电力设备里的高压电流使用隔离开关进行隔离，能够最大程度地确保维修作业的进行以及维修人员的安全。但是需要注意，在使用期间，因为脱离的断路器的隔离开关本身并不设有灭弧的功能，无法对负荷电流以及短路状态下的电流进行断开，因此为了保证电力系统可以稳定运行，就需要将隔离开关和断路器设备结合使用。

2. 3 电流、电压互感器分析

电流互感器和电压互感器在电力系统中承担着重要的作用，当电力系统处于运行的状态下，电流互感器和电压互感器可以将运行电压、负荷以及短路状态下的电流，依据电力系统的要求对电力设备中的仪表、控制设备进行转化，将具体数值加以体现，继而最大化确保电路运行的安全。

3 一次设备检修预先逆境中的问题及检修对策

3. 1 变压器常见故障及检修对策

变压器在运行工作的过程中，最容易、也是经常出现的故障包括变压器漏油、引线故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对变压器漏油的问题，因为变压器的连接位置偏低，同时变压器属于密封性连接，当变压器出现漏油现象，变压器油会顺着变压器外壁慢慢往下流，因此在检修的过程中，如果发现外侧存在闪闪发光的部位，或是存在颜色漆黑的液体物质，或是地面鹅卵石部位有异常现象，就应该考虑是变压器出现漏油的现象，并及时的对变压器进行检查，消除漏油的部位。关于引线部分的故障，多数是因为变压器引线接触不够紧密，造成接触面松动，而接触面松动最为直观的体现就是接触不良造成发热的故障，针对此问题，检修人员在检修期间可以直接对接触面进行打磨处理，并紧固接触面螺栓。在针对变压器绝缘状态进行检修期间，可以开展油化试验，通过对油中的气体分析以及含水量的分析来确定最后的结果，变压器油质量的高低取决于变压器的绝缘性能，因此在检测期间，必须明确变压器油的微水含量。

3. 2 断路器常见故障及检修对策

断路器是整个电力系统里最为重要的核心元件之一，电力系统能够通过断路器，充分了解电网的工作情况，并且断路器负责对其他单元的工作状态进行控制，能够快速的将电力系统中存在的问题进行隔离，确保电力修通的正常输电供电。在进行断路器故障检测期间，可以采用在线监测的形式外加定期检测的形式，并根据开断短路电流的次数来决策断路器检修的时间。在实际工作中断路器存在以下几类风险，首先是检测断路器工作的状态，如果有越级跳闸的现象，需要确定越级跳闸是断路器的正常工作行为，还是因为故障产生的异常越级跳闸现象，如果正常，可重合断路器开关让断路器正常工作，倘若是异常而产生的越级跳闸，就需要逐级的进行故障排查。目前常见的断路器故障包括传动系统故障、绝缘材料老化、断路器器件老化等问题，为了准确的决策断路器的检修周期，首先要确定断路器的实际开断电流的大小及次数，可使用故障滤波器测试电流量。其次需要对断路器外绝缘情况、SF6 密度继电器压力情况，断路器机构及储能进行检查。

3. 3 电流、电压互感器设备常见故障及检修对策

互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器，主要用于测量仪表和继电保护装置。互感器运行和维护的好坏，直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。电流互感器的故障及检修对策： ①发现 CT 二次开路，要先分清是哪一组电流回路故障、对保护有无影响，汇报调度，解除有可能误动的保护。②尽量减小一次负荷电流。若 CT 严重损伤，应转移负荷，停电处理。③尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将 CT 二次短路进行检查处理开路点。④若短接时发现有火花，那么短接应该是有效的，故障点应该在短接点以下的回路中，可进一步查找。若短接时没有火花，则可能短接无效，故障点可能在短接点以前的回路中，可逐点向前变换短接点，缩小范围检查。⑤在故障范围内，应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障，能自行处理的，如接线端子等外部元件松动、接触不良等，立即处理后投入所退出的保护。若开路点在 CT 本体的接线端子上，则应停电处理。电压互感器的故障及检修对策： ①电压三相指示不平衡： 可能是保险损坏。②中性点不接地： 三相不平衡，可能是谐振，或受消弧线圈影响。③高压保险多次熔断： 内部绝缘损坏，层间和匝间故障。④中性点接地，电压波动： 若操作是串联谐振，没有操作是内绝缘损坏。⑤电压指示不稳： 接地不良，及时检查处理。⑥电压互感器回路断线： 退出保护，检查保险并更换，检查回路。⑦电容式电压互感器的二次电压波动： 可能是二次阻尼配合不当。二次电压低，可能接线断或分压器损坏。二次电压高，可能是分压器损坏。⑧声音异常： 电磁单元电抗器或中间变压器损坏。

4 結语

本次研究，针对电力企业的变电一次设备检修运行期间变压器、断路器、电流互感器和电压互感器的常见问题进行了分析，并提出了有效的检修对策，于此同时对变电设备中的熔断器等其他设备的检修进行了研究，以供我国电力相关人员参考、借鉴。

参考文献：

[1] 任涛，杨新增，陈曙东. 变电站一次设备运行过程中存在的问题与状态检修策略分析[J]. 科技与创新，2016（ 18） ： 147

[2] 张俊兵-论述变电站一次设备运行中存在的问题与其状态检修[J]中小企业管理与科技2012.9.

[3] 杨涅-新形势对变电站一次设备的状态检修探讨[J]经营管理者2011（11）

论文作者:叶扬

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c797158723dbd115deedeb6e.html