# 探析农村道路施工技术及质量管理论文_丁楠

濉溪县农业农村水利局农业综合开发服务中心 安徽 淮北 235100

摘要：农村道路建设是农村经济发展的重要条件之一。良好的道路基础设施可以使农村地区与外界进行有效的沟通，使农民能够及时发展自己的视野和洞察力，进而提高农村生产力和生产水平。没有良好的道路建设，就不可能实现生产产品的运输和交换，从而导致农民经济收入的大幅下降。本文主要研究农村道路工程的施工技术和施工质量控制，为农村交通建设和发展打下坚实的基础。

关键词：农村道路；施工技术；质量管理；策略；

引言：在“三农”问题中,最主要需解决的问题就是农村道路建设问题,加快我国农村与农业的经济建设.目前我国农村道路覆盖面积逐渐增加,道路施工技术也日益成熟,水泥混凝土在农村道路建设中受到了广泛应用,并且施工质量也逐渐提高.本文将分析我国农村道路的结构,指出当前我国农村道路建设中存在的质量问题及其出现的原因,提出了农村道路施工技术与质量管理的对策,来加强农村建设,促进农村发展.

一、农村道路建设的意义

1、从根本上解决农村人员、物资流通难问题

新中国成立初期，农村道路极少，广大农村人员和物资的流通全靠肩挑背负。农村道路逐渐发展以后，使沿线农民群众从繁重的体力劳动下解放出来，长途步行、肩挑背负己被车辆运输所取代。

2、对促进农村经济发展有着极重要的作用

早些年，经对部分农村道路建设前后经济发展情况的调查证明，农村道路确实起到了促进当地经济发展的作用。山区农民富起来了，过去做梦都不敢想的小楼房，一栋栋拔地而起。“要想富，先修路；道路通，百业兴”是这里的真实写照。事实上，整个国民赖以生存、生活所必须的物资绝大部门产在农村，都要通过农村道路运输。要改变农村经济落后的状态，使农村经济达到小康水平，就要发展农村道路建设，充分合理地开发农村资源，使其从资源优势向经济优势转变，有利于调整农业生产布局结构，促进农村经济的发展。

3、促进发展

加速发展小城镇建设，实现城乡一体化是我国建设社会主义新农村的奋斗目标，前提条件是有便利的交通条件。农村幅员辽阔，不可能处处有国省道通连，更不可能铁路、水路相通，起主要作用的还是农村道路。在很大程度上，农村经济发展与否直接与农村道路建设有关。

4、促进整个道路网效益的发挥

农村道路联系着千家万户，沟通四面八方，广大农村人民群众所需的生产生活物资，全靠它来运输完成，起到不容忽视的作用。因此，如果没有农村道路的通达，就发挥不出主干道路应有的作用乃至影响整个道路网络的效益。

二、农村道路工程施工技术应用

1、道路工程路基施工技术

道路工程路基施工是不容忽视的，路基工程具有工程数量大，涉及面广等特点，正确地掌握路基施工要求及施工过程中的新工艺及新方法，对提高道路工程施工质量，加快工程进度，保障工程正常使用起着至关重要的作用。路基结构在整个道路工程中是荷载的主要承担者，为防止自然条件下路基结构在荷载作用下发生变形、损坏甚至是整体失稳坍塌等现象，要求路基整体结构具有较好的稳定性。为保证路基的强度，必须因地制宜地采取一定的措施，如加强对混凝土的振捣，保证路基密实性，加强碾压来保障路基结构的强度。另外为确保路基在不利的水温状况下强度和刚度下降，要求路基具有足够的水温稳定性。

2、混凝土路面施工技术

在道路的路面施工技术中，要严格按照规定的混凝土配合比进行配置混凝土骨料，保证混凝土的水泥用量，以提高混凝土路面的耐久性和抗腐蚀性。首先将基层浇水湿透，要采用平板式振捣器对混凝土进行振捣，振捣要均匀到位，将砂浆层的厚度严格控制在规定以内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆选用合理的压路机对道路进行压实，最好选在晴天进行施工，以确保施工的整体质量。要注意混凝土地面的切割时间，尽量保证切口整齐，切割要尽快完成。按照设计要求留出胀缝位置，还要加强对施工技术操作过程的控制和检测，只有这样才能更好的保证施工路面的整体质量。

3、沥青混合料摊铺技术

在摊铺沥青面层之前应该将面层清理干净，在表面适当喷涂粘层油，提高农村工程道路路面的粘结效果。在摊铺过程中的首要步骤是检查摊铺机的性能，在设备上涂抹适当的隔离用剂，防止设备与混合材料粘连起来，加强对自动调平装置、加热装置以及供料系统的检查和维护。摊铺过程应该严格固定的顺序开展作业，摊铺厚度应该均匀，各种机械设备在使用之前要提前预热，这样才能最大程度确保设备的运行效率。

三、农村道路工程施工质量管理策略论述

1、加强道路工程质量控制力度

为了增强农村工程道路施工的管理工作质量，在前期要监督工程规划方案的设计，并且对方案内容有一个全盘把握，按照既定的规划方案建设一个合理的工作人员组织框架，对各个施工环节需要配备的员工有合理的安排，并且分配好他们各自需要负责的工作内容，以此确保各阶段工程内容能够按期保质地高效完成。除此之外，还要增强建设的专业程度，可以聘请技术专家参与其中，或者是向有关专业人员咨询意见，对农村工程道路施工的规范程度和科学程度有一个有力的测试和管理，对施工环节做跟踪测试，做好对技术的全面科学管理，以免出现因为技术运用失当而导致质量不合格、环境破坏等问题。

2、加强对施工技术人员的控制管理

由于农村道路施工项目具有非常的特殊性，在操作它的工人难免会在过程中担负很大的任务和压力，这无疑影响着施工运行的安全和可靠问题的落实。此外，每个人的综合素质之间存在着很大的差异，不同的操作人员会对理论有不同的了解，对实际操作有不同的掌握熟练度，这些不确定因素都可能威胁工程质量。所以，一定要加强对人员素质和意识的培养，采取统一的管理制度进行人员管理，要求各个环节的工人必须掌握在对应的施工过程中的技巧。

3、做好水泥混凝土道路施工后的养护工作，保障农村道路建设的施工质量

为了保证水泥混凝土路面的施工质量，考虑到水泥混凝土材料的特性，必须在道路施工后对水泥混凝土路面进行养护工作和模板拆除。因此，施工单位应在路面摊铺工作完成后做好道路路面的养护，避免因水分流失太快，而造成的水泥混凝土路面施工质量的通病，保证道路路面施工质量达到设计要求。同时，如果设计中要求模板拆除的，施工养护工作完成后应在规定时间内拆除模板，如果设计中的模板不需要拆除的，施工中也可省去该工作。

四、结束语

总之，在道路工程实践中必须要了解自己存在的问题与不足，明确工作任务与责任，制定完善的管理机制与条例，加强探究分析，提升工作人员的综合素质能力，进而在根本上保障道路施工管理质量与效果，保障道路工程的稳定运行，为人员以及车辆的安全出行奠定基础，在根本上凸显道路的社会价值与效能，为社会经济的持续发展奠定基础。

参考文献

[1]刘峰.浅析建筑施工质量管理的影响因素及强化措施[J].中华民居（下旬刊），2013(11).

[2]李者海.农村道路工程施工质量管理措施探讨[J].中华民居（下旬刊），2013(12).

[3]白玉虎.道路桥梁施工质量管理与控制策略[J].工程技术:文摘版，2016(3):224.

[4]徐浩然.农村工程道路的施工技术与质量管理[J].科技创新与应用，2014（35）：246.

[5]李刚.谈谈农村工程道路的施工技术与质量管理[J].中华民居（下旬刊），2014（08）：262.

论文作者:丁楠

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c7996b5a31c31faf8151fef1.html