# 无人机测绘技术在地质灾害调查中的应用论文_李家前

贵阳市地质灾害应急中心 550081

摘要：如今，在社会经济和科学技术快速发展的背景下，无人机技术迎来了前所未有的发展机遇，并取得了显著的发展成就，尤其是无人机测绘技术的发展与普及应用，为预测灾情、灾情勘测和辅助救援等工作提供了良好的技术支持，相对于传统大飞机航测技术而言，无人机测绘技术有着操作简单、机动灵活和成本较低的显著特点，在地质灾害调查中有着很大的应用价值。基于此，本文将简要概述无人机测绘技术，探讨无人机测绘技术在地质灾害调查中的实践应用，展望无人机测绘技术的发展前景，希望为相关技术工作者提供有价值的参考建议。

关键词：地质灾害；无人机测绘技术；实践应用

众所周知，我国是世界上地质灾害多发的国家之一，地质灾害的发生给社会经济的发展和人们的生产生活带来了极大的经济损失，地质灾害是在一定因素的作用下产生的对人类生命财产、环境等造成破坏和损失的地质现象，常见的地质灾害类型主要是滑坡、地震、崩塌和泥石流等等。地质灾害调查是人们应对地质灾害的必要条件，测绘是增强地质灾害调查结果准确性的基础，通过拍照、录像和绘制素描图的形式全面了解地质灾害发生的实际情况，并科学地预估地质灾害带来的损失，为人们更好地开展救援工作创造良好的条件。由于无人机有着飞行灵活、操作便捷和高分辨率的显著优势，无人机测绘技术在地质灾害调查中得到了广泛应用，时常被用于完成卫星遥感和传统测绘无法完成的任务，在评估和预测地质灾害方面发挥着极其重要的作用。

一、无人机测绘技术概述

通常而言，无人机测绘技术是利用无人机作为载体，把相机等传感器设备作为负荷，在地质灾害的小范围区域开展低空域、高精度的测绘工作，大大提升了测绘工作的精准度和安全性，相对于有人机测绘技术而言，无人机测绘的应用范围更加广泛，所要花费的成本更低，尤其是随着3S技术的迅猛发展，直接加快了无人机技术的发展和应用步伐，如常见的飞行、定位、遥感影像获取技术等等。一般来说，无人机获得的数据是遥感数据，有着测绘周期短、时效性强和空间分辨率高的显著优势，针对测绘数据的处理也就是对影像数据的处理，就无人机测绘技术的特点角度而言，针对影响数据的处理主要有空三加密、影像匹配等等。在我国，无人机技术长期应用于军事领域，尤其是在精确打击、指挥控制、侦查预警等领域得到了广泛应用，在社会经济快速发展的形势下，无人机有着很大的发展空间，民用无人机和商用无人机逐步得到了发展和应用，如地理测绘、农业与林业监控、生态环境保护等等，特别是无人机测绘技术在地质灾害调查中的应用，更为救援行动提供了大力支持，在很大程度上降低了人们的经济财产损失。

二、无人机测绘技术在地质灾害调查中的实践应用

1.快速测绘

无人机以其灵活性强、飞行速度快和重复周期短的优势得到了广泛应用，有利于实时监测地质灾害发生区域的实际情况，为救援人员和相关部门开展救援工作提供良好的支持。如相关救援部门可以利用六旋翼无人机，这样的无人机具有很高的拍摄速度，达到了每秒钟72次，而且可以达到4cm的拍摄精度，再加上无人机测绘技术的操作较为简便，技术工作者在进行短期的培训之后，即可利用无人机对地质灾害区域进行测绘。通常情况下，无人机测绘的效率可以达到每分钟1.5万平方米，并且具有很高的测绘精度，拍摄到的影像可以看到树木纹理，针对拍摄到的影响处理后，即可实现对各个角度、各个方位的可视化，把地质灾害区域的地形地貌展现在救援工作人员面前，以此来保证救援工作的顺利开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.三维建模

所谓三维建模，即是指把无人机多角度拍摄的照片称象后导入系统之中，并将地质灾害区域的全景无死角的展现出来，这样大大增强了地质灾害区域实际情况的直观性，使得救援的思路更加清晰明了。如在地质灾害发生时，技术人工作者可以采用无人机测绘技术，在最短的时间内拍摄地质灾害区域的全景照片，并进行成像导入系统，实现三维可视化，大大降低了救援难度。与此同时，通过处理高程数据，利用GIS全检按照高程点数据构建不规则的三角网，从而生成DEM，在实际的单位图形中，不仅仅能够把地质灾害区域的裂缝、塌方等形态清晰地展现出来，同时还可以显示地物的长度、高度和宽度等信息，技术工作者就可以以此为基础来分析地质灾害的发展趋势，从而科学合理的选择灾民安置点，切实保障广大人民群众的生命财产安全，并为灾后重建提供有益参考。

三、无人机测绘技术的发展前景

在科学技术高速发展的形势下，无人机测绘技术获得了长足进步，特别是在地质灾害调查监测过程中，发挥着灵活、及时和深度可视化的优势作用。在硬件方面，无人机测绘技术将继续提高空间分辨率和应对不良天气的能力，以此来获得高精度、低噪点的影响数据，为准确把握地质灾害区域的情况奠定良好基础。在软件方面，由于测绘数据是国家机密，在未来的一段时间，无人机测绘技术的加密、抗干扰能力将得到大大增强，不断提升数据信息的提取能力，增强测绘的可视化程度，从而获得更多、更有效的救援信息。

四、结论

总而言之，地质灾害始终是危害我国人民群众生命财产安全的一大因素，在科学技术快速发展的背景下，无人机测绘技术取得了显著的发展成就，因此，相关地质灾害救援和预测部门要充分发挥无人机测绘技术的独特优势，加大无人机测绘技术在地质灾害调查中的实践应用力度，准确地预测地质灾害和顺利地开展救援工作，切实保障广大人民群众的生命财产安全。

参考文献：

[1]赵志刚.无人机测绘技术在地质灾害调查中的应用[J].河南建材，2019（03）：331-332.

[2]宋荣君.无人机技术在地质灾害调查中的应用研究[J].有色金属设计，2018，45（03）：21-23.

[3]刘艳星.测绘无人机在地质灾害调查中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2017（27）：112-113.

[4]杨燕，杜甘霖，曹起铜.无人机航测技术在地质灾害应急测绘中的研究与应用——以9.28丽水山体滑坡应急测绘为例[J].测绘通报，2017（S1）：119-122.

[5]吴海新.测绘无人机在地质灾害调查中的应用[J].世界有色金属，2017（01）：93-94.

[6]李定松.无人机技术在地质灾害监测中的应用[J].北京测绘，2015（04）：76-78+62.

作者简介：

李家前，男，注册测绘师，工程师，2010年毕业于贵州大学测绘工程专业，主要从事海洋测绘、工程测绘、变形监测、地质灾害防治相关工作。

论文作者:李家前

论文发表刊物:《基层建设》2019年第19期

论文发表时间:2019/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c7a13f32ca549fae2c66503a.html