# 光纤通信技术在广电网络中的应用与研究论文_李鹏

摘要：随着科学技术的不断发展，光纤通信网络获得了显著进步，在各种行业中获得了应用与推广的机会，有线电视行业便是其中重要的领域。基于此，本文主要分析光纤通信技术的概念及其基本机构，并结合光纤网络技术的发展现状，重点探究了光纤通信技术在广电网络中的应用，以供相关人员借鉴与参考。

关键词：光纤通信技术；广电网络；应用

1 前言

在现代通信技术中，光纤通信技术作为一种新型的通信方式正在越来越多的领域中得到应用推广，特别是在现代广电网络中，广泛采用了光纤通信技术来进行信号传输。同时，我国很多省市地區都在不断加强广电网络的建设，其覆盖面积越来越广。光纤通信技术在广电网络中的应用极大的提高了信号传输的质量和效率，有效的改善了广大用户的视听体验，对我国广播电视事业的发展起到了重要的促进作用。此外，还可以应用光纤通信技术对广电传统的信号传输网络进行双向化改造升级，进一步提高信号传输的稳定性。

2 光纤通信的优点?

光纤通信之所以能够受到人们广泛喜爱，这和它一些其他传输难以比拟的优点有着密不可分的关系。首先，光纤通信的容量非常大，这是因为光纤通信的线路频带比一般的频带要宽很多，所以通信容量自然比一般的通信线路的容量大，信息的传播容量也随之增多。其次，因为在传输过程中光纤的对波长的损耗极低，非常利于信息的完整传送。而在这众多优点当中，尤为突出的便是保密性，因为光纤材质的缘故，光束在通过光纤时会严密留在光纤之内，几乎不对外辐射电磁波，因此保證了通过光纤传输的光携带的信息不会有泄露的风险。再有光纤的材质不惧怕各种恶劣气象，抗击干扰的能力极强。另外，体积小、重量较轻、材料丰富等，也是光纤通信的优点。

3 系统主要构成

光纤通信系统主要是光波为载波，而光纤则是传输媒介的重要通信系统。在此系统中，有五个部分所组成的，分别是：光发射机、关接收机、光中继器、光纤连接器核与耦合器的无源器件。在光纤通信系统中，最主要核心设备就是光端机了，光端机主要可分为两类。一类是光发射机，而另一类则是光接收机，此设备的性能直接决定了传输质量的好坏。在光接收机中，其能够实现电信号到光信号的有效转换，具体来说就是将光纤传输的光信号，利用光检测逐渐转为视频和音频的电信号，之后，将能量比较弱的电信号以放大电路的形式将其放大到接收端所检测的电平中，进而输送到用户接收端中。对于中继器，则是由光源、光检测器和判决再生电路所组成，而其主要作用就是对光信号在光纤中传输时所受到的能量减弱进行相应的补偿。在无源器件中，受光纤制造工艺和施工地理环境等多因素的影响，使得光纤拉制长度不应太长。在实际中，需要相关人员根据相关标准和要求对多根光纤进行有效连接，并将其组成光纤线路。

4光纤通信技术在广电网络中的应用?

4.1用于广播电视网络传输?

科技水平不断进步也使得光纤通信技术在发展过程中不断完善，现阶段我国广播电视领域已经基本形成了以光缆网络为基础，应用光纤通信技术进行信息传输的网络建设。广电网络当中应用光纤通信技术已经成为广播电视领域事业发展的基础条件。光缆网络在发展过程中获得了大范围的普及应用，其信息传递速度快、传递范围广阔而被多行业领域所应用。现阶段在我国城市发展期间，光缆网络已经成为最可靠的数字电视和数据信息传输链路。当前不论是电视机台总控制机房、卫星行站、有线电视网以及信号发射台都会选择使用光缆作为媒介进行信号传输。通过应用光纤通信技术来实现电视直播信号传输。在广播电视网络应用光纤通信技术后取代了传统模式中的微波中继信号传输方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆广播电视网络在使用传统模式的微波中继传输方法时微波在进行传输过程中会引发一定的噪声，从而导致信号传输出现不稳定的情况。而应用光纤通信技术则有效改善了上述问题，增强了广播电视信号传输的稳定性和可靠性。这是由于应用光纤通信技术的光纤传输系统传输频带较宽，进行信号传递过程中通信容量更大，并且具有极强的抗干扰性。因此被广泛应用于广播电视网络传输中。?

4.2广播电视传输网络双向化改造策略?

我国广播电视网络的结构组成起初以CATV为基础，经过多年的发展与完善形成了HFC网络结构，HFC网络结构在具体的应用环节，其主要的服务主体为有线电视，为电视提供具体的信号传输服务，然而，实际应用中，受限于技术条件，传统模式的HFC网络结构主要采用单向下行的技术模式，无法满足信号资源传播时效性的要求，并且其结构分布以树形网为基础，使得数据传输效率相对较低，限制了行业的高标准发展，因此技术人员需要针对现有的网络结构进行技术升级与改造，利用先进的光纤通信技术，完成网络结构的双向改造。以往的HFC网络为单向模式，在互联网技术高度发达的当代社会已经无法满足人们的具体需求，加之网络数字电视的普及应用，人们对HFC双向网络的实际需求日渐增加。实践工作中，网络技术工作者应根据实际需要，对HFC单向结构进行CMTS双向网结构改造，并保证同轴电缆在运行工作中达到1GHz以上。

鉴于网络技术的发展与进步，高清、互动电视取代传统有线电视已经成为行业发展的必然趋势，和以往的电视网络结构比较，数字电视应用条件下，可以将更多频率资源留给数据通信，加之光纤技术的应用，促进调制技术的进步与更新，使得每个赫兹度量上的频带更加宽广，实现了广播电视节目的高质量传播与推广。现阶段，基于光纤网络技术的应用，我国广播电视网络接入改造技术主要分为以下两种，即CMTS+CM技术和EPON技术。以EPOON技术的入网改造为例，鉴于EPON入户技术主要分为同轴电缆入户和五类线入户两种，工作人员应根据现场实际状况选择合适的技术应用类型。实践工作中，和同轴线电缆技术比较，五类线的应用具有成熟的经验可参考，而同轴线电缆技术鉴于起步时间较晚，相关工作和技术要点尚未有系统而完整的记录。为保证相关技术应用的成功率，相关技术人员在入户网络改造工作中，应强化五类线技术的应用效果，严格按照具体的工作程序和工艺要求，做好HFC网络结构的双向改造工作，以此，提高数据网络中广播电视信号传输的稳定性与高效性。然而，在具体的应用过程中，五类线入网技术具有一定的入户条件限制，并且其相应的施工成本较高，不适用与老城区的旧网改造计划，因此实践工作中，技术人员多采用联合组网技术，实现对网络结构的双向改造。网络改造过程中，EPON技术具有以太网和光网络的优势特点，使其成为双向网络结构改造中的首选。总之，基于光纤通信技术的发展，有线电视产业将迎来较大的变化与发展。?

5 结语

综上所述，光纤通信技术现已在不断发展中逐渐完善和成熟，其已大范围应用于我国广播电视网络之中。本文阐述了光纤通信技术的相关概念以及特征，并总结其在我国广播电视网络双向网改造过程中所发挥的重要作用。光纤通信技术是现阶段广播电视HFC网络实现双向化改造的重要组成部分。在未来不断发展的过程中相信光纤通信技术可以在计算机网络、广播电视网络以及其他数据传输系统当中发挥更加重要的作用。

参考文献?

[1]徐捷，钱宇明.光纤通信技术在广电网络中的应用与研究[J].电脑知识与技术，2019，15（6）：36-37.?

[2]熊菲,高鹏,朱晓庚.同波长单纤双向传输技术在电力专用光纤通信网络中的应用探讨[J].内蒙古电力技术,2017,35(4):5-9.

[3]白贵林.浅析光纤通信技术在有线电视网络中的应用[J].数字通信世界,2017,12(6):231-232.

[4]苏环宇.光纤通信传输技术的运用研究[J].中国新通信,2018,(2):16-17.

论文作者:李鹏

论文发表刊物:《科学与技术》2019年17期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c7b75a92872653b9b89e0225.html