# 煤矿机电设备安装要点及质量控制论文_王绪欢

内蒙古昊盛煤业有限公司内蒙古自治区鄂尔多斯市017212

摘要：随着我国工业水平的不断提升，和工业产值的不断增加，对于煤炭能源的需求也与日俱增，煤炭的开采力度和开采面积不断扩大，期间也暴露出了一系列的问题。在煤矿生产的过程中，煤矿机电设备的质量好坏很大程度上影响了煤矿的整体经济效益，随着我国煤矿行业的规模越来越大，也对煤矿机电设备的安装质量提出了更高的要求。结合相关实际工作经验，对当前煤矿机电设备安装质量问题进行了简要分析，并提出了几点解决性措施，促进了我国煤矿事业的发展。

关键词：煤矿工程；煤矿机电设备；安装质量；管理

近些年来，随着煤矿机械化生产程度的不断提高，煤矿使用机电设备的种类和数量也在逐渐增加，但这同时也给机电设备安装带来很大的挑战。煤矿使用机电设备种类繁多，各种类型机电设备对于安装质量都有着不同的要求，而且煤矿井下环境较为复杂，影响安装质量的因素较多。结合煤矿实际条件针对性地确定安装方案，加强机电设备安装要点和安装质量管控，对保障机电设备安装质量有着重要意义。

一、煤矿机电设备安装工程的特点

1.1生产环境恶劣

矿井地质条件复杂，生产环境恶劣，且生产过程中地质条件一直在不断变化，这就很难提供稳定施工环境供机电设备正常运行。易引发机电设备出现额外损耗，缩短机电设备正常使用寿命，同时也不利于提高机电设备运行效率。

1.2机电设备复杂多样

在煤矿生产中，很多生产环节都要用到机电设备，如采掘环节、支护环节、运输环节、供电环节以及通风环节等，可以说煤矿生产中用到的机电设备多种多样，而对于不用的机电设备在具体安装与调试方面也存在较大差别，这就决定了进行煤矿机电设备安装需用到很多安装知识，需注意事项也是多种多样，这就对安装人员的专业素质提出了更高要求[1]。

1.3设备更新较快

近年来，随着矿山科技的发展，矿山机电设备更新速度越来越快，各种新技术、新设备不断涌现，增加了设备安装调试的难度。

1.4对安装环境要求较高

开采煤矿属于一项复杂工程，需用到很多大型设备，要想使得这些设备顺利施工，首先必须把这些设备运输到井下，并合理安装于井下作业面，这就对设备的运输环境及安装环境提出了更高要求。

2机电设备安装过程中存在的问题

2.1螺丝连接问题

在机电设备安装过程中，螺丝的连接是一个十分常见的问题。在机电设备上，往往会利用大量螺丝对各个零部件进行紧密连接，但在连接过程中，如果螺丝的连接质量出现问题，便会对煤矿机电设备的正常运转产生影响。例如，螺丝连接不紧密可能会使零件出现松动情况，从而引发机电设备的故障。同时，在连接过程中使用大量螺母，可能会增加电流运转过程中电阻，长此以往，便会产生出大量的热，进而导致机电设备出现损坏。因此，螺丝连接是机电设备安装过程中必须解决的问题之一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2设备开关问题

开关是煤矿地面机电设备安装的一个重要零部件，但很多工作人员在开关安装过程中，由于自身疏忽等问题的存在，导致开关接触面的温度过高，从而导致整条电路出现短路情况，进而为其他工作人员的人身安全造成一定威胁。所以说，设备开关问题非常严重，在煤矿地面机电设备安装过程中，需要对开关安装质量进行合理把控，保证整个煤矿开采工作稳定安全。

3提高煤矿机电设备安装质量的措施

3.1技术措施强化矿山机电设备安装设计。矿山机电设备的正常安装、正常运行离不开科学、合理的安装设计。设备安装人员在实际安装矿山机电设备时，应严格按照安装设计要求来确定安装场所，选择安装技术，对此，矿山企业应强化管理矿山机电设备安装设计。设计人员应在充分勘查实际生产环境的前提下，再进行机电设备安装设计。做好安装设计后，相关部门还应做好设计审核工作，一旦发现安装设计中存在不科学、不合理内容，应及时进行整改，以免影响最终安装质量。清点、记录机电设备。在采购机电设备的时，应仔细清点、检查机电设备相关零部件，并做好相应记录，应确保机电设备各零部件都齐全，不存在缺失与遗漏，同时应仔细检查机电设备看其是否具备各项必要的证明文件，如合格证、检验证等[3]。机电设备基础验收。机电设备基础应符合下列几点要求：①机电设备基础表面不应存在明显质量缺陷，如深度裂纹，大坑等；②设备基础表面与地脚螺栓预留孔间不应存在泥土等杂物。应把放置垫铁处的基础表面布设成麻面，并应准确留设地脚螺栓位置；③在对承重面进行基础浇筑时，应预留一垫铁高度，在实施二次灌浆后再让其符合设计标高；④装设地脚螺栓处的混凝土应有足够强度，并且应按设计要求来装设螺栓，如螺栓不能裸露的太长；⑤为确保一些重要设备基础强度达标，可通过必要的预压强度试验来检验地基强度，检验时布设的预压应力应大于设备满载运行时施加的预压应力。设备试运行。在检查完机电设备后，还应试运行机电设备，以确保安装好的机电设备可以稳定运行。在试运行过程中，应重点检查机电设备的传动装置与控制系统，传动装置要能灵活运转，控制系统要反应灵敏。检查线路。矿井电气线路若存在问题，必然会埋下严重安全隐患。在安装好煤矿机电设备后，必须再次检查矿井电气线路。应把检查重点放在看电气线路能否承受设备运行荷载，线路绝缘保护层破损与否，线路与线路的连接以及线路与机电设备的连接是否牢固。另外为防止线路散热不畅而引发火灾，应尽量分开布设各线路[4]。

3.2管理措施重视监管矿山机电设备安装。矿山企业可通过设置机电设备安装监管岗，来强化矿山机电设备安装监管，积极寻找机电设备安装时存在的问题，并及时处理这些问题，以提高矿山机电设备实际安装质量。同时各煤矿企业还应定期评估各安装人员工作质量，并考核他们的专业知识与安装技能，以科学、合理地安排安装作业。另外，应重视检查安装单位有无安装施工资质，安装前审查安装方案是否存在缺陷，可组织专业人员对安装方案进行可行性分析，安装结束后应仔细检查已安装设备存在安装缺陷与否。总之矿山企业应重视监管矿山机电设备安装工程，努力提高机电设备实际安装质量，以确保实际生产中机电设备效能得到充分发挥。引进与培养安装技术人才。矿山机电设备的安装主要靠安装人员来完成，安装人员安装技术水平的高低，将直接影响到实际安装质量。在实际生产中，矿山企业要想提高本矿井矿山机电设备安装队伍的整体安装水平，具体可从下列两方面着手：①及时引进矿山机电设备安装技术人才，以确保本矿井机电设备安装队伍能掌握最先进的机电设备安装技能；②矿山企业应重视强化培训企业内部现有安装人员，大幅拓宽安装人员的专业知识面，努力提高他们的安装技能。与此同时，矿山企业还应重视培养矿山机电设备安装人员的职业素质，增强安装人员的责任心，促使他们爱岗敬业，严格按安装规程作业，并想方设法主动提高机电设备安装质量。

四、结语

煤矿的机电设备是煤矿顺利开采与经营的重要角色，对于整个煤矿行业的发展来说，安全问题才是第一位，也是社会上广泛关注的重要问题。煤矿机电设备的科学安装与质量控制，影响着煤矿的生产效率与生产进度，最终会辐射到煤矿生产所产生的经济效益，技术人员一定要严格按照标准规范执行相关操作，本着负责任的态度开展下一步的质量检查与控制工作，实现层层把关。

参考文献:

［1］武跃东．煤矿机电设备安装要点与安装质量控制［J］．机械管理开发，2018，33(11):267-268．

［2］冯玉杰．煤矿机电设备常见故障及其预防［J］．机械管理开发，2018，33(10):288-289．

［3］郗少锋．煤矿机电技术管理在煤矿安全生产中的应用［J］．科技资讯，2018，16(22):107-108．

［4］郭健．煤矿机电设备修理与更新改造技术分析［J］．机械管理开发，2018，33(3):168-169

论文作者:王绪欢

论文发表刊物:《科技新时代》2019年7期

论文发表时间:2019/9/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c7d0a4fc1b464fd6e47d908e.html