# 环境检测中地表水检测现状及进展 陈沛锋论文_ 陈沛锋

摘要：为改善我国现有水资源的水质状况，更好地实现水污染防治，人们必须做好基础性的环境水质监测工作，建立完善的环境水质监测系统，提升环境水质监测质量。基于此，本篇文章对环境检测中地表水检测现状及进展，以供相关从业人员参考。

关键词：地表水检测；现状；进展

引言

地表水污染作为常见环境污染，在进行地表水污染处理之前，必须加强地表水监测力度，借助各项监测信息规划地表水污染处理措施，从而避免地表水污染处理出现问题。在进行地表水监测时还应保证各项指标真实性和准确性，确保地表水监测符合环境影响评价现实要求。

1地表水环境监测方法

对地表水进行环境监测，我国当前现行的监测方法主要包括常规监测、自动监测和应急监测三大类。在进行常规监测时，监测人员需要合理设置监测断面，并进行水样采集，经过实验室分析得出具体检验参数。采用常规监测时需要考虑到人力和物力资源，且不能保证监测时效与覆盖性。而针对自动监测方法，监测人员需要在测试水段安放监测仪器，在该种监测方式下能够实现对监测数据的自动化传输，并且可以实现远程控制，但是自动监测过程需要受到定期的现场维护。而水环境应急监测则具体是指针对需要快速了解水质的情况，此时需要采用专业高效的设备，一般为便携式水质分析仪和浊度分析仪等。上述方法都可以实现对地表水环境的监测，而在具体采用上述监测方法时，又涉及到较多的监测技术，需要监测人员结合实际监测需求进行科学选用。

2环境检测中的地表水检测现状分析

2.1缺乏必要的地表水检测项目

在进行地表水检测时，检测机构首先要在待检区域内提取水样，并通过运用各种检测设备，对水样的理化指标进行逐一分析。如矿物质的成分及含量、微生物数量等因素均是必要的检测项目。这种方式可有效反映此处水源的情况，但由于区域的局限性，并不能真实反映整个地区内的地表水状况，导致检测结果的参考价值降低。

2.2监测技术不足

虽然近年来我国逐年加大了对地表水监测技术的研发力度与应用力度，不但积累到较为充足的技术应用经验，且各项新型地表水监测分支技术也在不断问世。但与西方发达国家横向比较而言，我国现行地表水监测技术总体体系尚不完善，仍旧以化学手段与理化监测技术为主，各项新型地表水监测技术、非传统性监测技术的研发与应用力度有待进一步提升。此外，在当前我国地表水监测工作开展过程中，也普遍存在所应用各项地表水监测技术的自动化程度、信息化不足问题，仍旧需要相关部门与机构配置大量专业人才，以开展地表水采样、化验等基础性、高重复性监测工作，不但地表水监测结果的真实性、准确性有所不足（受人为因素的强烈影响），还导致地表水监测工作效率较低。

2.3监测人员专业技能水平较低

执行地表水监测工作，需要监测人员通过专业的操作获得精准的监测结果。但是我国当前在监测工作中，较为缺乏专业的监测技术人才。且大部分监测人员都缺乏完善的监测工作知识，且由于监测工作经验匮乏，也无法在实际的监测工作中彰显出较高的工作水平。此外，在监测过程中，还常出现监测设备操作失误以及水质采样不规范等问题，这些人为因素都将导致监测工作质量受到不良影响。

3环境检测中地表水检测完善措施

3.1引进先进的地表水检测技术

由于我国地表水检测技术研发还处于初级阶段，各项检测技术及体系建设还很不完善，因此有必要适当引进国外较为成熟的检测技术及设备。现今国外在地表水检测方面采用较多的技术为遥感检测及生物检测，其中遥感检测技术可以较为迅速实现对污染源的定位，并通过研究污染物成分，对污染物所造成的危害程度进行量化分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆生物检测技术可快速检测出污染物具体状况，并利用采集到相关信息进行相应研究。应用这些先进的检测技术，可极大促进我国地表水检测工作的效率及准确性。

3.2建设现代化各机构部、信息化地表水监测工作团队

设现代化、信息化地水监测工作团队各机构部门需要注重定期组织监测人员开展信息化、专业化培训工作，并将各项新型地表水监测技术的应用原理、技术要点以及各类新型监测仪器设备的规范化操作流程作为主要培训内容，以实现对现有地表水监测团队专业素养与工作能力的快速提升。此外，我国教育体系也需要适当增设地表水监测相关专业的招生名额，为我国地表水监测领域的现代化、信息化、自动化发展提供人才保障。

3.3科学落实水环境检测对象和指标

要对检测参数进行有效检测，特别是要高度重视对水生生物的检测力度。水生生物是对水环境造成严重影响的一个重要因素，对水环境进行检测时，需要对水生物进行检测，包括检测水生物的种类、水生物的密度、水生物的生活状态以及其对水环境的综合影响等。从目前检测情况看，我国对水环境中的水生物检测的种类还比较少，需要在以后的工作中不断的加以完善，并且建立相关的行政法规等，从而为工作的有效开展提供相关的依据。

3.4 构建完善的数据采集系统，提升远程监测技术水平

要提升环境检测中水监测的质量控制水平，人们必须加强对水质远程监测技术的应用，构建完善的数据采集系统，提升水质监测工作的质量和效率。首先，在收集基础数据的过程中，水下监测仪器一定要布局合理，按照资源优化配置的原则，重点水域适当增加密度，其他干流或支流水域呈分散化布局，从而形成网格化的监测站点分布，以便收集最为完整的水质监测信息。其次，我国要加大资金投入进行远程水质监测技术的研发，提升水质监测自动化控制水平，不仅要利用其中的通信设备进行数据回传，还要具备自主分析和自动跟踪的能力，从而实现动态化的水质监管和异常数据分析，为提升水质监测质量提供技术支持。最后，基于远程水质监测技术的应用还可以构建相应的数据库，对各水域的水环境进行整体分析包括近年来水质变化的趋势、导致变化的原因、周边潜在的污染源等，不仅提升了水质监测工作控制管理水平，还为环境水质改善指明了方向。

3.5采用便利的检测设备

基于实际检测工作要求，应重视采用如X射线荧光光谱设备此类装备。其车载式设计，有助于快速到达检测区域并开展工作，这在很大程度上避免了因运输过程中出现颠簸进而产生数据失真现象。此类设备可有效检测地表水的各项理化指标，从而实现较为准确的判断。此外本设备还可以检测固体物质，如受到污染的土壤等。另外能够通过各种先进设备实现对有机物的检测工作。

结束语

当前水资源是我国经济社会发展和人民群众生产生活面临的一个最大的资源制约因素。当前我国水环境污染的问题日趋严重，并且水资源匮乏也日益凸显。如果不对水环境加强保护和监测，那么水资源枯竭必然会对我国经济社会发展和人民群众的生产生活造成严重的影响。现阶段我国水环境监测还存在一些问题，相关部门应该对其进行完善，制定统一的检测保准和要求，并重视对有机物的污染的检测，从而为水环境的保护提供安全的保障。

参考文献

[1]黄建军.环境检测中地表水监测现状及进展[J].资源节约与环保,2019(12):56.

[2]李慧,谢莉强.环境检测中地表水监测的现状及进展[J].住宅与房地产,2019(34):221.

[3]王柳玲.环境检测中地表水监测的现状分析及发展[J].资源节约与环保,2019(09):57.

[4]刘爱军,刘沛桥.环境检测中地表水检测现状及进展[J].化工管理,2018(32):116-117.

[5]王茹,邵莉.环境检测中地表水监测的现状分析及发展[J].资源节约与环保,2018(09):52.

论文作者: 陈沛锋

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c7e91a3901c16677c4c5f560.html