# 河道整治规划设计中若干要点分析论文_马夺1,王佐2,齐明哲2

1、湖南和福建设工程有限公司 湖南长沙 410600 2、成都恒巨水利工程设计有限公司长沙分公司 湖南长沙 410200

摘要：我国国土面积广大，水资源丰富，河流众多，河流有水利的一面，也有水害的一面。因此，为开发、利用、保护好河流，兴修水利、整治河道成为历代安邦治国的重要任务。在生态文明建设纳入国家五位一体发展战略高度的背景下，河道整治规划设计要树立绿水青山就是金山银山的发展理念，要坚持生态优先、绿色发展，充分发挥河道的综合功能，实现河道的可持续性发展。本文简述了关于河道整治工程的理解与分析，并对河道整治规划设计中的若干要点进行了分析，希望为今后河道整治规划设计提供参考。

关键词：河道整治；规划设计；水面线分析；防洪；生态建设

引言

随着我国城市化进程的不断加快，城市的人口密度和财富密度持续增长，水患问题对于城市所造成的危害性也持续增加。同时，在提倡生态、环保的今天，加大城市水环境的治理力度俨然成为了城市管理者必须要面对的问题。如今水环境的治理不再是简单的防洪、排涝设施建设，而是要体现生态原则，构建绿色、舒适的生态水环境。

1关于河道整治工程的理解与分析

河道的整治是国家现阶段很重视的问题，能够直接的影响国家的水域的发展。河道整治工程涉及的范围很广，需要相关工作人员综合水域的特点，详细的了解河道的排放，要详细的掌握水文的数据，利用合理科学的治理手段，对于相关河道进行深入的研究，对于相关的拦河堤坝、防护岸以及河堤等分别的进行处理，河道的整治必须严格地按照相关的管理规定进行，能够有效地对于相关的污染情况进行控制，有效的控制河道的蓄水功能，经过治理的河水可以进行二次利用，有助于提高水资源的使用效率，周围的农田可以利用水资源进行灌溉，还可以提升相关作物的产量，促进农业的经济发展。

2河道整治规划设计中的若干要点

2.1要注重对河道现状存在问题分析

分析河道现状存在问题、提出工程建设的必要性是河道整治规划设计的基础和前提。在实际规划设计中，普遍存在不注重对河道现状的调查，不注重对现状存在问题的分析，不注重对工程建设必要性论述，而偏重于罗列河道整治内容的现象，并且工程建设必要性与现状存在问题脱节，造成河道整治规划设计内容缺乏有效支撑。在河道整治规划设计中，要高度重视对河道现状的调查、有关问题的分析及工程建设必要性论述。在前期工作中，要仔细查勘现状河道的流域特征、地形地貌、植被、有无堤防、完整程度、滩槽分布等基本情况；调查河道涉及的水库、涵闸、泵站、分洪口门等防洪、排涝、灌溉引水工程以及跨、穿、临河建筑物及其它设施的运行情况；收集相关的社会经济、水文气象、河床演变以及已批复的相关规划、设计等资料。在现场查勘调查、资料收集的基础上，核算河道现状行洪能力，分析现有堤防、岸坡、涉河建筑物及其它设施存在的主要问题，以问题为导向，提出河道整治的必要性，为河道整治规划设计内容的确定提供有力支撑。

2.2河道断面的规划设计

基于河道功能性的不同要求，河道的断面设计也应当进行相应的变化。常见的河道横断面分为三种形状，主要有复式断面、矩形断面以及梯形断面。不同的河段断面适用性以及功能特点都不相同，相关的设计工作者应当根据实际的需求选择合适的断面进行设计工作。例如，当进行设计的河道是位于山区的小河流时，应当重点保护河流的生态系统以及环境，尽量保留河流附近的浅滩、主槽、缓坡等自然形态，不需要修复过大的防洪堤坝。同时，在进行河道断面的规划设计时，应当注重保护当地的特色风貌以及历史文化，实现休闲娱乐与亲水的有机结合。当河道断面较宽、水位变幅较大时，河道断面治理后的过水断面面积不宜小于现有过水断面面积，在这个过程中体现河道的生态设计理念，并且充分的考虑河流附近生产生活的用水需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3生态护岸的建设

在建设生态护岸时，首先要对河道的各项综合因素进行深入的研究和分析，在确保河道水利稳定、生态平衡的基础之上，合理选择生态护岸的建设方式，确保生态护岸能够与周边环境相互协调、融合。生态护岸的常水位以下位置可以使用浆砌石作为护脚，护岸的上部可以构建生态水工联锁砖结构，这种护岸结构的最大优势在于稳定性高，即便是在雨季阶段时也可以确保护岸整体的稳定性。护岸的砖孔中可以种植一些绿色植物，等到植物扎根生长之后，生态护岸的稳定性可以进一步得到提高，且护岸的美观程度也可以得到提升。

2.4建立完善的河道整治管理标准

防洪泄洪是河道最主要的功能，要保证河道的防洪能力不受城市发展的影响，可以从整体的角度出发对河道进行划分，根据不同区位的实际情况，建立有针对性的防洪标准，确保不同形式的河道问题都能得到合理的处理，将一些容易出现洪水灾害的区域划分为重点保护对象，避免河道功能受到影响，保证河道周边安全。除此之外，建立河道标准，还需要考虑到当地的政治环境、社会环境、经济环境等外部因素，在充分进行比较分析的基础上，建立长短结合、远近相宜的河道整治标准，减少河道周围区域的水土流失。同时，在洪水槽的设计方面相关人员也需要加强关注，合理控制洪水流量，确保河水能够始终保持在常规水位。

2.5要注重与生态建设相结合

建设生态文明，关系人民福祉，关乎民族未来。随着社会经济的发展和人们对美好生活的向往，人民群众对河道整治的要求越来越高，生态文明建已经成为河道整治规划设计中重要的一部分。河道生态整治应以构建和谐的生态环境为原则，坚持统筹规划，综合治理、坚持多功能协调、坚持人与自然和谐发展，不断提升河道生态的自我修复能力，构建具有较强的自我维持及稳定的水生态系统，确保河道生态系统良性发展。河道整治规划设计应以自然修复措施为主、人工修复措施为辅，因地制宜、充分利用现状河道的形态、水文等条件，合理确定整治措施和内容。在以防洪安全为前提下，结合生态景观建设，进行综合整治，充分发挥河道在防洪、排涝、灌溉、供水、生态环境、文化景观等方面的作用，形成一条生态景观河道。通过对河道的综合整治，实现河道环境的生态发展，创造了一个水清岸绿、人与自然和谐的生态走廊。

2.6充分利用生态水利条件

生态水利条件主要指河道周边的自然条件，即未被人工修饰过的自然条件，在整治河道的过程中，相关人员要做到因地制宜，在充分满足实际条件的前提下，合理利用河道周边的生态环境。根据实际情况，可以选择在河道中种植水草、水藻等植物，植物生长过程中会吸收水中的营养物质，避免水中的浮游生物过度生长，提升河道水的自净化能力。

结语

综上所述，河道整治是一项与国计民生密切相关的工作，在实际开展整治工作的过程中，必须做到合理规划，突出重点，利用河道变化的规律性，建立完善的河道整治方案，在充分保护河道内部和河道周边生态环境的情况下，促进河道周边城市发展，真正达到人与自然和谐相处的目标。

参考文献

[1]吴庆.生态水利设计理念在城市河道治理工程中应用[J].建筑技术开发,2018(6).

[2]包智诚.生态水利设计理念在城市河道治理工程中的应用分析[J].建材与装饰,2018(17).

[3]邓培.基于生态理念视角下水利工程的规划设计研究[J].建材与装饰,2018(17).

[4]刘洋，刘伟，河道规划设计要重视的几个关键方面[J].水利规划与设计，2019(02)：136 -153.

[5]习近平在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话—《奋斗》，2019-10-16.

[6]GB50707—2011.河道整治设计规范[S].

论文作者:马夺1,王佐2,齐明哲2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c7ecc21f707d2348b45bc33a.html