# 变压器油化验技术研究论文_何晓颖,周建

（国家电网公司萍乡市供电分公司 江西省萍乡市 337000）

摘要：近些年来，电力需求与要求日渐提高，电力系统稳定运行显得尤为重要。实践中，电力系统稳定运行受到变压器运行质量等因素影响。可见，变压器高质量运行的重要性。本文立足于变压器高质量运行，探讨了变压器油取样化验一系列注意事项，旨在保证变压器油质量，进而为变压器高质量运行夯实基础。

关键词：变压器油；取样化验；注意事项

社会经济与科技的快速发展，用电质量要求也随之提高。电力系统中，变压器作为重要组成部分，在电压变换、电压稳定等方面发挥着积极作用，直接影响电力系统稳定性。基于用电质量高要求考虑，提高变压器运行质量显得尤为重要。然而变压器运行期间，易受到多种因素影响，例如变压器油质量等。因此，加强变压器油取样化验注意事项分析，在保证变压器油质量，确保变压器稳定运行，满足广大电力用户用电需求及质量要求等方面具有十分重要的积极作用。

一、变压器油作用

分析变压器油的作用，如：（1）绝缘作用，变压器油的绝缘性能非常高，把变压器绝缘材料浸入到变压器油内，可以在很大程度上提高绝缘材料的性能，预防不良的性能问题，变压器油的绝缘作用，加强了绝缘材料的安全性与可靠性；（2）散热作用，变压器油比热大，冷却效果明显，其在变压器内可以起到冷却的作用，变压器运行期间温度会升高，导致变压器内部囤积大量的热量，此时变压器油就可以发挥冷却试剂的作用，通过上下对流的方式，促使热量从散热器结构中顺利排出，避免热量破坏变压器的结构性能；（3）消弧作用，变压器运行过程中，电弧是一类常见的影响因素，变压器油的导热性可以分解出很多气体成分，气体压力的作用下，强化了灭弧介质的作用，加快了灭弧的速度，保护了电弧状态下变压器的安全性。综上所述，变压器油的绝缘作用、散热作用和消弧作用主要是保护变压器的运行安全，防止变压器在运行过程中发生安全事故，做好变压器油的化验工作，能够从根本上检查变压器油的质量，判断变压器油是否存在缺陷，强调变压器油在变压器结构中的有效性。

二、变压器油化验技术

变压器油化验技术主要分为两大类，第一类是以水分、游离碳、机械杂质为试验对象的化验方式，主要以物理化验技术为主，第二类是以闪点、酸值、pH值、耐压为试验对象的化验方式，偏向于化学方面的化验检查，结合变压器油在变压器结构中的应用，例举具体的化验技术，如下。

1、水分、游离碳、机械杂质化验技术

变压器油内含有水分就会影响到变压器的安全性，水分会破坏变压器油的性能，影响绝缘材料的应用，在变压器中埋下了风险隐患，缩短了变压器的使用寿命，变压器油内的水分最主要的是影响变压器的绝缘性能，加速变压器绝缘材料的老化速度，增加了故障的发生机率[1]。油化验技术中如果发现变压器油中含有游离碳，就要立即采取措施，防止变压器有放电的风险行为，游离碳的破坏性强，其在变压器运行中造成不同程度的放电问题，增加了变压器的风险。变压器油中的机械杂质，主要是油泥、纤维等，机械杂质会聚集在变压器油道附近，引起油道堵塞，机械杂质聚集到变压器线圈上还会引起温度过高的问题，当热量超出变压器的承载范围时，就会出现烧毁的情况。为了提高变压器油的安全性能，就要专门针对变压器油中的水分、游离碳、机械杂质等实行有效的化验技术，检测到水分、游离碳、机械杂质后再安排处理措施，必要时需更换掉变压器油，全面预防变压器油发生安全事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、闪点、酸值、pH值、耐压化验技术

变压器油化验技术中的闪点试验，可以判定变压器油内的易燃气体，准确找出变压器的设备故障，变压器油化验中检测到闪点，就要立即分析闪点的原因，闪点主要是由变压器设备放热引起的，一旦变压器油出现闪点，会诱发出变压器绝缘油裂解、电弧放电的安全事故，导致变压器无法正常运行，油化验过程中发现闪点后就要快速处理，恢复变压器的正常状态，以免受闪点影响过大出现安全事故[2]。变压器油化验技术中的酸值检测，可以保障变压器的绝缘安全，因为酸值增加后，明显增加变压器油的导电性，破坏了变压器油的绝缘性能，所以当变压器油温度超过80℃时，绝缘材料老化速度非常快，还会出现侵蚀破坏的情况，无法保障变压器的绝缘性能。变压器油pH值化验时，主要是防止变压器油内酸值物质过多，如甲酸，pH化验与酸值、含水量存在直接的关系，pH越高，酸值变高、含水量变大，严重破坏变压器的性能。变压器油本身具备良好的耐压性能，预防电压击穿，在耐压性能的化验技术中，及时发现变压器油的异常情况，保障变压器油的耐压性能。闪点、酸值、pH、耐压值对变压器油的影响也比较大，还容易引起较大的安全事故，考虑到变压器油在变压器结构中的重要性，就要组织好闪点、酸值等化验技术的应用，排除变压器油中的风险，保证变压器油在变压器结构中的安全性。

三、变压器油的鉴别与防护

1、变压器油的鉴别

变压器油的颜色、透明度反馈了变压器油的品质，变压器油鉴别时从颜色、透明度两个方面实行[3]。变压器油正常颜色为淡黄色，如果变压器油表现出了浅红色、深黄色等明显区别于淡黄色的颜色，或者变压器油明显有杂质颜色，表明变压器油质量不达标，如果变压器油的颜色是黑色时，就不能被应用到变压器内，其会破坏变压器油的应用效果。黑色的变压器油已经发生碳化，无法使用并且会产生较大的运行风险。变压器油颜色、透明度的鉴别方法是：变压器油放入玻璃试管内，在不低于零下5℃的温度条件下观察变压器油，透明度越高说明变压器油质量越好，透明度越低，变压器油内的杂质越多，表示变压器油劣质。

2、变压器油的防护

变压器油化验技术中，最先要注重变压器油颜色、透明度的观察，经过观察无不合格问题后，再展开化验试验，劣质的变压器油禁止使用到变压器内，化验过程中发现任何变压器油问题都要立即处理，保护变压器的安全性[4]。变压器油防护过程中安排正常取样试验及特殊取样试验，两种取样方法都可以监督变压器油的质量，取样试验也是化验技术中的一种，化验人员记录取样试验中的化验指标，比对变压器油使用前后的指标参数，对比指标参数后可以发现变压器油的质量问题，在此基础上防止变压器油出现问题。变压器油防护中重点深化监督工作，做好防伪劣产品工作，变压器运行中需定期组织油务监督检查，排查变压器油的各项性能指标，积极提高变压器油的质量，更重要的是落实变压器油的防护工作，以免影响变压器的使用。

结束语

变压器运行管理中提高了对油化验技术的重要性，目的是维护变压器的性能，保障变压器油在变压器中的作用。变压器中积极组织油化验技术，致力于解决变压器油中的风险问题，改善变压器油在变压器中的应用，更重要的是加强变压器安全控制的力度，促使变压器能够满足供配电的基本需求。

参考文献

[1]张晓静.变压器油化验技术的分析及影响[J].科技创新与应用，2019.

[2]任凤凤.变压器油化验技术影响研究[J].中国高新技术企业，2019.

[3]王春艳.关于变压器油化验技术及影响的分析[J].装备制造，2017.

[4]李红卫.变压器油化验技术分析及影响[J].中国高新技术企业，2017.

论文作者:何晓颖,周建

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c80d836e4ef9d70a619362a4.html