# 浅析建筑施工钢筋施工技术论文_侯东骏

安徽水利股份开发有限公司 安徽蚌埠 233000

摘要：钢筋是支持房屋的重要因素，所以在钢筋的施工过程中，必须不断的规范施工技术，保证钢筋施工可以符合要求。建筑商必须保证钢筋质量符合要求，从根本上降低钢筋施工的危险性。同时，建筑商必须针对性的制定施工方案，严格要求施工人员的技术水平和施工手段，提高房屋的安全性。基于此，本文就针对建筑施工钢筋施工技术进行分析。

关键词：建筑施工；钢筋施工；技术分析

引言

建筑关系着人们生命财产安全，随着科技的进步与发展，建筑技术水平不断提升，对钢筋工程技术也有了推动，要想保证施工质量，则需要全面重视钢筋施工流程，不断创新技术能力与水平，保证项目效益最大化。

1钢筋施工的作用

建筑工程中，常用的钢筋结构有简体结构、剪力墙结构、钢筋混凝土结构等多种结构形式。在这些结构中，钢筋起着至关重要的作用。实际工程建设中，所使用的钢筋类型各不相同，钢筋起到的作用也不尽相同。钢筋混凝土施工中，最常用的钢筋是热轧光圆钢筋和带肋钢筋。预应力混凝土中，最常用的是低合金钢丝和冷拔螺旋钢筋，它们都具备比较强的压应力和拉应力，为房屋的稳定提供牢固的结构保证。在实际的施工过程中，对于钢筋的位置，要有个准确的定位，并将其绑扎好，有效地固定起来，用线锤进行校正。在进行接长和焊接时，要全面考虑钢筋的力学性能和机械力学，将钢筋的性能进行综合性地分析，在满足施工技术和钢筋性能的标准的前提下，并根据房屋建筑的具体特点，进行调整，反复地进行弯曲试验，以及反弯试验，增强钢筋技术的应用效果，为房屋建筑提供更有效的保障。

2建筑钢筋施工技术

2.1设计要点

在钢筋混凝土使用之前，施工方应该对建筑需求和周边的环境进行考察和勘探，针对现场建筑物需要承受的重量来设计钢筋混凝土能够承担的重量，要保证施工后期钢筋混凝土的使用能够满足建筑物的需求，避免在施工后期出现坍塌或者水泥裂缝的情况，后期出现问题的维修和保养工作非常的复杂，同时也不能够达到预期施工质量的保证，只有前期设计的时候注意考察和总结，在施工时才能提供有质量保证的钢筋混凝土，保证施工的顺利进行。

2.2选择材料技术

钢筋混凝土是一种混合材料，由多种基础材料组合而成，因此，在每一种材料的选择之前，都应该确认其性能。例如：水泥材料，它关乎钢筋混凝土整体的质量，尤其是结构的凝合性和强度，水泥的选择尤其要注意水化热小的水泥是首选，或者是选择的时候水凝的强度应该适中，这样能够减少施工后期裂缝现象的出现。与此同时，在选择水泥的时候，应该选择国家认证的具有品牌保障的水泥，这样的水泥一般是经过长时间的研发配比，处于比较成熟的阶段，其有相关部门的检验和监督，水泥的质量和品质更加有质量保证。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆砂石材料的选择也同样非常重要，在与其他材料混合之前，要进行报验，其取样频率、方法和数量按：JGJ52 － 2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准。在房建工程中，取样和送检必须通知监理一同进行。每一批的试验结果合格后，填报验单并附试验结果，送监理签认。监理签认同意后即可使用。在砂石的选择上要着重考虑砂石的径粗和含水量，要根据钢筋混凝土的要求进行选择，砂石中含有的杂质的比例应该尽量减少，以便提高耐磨性能，促进整体钢筋混凝土的使用周期。

2.3钢筋绑扎施工技术

钢筋绑扎是钢筋混凝土中至关重要的步骤之一，在钢筋绑扎前要进行抽样调查，钢筋的规格、形状、尺寸是否符合建筑的标准，其次，要确定数量、间距、苗固长度、接头位置保护层厚度等，必须符合设计的要求，板、板底筋的间距、尺寸、形状、规格严格按照图纸结合料表绑扎，各板在筒体山墙、电梯井墙，等的锚固长度为 40d，在其它地方的锚固伸过梁的中心线，各洞口的加强筋，板底的加强筋，卫生间的暗梁，厨房的暗梁等均按料表尺寸，结合图纸放置，严禁错用，乱用或代用。梁、连梁主筋有弯折，绑扎时要顺弯放置以保证梁的截面尺寸。梁的箍筋@ 100两端靠近柱边 3 个加密箍@ 50，框架箍筋 150。梁锚固 35d，保护层 25，绑扎时注意面筋必须十字变交叉绑，严禁漏绑、松绑。连梁留洞处的加强筋不能漏放。开洞处的梁箍不能错用。梁主筋要排距均匀，二排筋与一排筋相距不得超出 50mm，各梁严格按照料表的尺寸，规格、数量施工不得错用、代用两端的锚固要一致，不得一端长，而一端短。

3钢筋施工技术的优化措施

3.1制定规范的施工方案

设计人员要根据施工现场的条件和房屋的设计制定规范的施工方案，保证施工正常的进行。施工现场的管理人员根据施工方案对施工过程进行严格的把关，及时的发现施工过程中存在的问题并合理的解决，保证施工人员的安全和施工质量。施工人员根据施工方案，科学的进行施工，严格的规范自己的行为，保证每个施工步骤都符合要求。特别是材料的使用数量、摆放位置等关键步骤，方案必须进行明确的规定，施工人员按照规定对材料进行合理的配置，严格按照方案进行施工，保证施工过程的规范性。

3.2保证钢筋的质量

钢筋的质量是钢筋施工中需要注意的问题之一，建筑商不能为了减少成本而选择质量不过关的钢筋，应该选择质量合格的产品，不能存在质量问题。同时，在钢筋选择时，要根据施工的要求，针对性的选择符合条件的钢筋，不能过于盲目，要对钢筋的大小、长短等进行严格的把关，确保钢筋可以在施工时使用；在购买钢筋时，要对供应商的信誉进行分析，防止由于供应商信誉不够，导致钢筋造假不符合规定的现象发生；要对钢筋的合格证、厂家证明等进行严格的核查，防止出现冒名顶替的假货出现。在钢筋加工时，应该参考钢筋的使用说明，防止因为某些个人原因影响钢筋质量，同时还要对钢筋加工过程进行重视，保证每一个步骤都不存在错误。

3.3严格的选择施工人员

钢筋施工的专业人员相对缺乏，但是建筑商不能对此进行忽视。因为某些施工程序要求施工人员必须对钢筋施工有一定的了解，例如在钢筋的绑扎和摆放时施工人员必结合方案和钢筋的实际情况进行实施，否则容易出现错误。建筑商要尽量保证施工人员的专业性，使用专业的人才，如果建筑商无法使用充足的专业人员，必须合理的分配施工人员的任务，让专业人员进行重要部分的施工。同时，建筑商必须对非专业人员进行培训，不断的对其进行理论教育，使他们对钢筋施工进行更加充分的了解，在施工时减少错误的出现，保证施工质量。

结束语

经济发展迅速的今天，人们对房屋的要求也逐渐提高，最主要的便是房屋的安全质量。目前部分承包商为了增加自己的利益，减少施工成本，造成房屋质量不达标。钢筋施工是房屋建设时非常重要的一个步骤，承包商应该对此进行严格的把关，保证钢筋材料达标和钢筋施工严格，建造更加安全的房屋，保障居住人员的生命安全。

参考文献

[1]刘怀涛.房屋建筑工程中的钢筋施工技术分析[J].住宅与房地产，2016，06：196.

[2]易显良.建筑施工中的钢筋施工探讨[J].江西建材，2016，07：71+76.

[3]黄瑞西.建筑工程的钢筋施工技术研究[J].住宅与房地产，2016，18：136.

[4]郑亚雷.房屋建筑工程钢筋施工技术探析[J].价值工程，2016，13：126-128.

[5]刘亮民.建筑钢筋工程施工技术研究[A].《建筑科技与管理》组委会.2016年5月建筑科技与管理学术交流会论文集[C].《建筑科技与管理》组委会：，2016：2.

论文作者:侯东骏

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第12期

论文发表时间:2017/9/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8260398d09137b0dcb2fa03.html