# 关于电气与建筑消防设备的安装及其维护研究论文_吴其艺

梅州市敏捷建筑工程有限公司 广东梅州 514000

摘要：随着改革开放的的深入，城市化建设越来越快，规模也越来越大。这就对建筑消防设备的安装有了更高的要求。消防工作事无大小，所有的消防工作细节都必须要被兼顾到。当建筑内部发生火灾，尤其是在高层建筑发生火灾时，消防救援工作很难及时有效开展，为了能够保证人们的人身财产安全，就必须要做好建筑自身的消防工作。即不断提高建筑消防电气的安装技术水平，加强建筑电气消防设备的维护与管理，确保建筑消防的每一个工作环节都做到位。当建筑内部发生火灾，尤其是在高层建筑发生火灾时，消防救援工作很难及时有效开展，为了能够保证人们的人身财产安全，就必须要做好建筑自身的消防工作。即不断提高建筑消防电气的安装技术水平，加强建筑电气消防设备的维护与管理，确保建筑消防的每一个工作环节都做到位。本文主要对建筑消防电气的安装与维护及管理进行一定的解析。

关键词：建筑；消防电气；安装与维护

随着社会的不断发展和人们对建筑新型结构的不断要求，越来越多结构复杂和多样的建筑物不断推出，满足了人们对新型、新颖、美观和舒适建筑机构的需求。但是，这种结构复杂的建筑物也给消防安装和维护带来了极大的挑战。因此，为了能够使现代消防电气安装和维护工作满足新结构建筑物消防灭火的需求，必须要选择专业人员对消防电气系统安装进行不断的完善，并努力提高管理水平，真正提高整个建筑消防工作的效率和水平。

1 建筑消防电气的安装

1.1 火灾自动报警系统的安装

对于建筑来说，消防电气的安装工作必须全方位的进行，任何一个角落都不能放过。火灾自动报警系统属于基本的消防电气安装，如果不能及时的报警，很有可能造成工作人员或者居民没有办法及时逃离现场，从而在客观上造成了较大的安全事故。本文认为，在火灾自动报警系统的安装上，要在以下几个方面努力：施工安装必须经有批准权限的公安消防监督机构批准，并由有许可证的安装单位承担。火灾自动报警系统的探测器、手动报警按扭、控制器及其他所有设备，安装前均应妥善保管，防止受潮，受腐蚀及其他损坏，安装时应避免机械损伤。除此之外，报警系统的安装必须根据建筑本身的优势和劣势进行安装，不同的建筑采用不同的方式，只有这样才能得到一个良好的效果。

1.2 中央控制系统的安装

在现阶段的建筑当中，有些建筑能够在发生火灾的时候，第一时间将火灾控制住，通过自身的消防电气加上外部的消防工作人员和设备，将火灾在短时间内彻底解决。但是，大部分的建筑在消防电气的安装上，出现了很多非常严重的问题，其中，中央控制系统的安装就是一个非常严重的方面。在中央控制系统的安装上，系统内的所有装置须由线管及电缆连接起来，除有另外提示外，电缆规格不得小于16AWG，所有接线盒上须有“消防系统”的标签。消防控制盘的安装高度为控制盘中线离地面1.5m，用一条220VAC、20A的电源线接到专用的消防电源上，接地线必须可靠地连在接地棒上。从以上的表述来看，中央控制系统的安装是一个非常重要的方面，如果说在此项环节中出现错误，势必导致整体的消防电气达不到应有的功能，甚至造成消防电气瘫痪。火灾发生的速度和蔓延速度是非常快的，中央控制系统必须保证所有的消防电气都能够第一时间运作起来，只有这样才能减少人员伤亡，降低财产损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3 系统接地装置的安装

建筑消防电气在实际的安装工作当中，每一项都是非常重要的。系统接地装置的安装在实际的工作当中，如果没有达到较高的水准，那么很有可能对消防电气产生反作用。经过不断的改良和研究，目前的系统接地装置安装要在以下几个环节注意：首先，工作接地与保护接地应该严格的分开，绝对不能利用金属软管作为接地导体，如果发现这种工作，一定要及时的制止，避免造成较大的安全隐患。其次，接地线上不应该连接保险丝等一些细小的材料，这些材料虽然不起眼，但是如果在发生火灾的时候，或者是在日常演练的时候，势必造成一些不必要的损失。第三，接地导体在施工结束以后，要进行隐蔽工程，同时利用测量接地电阻仪做接地电阻值的测量，只有满足硬性指标，才能算合格，否则就要返工重做，直到合格为止。

2 建筑消防电气的维护和管理

2.1 感烟和感温系统探测器的清洗

在发生火灾时，火灾探测器通过感烟和感温能够及时探测到火灾信息并向报警机报警，主机通过分析发出圣光报警信号并启动联动消防设备。因此，保证感烟和感光传感器清洁，使其正常工作是非常重要的。我国有关法律规定，探测器在运行一定年限后要定期进行清洗。现在的探测器一般都安装有智能提醒系统，系统通过自带的动态调零和差分修正技术，自动分析周围的环境，当达到清洗的范围时，会自动报警，提醒单位和用户及时对探测器进行清洗和保养。

2.2 火灾报警控制器安全供电以及清洗

火灾报警控制器在使用过程中，会有大量的灰尘和杂质落到控制器的电路板上，随着时间的积累，灰尘会越来越多，会严重影响控制器的正常使用，因此有必要对控制板进行定期清洗。在火灾发生时，备用电源要保证控制机在一定时间里安全重启并正常工作。备用电池的使用寿命一般为三年或五年。因此要及时更换使用寿命超限的电池，保证控制机安全、稳定的供电。

2.3 防、排烟系统检查以及功能的测试

排烟阀、防火阀、风道、消防风机共同组成了防、排烟系统。防烟系统是阻止烟气进入疏散的区域，排烟系统就是把火灾发出的烟气安全排出，保证建筑物人员的安全。在检查时，要检查阀体是否严密关闭，不能影响排烟和送风效果。在消防风机正常工作时，要核对消防风机的各个安全功能是否正常启动，还应测试消防中心的远程启动等功能是否正常。

2.4 消防水系统的检测

要定期对消防栓启泵按钮进行安全测试，核对报警的地点是否在消防部门能够正确显示。在火灾发生时，要保证消防自动喷水的灭火的安全系统处于自动控制的状态，还要检查水力的警铃是否安全报警，稳压泵能否正常的稳压，最好能够每隔一月对湿式报警阀进行安全测试，保证其正常运行。

3 结语

综上所述，随着社会的不断发展，人们对安全工作的关心程度不断的提升，大部分的人认为目前的安全保护程度并不高，无论是建筑工程当中，还是民用建筑当中，一旦发生火灾，势必造成较大的伤亡，而且事实也证明目前的建筑消防电气工作没有及时的管理和维护，最终导致安全事故的发生，这对社会的安定也会造成一定的负面影响。

参考文献

[1]路勇.关于如何做好建筑消防电气的安装与维护工作[J].城市建设理论研究，2012，7(15)：167-168.

[2]电气消防设计和施工的常见问题及其解决办法[J]. 王育东.徐州建筑职业技术学院学报.2009(02).

[3]电气消防审核和验收中的常见问题[J]. 康大生,王金玲.消防科学与技术. 2007(06)建筑.

[4] 建立电气消防检测制度的意义[J]. 徐礼和.安装.2007(07).

论文作者:吴其艺

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第36期

论文发表时间:2018/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8427b55c08c08a8773d4195.html