# 动车组检修电气调试常见故障分析论文_王文绩

青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 山东青岛 266000

摘要：动车组检修电气调试中常见故障分析。检修结束后，电气、气动调试可提前暴露动车组的隐患。在分析动车组检修和电气调试中常见故障的基础上，提出了相应的处理措施，可为动车组检修和安全运行提供参考。

关键词：动车组、检修、电气调试、故障分析

正文

高速运行后，动车组需要定期检查和确认列车各部件的工作状态。检修作业结束后，对整列车进行静态调试和动态调试，确认检修后列车的各项性能指标满足安全运行的要求。通过静态调试和动态调试，找出列车存在的潜在隐患，提前整改，确保列车安全稳定运行。分析了动车组维修调试过程中常见的故障，能有效地识别出动车组维修调试过程中的故障。

1.常见故障类型分析

动车组组成结构复杂，根据检修过程中出现的故障问题类型进行分析整合，选取影响列车运行安全的故障出现较多的7个系统进行分析，如表1所示。

表1动车组系统故障分布表

1.1辅助电气

辅助电气系统故障主要集中在配电盘、室内照明及辅助电源安装。配电盘的故障往往存在于配电盘接线错误、空气开关和接触器损坏、电气元器件损坏、继电器故障等方面，在维修过程中，应加强对配电盘的线路排查，特别是对空气开关，通过IDU屏监控和本地电器柜检查其有无跳闸现象，并及时更换配件。客室照明系统检修和试验需要检查正常照明和应急照明，通过IDU屏切换照明试验来确认正常照明和应急照明功能是否有异常。

1.2转向架

转向架作为动车组的重要组成部分，设有接地回流装置和传感器。转向架上的一些传感器暴露于外界，很容易受到异物的击打而损坏，特别是轴温传感器和速度传感器。在调试过程中，应确认转向架上传感器的外观质量完好，发现异常应及时更换。

1.3牵引供电

在运行过程中，受电弓及其附件磨损严重，可能会出现裂纹和连接松动。在检修时要多次升降弓确认其是否有问题，受电弓摄像装置能清晰地显示受电弓的运行情况，同时也可以显示车顶的电压、电流互感器，主断路器等相关高压器件。检修时要及时细致的发现问题。牵引供电系统要通过IDU查看有无变流器箱相关故障报出，如LCM、ACM、MCM相关故障，在无电状况下检查变流器箱是否漏油、检查牵引电机、联轴节等相关走行部有无异常，检查完成后供电做牵引试验能通过，无牵引的相关故障报出。

1.4车端连接

列车端部连接的动车组一般采用8辆编组或16辆编组。连接在列车尾部的桥梁线路裸露，其磨损和防水状态直接影响列车的运行安全。对列车进行多次仔细检查，加大检查力度，及时发现隐患。若出现故障，应严格按照工艺要求更换新件。

1.5空压机及制动装置

空压机、制动控制装置、制动器常见故障主要分布在电气接头、速度传感器等部位。故障类型有电气插头损坏、空压机以及辅助空压机信号反馈异常等，在调试过程中，通过监控信号来反馈，应及时确认信号反馈是否有异常，如有异常，应及时处理。

1.6司机室及车头

常见的故障是导流罩开闭机构不能正常关闭，或者相关限位开关因为进水而损坏，报出导流罩不能正常关闭的相关故障。标识灯在长期使用过程中可能出现色差或不亮，或标志灯灯罩损坏甚至开裂，造成进水等问题。由于司机室故障多为运行过程中的损坏，所以在调试过程中应多次加强检修确认，确保万无一失。

1.7网络控制

网络控制设备故障主要有单元丢失，网关、TC-CCU、TDS、DX、AX等模块损坏造成列车组部分功能失效，在运行过程中要严格按照应急手册的操作指导来处理，以免造成故障扩大化。在检修时可以通过脚本来监控各个模块有无异常，并及时处理。

2.动车组高级检修电气调试常见故障的处理方法

2.1重要硬件系统故障的处理方法

辅助电气系统配电盘、车载照明、辅助供电装置等部件故障，电气调试前可进行专项检查，及时发现配电盘故障。

照明开关试验是用来检测和处理车辆照明故障的试验。这样，预维修可以有效提高故障检测率，提前采取预防和控制措施，实现高效的故障排除。对牵引供电系统的故障，在电气调试前应严格检查系统内受电弓、变压器、变流器箱、驱动电机等相关走行部件，并在日常工作中对各部件采取有效的维护措施，认真检查产品质量。同时，还要对牵引系统进行动态测试，并对动车组试验信息进行记录保存。

2.2辅助硬件系统故障的处理方法

制动控制系统的故障主要是由于保护措施不完善或操作不当造成的，故障检测困难，有些故障是只有动车组运行到一定速度时故障才会报出。因此，在状态检修过程中，可以同步检测相关参数，并采取相应的保护措施。对于转向架系统的故障，主要是为了防止其在使用过程中受到外物击打。对于车端连接部分的故障，要加强在无电检修过程中相关项目的检查，及时发现和处理问题。对于给排水和卫生系统的故障，需定期修理和更换相关配件。

2.3信息控制系统故障的处理方法

对于网络控制系统故障，需要在没有通电检查的情况下进行预检测，掌握潜在问题，然后对通电维护过程中出现的问题进行确认，并采取措施加以处理。对于运行安全控制系统，需要在反复维护的基础上准备新产品，对性能严重缺陷的设备及时更新

3.结束语

根据动车组检修后电气调试情况，对影响列车运行安全的辅助电气、转向架、牵引供电、车端连接、空压机及制动装置、司机室、网络控制系统集中故障进行了总结和分析。此外，给排水系统和客室设施也是故障频发的系统。然而，由于本文所讨论的系统不会影响列车运行的安全性，因此本文并没有对所有这些系统进行分析。希望通过对检修后电气调试中常见故障的分析，对动车组检修电气调试起到参考作用，为列车的安全稳定运行提供支持。

参考文献

[1]王健男.CRH1型动车组高级修电气调试常见故障分析及处理建议[J].科技创新导报,2015(02):58-59.

[2]唐文彬.CRH1动车组辅助电源故障的分析研究[J].商品与质量•建筑与发展,2014(04).

[3]戴舜华.CRH1型系列动车组牵引变流器介绍及故障分析[J].铁道机车车辆,2013,33(02):95-97.

[4]陈文芳.CRH动车组运用故障分析及对策[J].铁道技术监督,2007,35 (08):10-12.

论文作者:王文绩

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c84aa6ace084150c460ea1e2.html