# 试论建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术要点白金论文_白金

摘要:在我国现阶段的建筑工程中，钢筋混凝土的应用十分广泛。钢筋混凝土是目前稳定性较高的主要城市建筑工程结构之一，除此之外，钢筋混凝土还有较强的载荷性能，而由于当前社会的经济飞速发展，人们对建筑结构及功能相对也有了更高的需求，在现阶段的建筑工程项目中，钢筋混凝土工程施工的应用已十分普及，因此，为保证建筑工是施工过程中的安全及质量问题，在具体使用的过程中，相关部门需加强对建筑工程中钢筋混凝土工程施工技术分析，从而更好地保证建筑工程的质量及安全问题，加快施工的进程，快速实现建筑工程的施工目标。

关键词:建筑工程:钢筋混凝土:工程施工:技术分析

引言

社会的不断发展让我国的城市发展越来越快，人们对建筑工程的要求也越来越高，因此满足人们对于建筑工程施工的要求是十分必要的。建筑工程施工最重要的部分就是混凝土结构的施工，因此混凝土结构的施工技术提高一级规范对于整个建筑来说都是很重要的，提高了混凝土结构的施工技术才能够让建筑工程的施工水平有所提升。

1钢筋混凝土结构的优点

1.1原材料性能强

在房屋的建设过程中，原材料的选取至关重要。选取合理的施工材料对于提高房屋的安全性、经济性有很大的帮助。在现阶段,建筑行业主要使用的原材料有混凝土、钢筋和钢筋混凝土结构，混凝土结构具有很强的抗压性，但是其拉力较差，钢筋的特性则与混凝土相反，所以这两种原材料混合制成的钢筋混凝土结构材料可以保证建设方面的两大要求，是保证房屋、桥梁等建筑物安全性的理想选择”。

1.2结构整体性较好

钢筋混凝土是结合度很高的混凝土和钢筋按照特定的比例制作而成的，不仅价格相对低廉而且具有很强的抗震能力，由于其特点明显、有很强的使用价值，因此钢筋混凝土的结构整体性优于其它材料，具有显著的实用性。

1.3制作便捷

钢筋混凝土是由多种原材料混合在一起，经过一系列的加工制作而成的，具有很强的抗压性和拉力，而且这些材料是在其它生产领域获得的，所以成本相对较低。同时钢筋混凝土制作流程简单,普通工人只要经过一段时间培训就可以开始大量生产，而且对环境的污染相对较小。

2混凝土结构施工技术要点

2.1混凝土原料选择

混凝土原料大致包括:水泥、粗骨料、细骨料、水等，这些材料是决定混凝土最终质量的关键，因此要慎重进行选择。在选择混凝土材料时，首先要围绕设计中的强度要求、对水泥、粗骨料、细骨料进行选择，严格控制这些原材料的性能等级、数量以及类型,其次针对水原料的选择，主要根据其他三项原料的用量来控制水的用量。此外，在现代技术背景下，这些材料的类型有很多，而不同类型的材料在性能上各有特点,例如部分材料具有良好的防水性能,所以在选择时有必要结合实际要求来进行选择。

2.2混凝土拌和

在原料制备完毕之后，就需要通过拌和工艺将所有原料融合，由此才能形成混凝土，但在混凝土拌和当中，也熬重视相应的技术要点，否则会对混凝土质量造成影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在拌和过程当中，首先要注意原材料的投放顺序，-般顺序为石子-水泥一砂子一水，其次在拌和当中拌和的方向必须一致，不能出现混乱，且拌和速度应当均速不可过快，同时水原料需要在拌和当中进行投放，主要控制其用量，最终在拌和时间上，- -般需要时长为90秒左右，但在一些特殊条件下，可以延长到180秒左右。

2.3外加剂添加控制

因为在混凝土拌和的过程当中，很容易出现原料含水量过多，导致混凝土水化热温度异常等不利于混凝土质量的现象，那么为了消除此类现象的影响，在拌和当中需要通过外加剂添加方法来进行控制。通常混凝土拌和中应用的外加剂为减水剂，主要功能在于降低混凝土拌和的含水量,具有水原料用量控制作用，但在实际使用时，要严格控制减水剂的用量，否则将导致混凝土干裂或无法融合的问题。

2.4钢筋混凝土结构的浇筑工艺

对于钢筋混凝土结构的浇筑工序，必须要对其进行严格的控制，尤其是浇筑高度与浇筑速度，当在施工中发生吸水现象时,必然会对混凝土浇筑的质量产生影响，最终导致浇筑面不够平整。所以，此时必须要及时的停止工程的施工，将吸水现象处理好之后再进行相关的浇筑施工。而且浇筑工作的顺序也是很重要的，在浇筑过程中一定要从下方开始浇筑。同时要注意到混凝土模板柱的光滑性，如果其模板过于粗糙，可能会因为摩擦力过大以及其它原因导致混凝度柱出现空心的现象。在进行柱体浇筑过程中，应该要遵循“由内向外、先两边后中间”的浇筑原则，这样就能有效的降低由于模板吸水而导致的推力，有效避免柱体的弯曲现象。与此同时，在进行混凝土浇筑时，必须要一次性完成，确保其浇筑的连续性，这样就能保障柱体内部的凝固时间是在同一时刻发生的，如果凝固时间各不相同，就很容易导致混凝土出现裂缝。

2.5对混凝土结构局部部位的施工技术要点

针对混凝土结构局部部位的施工技术要点有很多，例如对混凝土结构的柱、梁、板、墙以及带形基础等等局部位置展开施工，结合科学合理的计算公式，满足局部精确施工条件。就以带形基础施工为例，它就涉及到外墙基础体积与内墙基础体积计算。其中外墙基础体积的计算公式如下:外墙基础体积=外墙基础中心线长度x基础断面面积然后计算内外墙T形接头的搭接部分体积V，计算长方形体积V1和两个三棱锥的长方形体积T2，最终可以计算出内墙基础体积应该为:内墙基础体积=内墙基础底净长度x基础断面面积+T形接头搭接体积。结合上述公式可展开对混凝土结构局部部位的科学合理施工，把握施工技术要点。

2.6对混凝土拌制的施工技术要点

土木工程建筑施工中要求现场拌制混凝土，同时在拌制过程中对它的含水率进行分析。具体来说还要结合实际天气情况配置相应比例的骨料与水，确保混凝土拌制质量合格。而如果是雨天拌制则要适当提高对混凝土中含水率的检测频率。

3结语

总而言之，钢筋混凝土结构是当前建筑施工过程中应用比较广泛的结构类型，在对钢筋混凝土结构进行施工时，要发挥钢筋混凝土结构的应用优势。根据钢筋混凝土的应用优势以及具体的建筑工程项目需求，对钢筋混凝土施工技术进行全面与具体的研究与探索。这对促进我国建筑行业的进-步发展有积极的作用。相关的施工人员必须严格按照钢筋混凝土结构施工技术要点，完成钢筋混凝土结构施工过程，才能够确保建筑的安全性和牢固性，促进我国建筑行业的可持续发展。

参考文献

[1]建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术要点J]罗梦霞四川建材2019(01)

[2]建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术要点[J.刘倩會2019<11)

[3]探析建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的要点J.聂榕成建材与装饰2019(10)

论文作者:白金

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c84e193c191318e806396f43.html