# ±800kV特高压直流新型ZB钢管塔吊装组立施工技术论文_曾志伟

（中国能源建设集团广东火电工程有限公司 广州市 510735）

±800 kV UHV DC New ZB Steel Tubular Tower Crane Group Construction Technology

ZENG Zhiwei

（China Energy Engineering Group Guangdong Power Engineering CO,.LTD，Guangzhou 510730，China）

摘要：本文介绍滇西北至广东±800kV特高压直流输电线路工程新型ZB钢管塔吊装组立施工技术，根据新型ZB钢管塔的特性，分析了新型铁塔的吊装难度，并进行吊装方案的比选。针对铁塔的特性，选择了内悬浮摇臂抱杆，并对抱杆进行受力分析及强度校验。最后描述采用内悬浮摇臂抱杆双吊吊装ZB型钢管塔的施工技术，并论述吊装操作要点，确保吊装安全的同时，缩短了施工时间和节约施工成本。

关键词：特高压直流；ZB型钢管塔；吊装组立；起吊滑车；内悬浮摇臂抱杆

ABSTRACT：This paper introduces the erection technology of the new ZB steel pipe tower hoisting construction in the 800kV UHVDC transmission line project from Northwest Yunnan to Guangdong, and analyzes the hoisting difficulty of the new type steel tower according to the characteristics of the new ZB steel pipe tower, and compares and compares the hoisting schemes. According to the characteristics of the tower, the suspended arm holding pole, and the pole of stress analysis and strength check. At last, the construction technology of hoisting ZB type steel pipe tower with double arm suspended by inner suspension rocker arm is described, and the key points of hoisting operation are discussed to ensure the safety of hoisting. Meanwhile, the construction time is shortened and the construction cost is saved.

KEYWORDS：Ultra-high voltage dc；ZB shape steel pipe tower；Hoisting of state；Lifting block；Inside suspension rocker arm

后应将两下曲臂前后侧各设一道补强拉线，以控制间距，保证中间横担顺利就位。

3.5.2地线支架吊装

摇臂抱杆升至73m吊装上曲臂。见图3-2（c）所示。由于地线顶架是羊角型尖顶结构，吊装时按先下后上、由内向外的原则进行，部分分段由于结构不完整，采取补强措施，并在每段就位侧主管上布置调节横梁用于根开调整，保证就位顺利。横担与地线支架一起，分别组成前后片，利用顺线路方向一对吊臂进行起吊安装。

4摇臂抱杆吊装的操作要点

1）摇臂抱杆两个对称摇臂同时吊塔片时，两塔片质量相同时，起吊牵引速度一致，同时应在起吊过程中监视抱杆有无倾斜。

2）当天吊装不完需隔夜吊装的情况下，已装完的塔段螺栓应紧固，摇臂的起吊钢绳必须挂在塔脚上，尾绳收紧固定，保持抱杆稳定。

3）起吊塔片的摇臂下方严禁人员工作或逗留，组立塔过程中应设专人通过经纬仪随时监视抱杆的偏斜情况。

4）抱杆腰环不得少于二道，并应设置专人监视抱杆上升时腰环是否有卡阻现象；提升抱杆过程中，其平衡拉线尾绳应配合抱杆的提升均匀松弛。

5）塔上安装塔构片的施工人员应站在安全的位置，并监视塔上滑车及起吊绳工作状态；塔片接近就位时，牵引速度应减慢，塔上塔下人员互相配合，塔下人员应根据塔上负责人的信号收紧或放松牵引绳；塔片就位困难时，应通过塔下的手扳葫芦调整摇臂角度，使塔片就位；主材与侧面大斜材未连接牢固之前，不得到塔片上作业。

5 技术特点及应用效果

5.1吊装技术先进，有效保证铁塔施工质量

新型ZB钢管塔吊装组立施工技术先进，通过对双摇臂抱杆的受力分析以及强度校核，有效保证铁塔施工质量。

5.2实行“同吊”“同装”作业，大大缩短施工时间

悬浮式摇臂抱杆双吊法除具有单吊法组塔的优点外，由于每次能将两塔构片“同吊”“同装”，组塔速度明显加快。根据现场统计，施工效率比单吊法提高30%-40%，起吊时抱杆无需倾斜，减少了抱杆的水平作用力，使抱杆主要承受轴向力，从而提高了抱杆的承载能力。两构件“同吊”“同装”，使每段塔材能较快组成整体，有效提高了高空作业的安全性。

5.3具有显著的社会效益、经济效益和广泛的推广应用前景

新型ZB钢管塔吊装组立施工技术，相比采用大型设备吊装，能够有效节约成本。同时，减轻劳动强度，减少了对周围环境的负面影响，大大缩短了施工工期，有效保护了自然环境，充分体现了“以人为本”、“环保施工”、“低碳施工”的理念，将为今后类似杆塔的组立施工提供积极的借鉴意义。

实践证明，悬浮式摇臂抱杆双吊吊装有效解决了新型ZB钢管塔曲臂吊装的施工难题，保证了施工安全、施工质量，同时还可以为类似塔型曲臂吊装施工提供方法借鉴。

6 参考文献

[1]DL/T 5235—2010，±800kV及以下直流架空输电线路工程施工及验收规程[S]. 北京：中国电力出版社，2010.

[2]GB 26859-2011，电力建设安全工作规程 电力线路部分[S]. 北京：中国电力出版社，2011.

[3] DL5009.2-2013，电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路[S]. 北京：中国电力出版社，2013.

[4] JGJ 276-2012，建筑施工起重吊装安全技术规范[S].北京：中国建筑工业出版社，2012.

[5] 李庆林，输变电工程起重与运输施工技术手册[M].北京：中国电力出版社，2013.11.

[6] 李光辉，输电线路施工机械及设备[M].北京：中国电力出版社，2009.

[7] 程宜 刘根发，应用力学基础[M]. 北京：中国电力出版社，2014.6.

[8] Q/GDW 1225-2014，±800kV架空输电送电线路施工及验收规范[S]. 北京：中国电力出版社，2014.

[9] DL/T875-2004，输电线路施工机具设计、试验基本要求[S].北京：中国电力出版社，2004.

[10]成大先，机械设计手册[M].北京：化学工业出版社，2007，11（2）：8-85.

作者简介：

曾志伟（1978—），男，本科，高级工程师，主要从事输变电施工技术及管理工作.

论文作者:曾志伟

论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期

论文发表时间:2018/4/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8502375dd62798555d00352.html