# 酸析—隔油—ABR—曝气工艺处理油脂废水论文_朱金富1, 褚小刚2

杭州市富阳区环境保护局 浙江杭州 311400

摘要：随着我国现代化工业生产水平的不断发展，关于生产过程中形成的工业废水处理项目也受到了人们的广泛关注，特别是创新提出了“酸析—隔油—ABR—曝气”工艺处理技术，将油脂废水中的杂质和悬浮物析出，使得工厂排放的污水能够满足国家的有关规定要求，减少因废水排放对自然资源造成的生态污染。

关键词：酸析；隔油；ABR；曝气工艺；油脂废水

前言：我国是一个水资源比较短缺的国家，而工业生产中所排放的污水废水，会严重地破坏周围的自然资源环境，为此，需要进一步创新发展对工厂油脂废水的处理净化工艺，尽可能提高资源的可持续利用性，进而响应我党18大提出的绿色生态文明建设发展号召。

一、油脂废水的曝气工艺处理流程

（一）工艺概况

本次实验研究将以某市一家米糠粮油厂中的废水处理站为研究对象，进而探索该废水站中油脂废水的曝气工艺处理现状，从酸析装置，再到隔油池，ABR以及曝气装置怎样进行废水的曝气处理。该废水处理站每天大约会处理70立方米左右的工业油脂废水，并且需要针对处理以后的废水水质进行质量检测。一般来说，工业生产所产生的油脂废水的水流量并不固定，而且水质浓度的变化量也比较大，在油脂废水中可能会包含大量络合有机物，动植物油脂的含量也比较多，因此在针对废水进行曝气工艺处理时，可以联合应用物理方法和生物化学的方式进行曝气工艺处理[1]。

（二）工艺施工单元

1.集水池

在对工业加工生产中的油脂废水进行曝气工艺时，首先废水会通过集水池装置，集水池装置的主要功能是将油脂废水当中比较大的悬浮颗粒物体隔离出来，起到了基础过滤的作用，因而需要对集水池装置中的杂质进行定期细致的清洗，为后面的废水处理工艺储备充足的水量。

2.酸析装置

当污水通过酸析装置时，主要是通过搅拌的方式对油脂废水进行酸析分离，同时调节废水溶液中的pH值，在废水工艺处理的过程中，可以将酸析装置看作是一种玻璃钢型的化学反应装置，在污水处理工艺酸析实验室当中，需要投入一定浓度的硫酸液体，进而析出油脂废水当中一些溶解性比较好的油脂，从而有效地减少油脂废水曝气处理的生产负荷压力值[2]。

3.隔油池

当油脂废水通过沉淀隔油池的时候，主要采用的是平流型的工艺技术处理方式，这样废水当中的一些悬浮式的颗粒物可以受到重力的作用而下沉到沉淀隔油池的底部位置，由池中的泥斗来负责收集沉淀物，而在隔油池的顶部位置，则装有隔离墙，这种隔离墙能够将大部分悬浮颗粒物质阻拦在沉淀隔油池当中，不会继续流入到下一阶段的污水处理工艺当中[3]。

4.调节池

在粮油厂的污水处理系统中，调节池的主要作用是将隔油池当中流出的水收集起来，同时起到着调节水体中油脂含量的作用，控制好整个污水处理系统中的油脂废水处理流量，并针对油脂废水的水质进行调节，进而保证工厂中污水处理作业可以有序地进行下去，使用调节池当中的提升泵装置，将调节池中的废水送入到ABR气浮反应装置当中。

5.ABR气浮装置

在气浮反应装置中，可以将工业化生产中的油脂废水进行气浮吸收，从而有效地吸收油脂废水、废气中颗粒比较小的悬浮油脂，将气浮处理以后的废水通入到ABR池子当中，气浮杂质可以随着污染物一起通过实验处理室中的污泥床设备，让油脂废水当中的化合物和实验处理室当中的生物降解设备进行有效地接触，使得污水中的化学需氧量降低，提高废水处理液的氧化还原功能。在ABR池中，技术操作人员可以充分利用废水工艺处理中的流动性，引发悬浮颗粒物的振动，再通过ABR池当中导流板的设置，尽可能将工业生产中油脂废水当中的悬浮颗粒，完整地保存在ABR气浮装置当中[4]。

6.曝气池

一般来讲，在曝气池的池底部位会相应地安装曝气系统，可以在风机工具的作用下，对曝气池的池底部分加氧处理，此时曝气装置中的内部环境可以在好氧菌作用下，使得油脂废水中的有机化合物杂质可以和碱液进行化学反应，减少曝气池当中化合物的有机含量。

7.二沉池

当油脂废水经过了曝气池的工艺处理以后，污水会继续流入到二沉池当中，而二沉池会和前面经过的沉淀隔油池有所不同，二沉池属于竖直流型的沉淀池，可以将曝气池当中流出的废水加以处理，使得杂质可以在二沉池当中沉淀下来，将一部分的沉淀物排出去，与此同时，还可以让而二沉池当中多余的污泥重新地回到曝气池当中，进而有效地提升曝气池当中污泥物质活性浓度值。

8.浓缩池

最后，二沉池当中沉淀下来的一部分污泥会随着污水处理系统一同流入到浓缩池当中，在浓缩池的废水处理中，主要会对污水中的一些沉淀物展开重力压缩，并通过螺旋杆泵装置，将处理完以后的油脂废水传送到压滤机装置中[5]。

二、工程运行效果

在使用酸析—隔油—ABR以及曝气工艺生产时，可以对粮油厂工业生产中所产生的油脂工业废水进行净化施工处理，能够有效地将油脂废水中的污染物清除出去，使得工厂中的污水排放水质符合我们国家所规定工业废水排放标准，具体的废水处理结果如表1中所示。

三、酸析—隔油—ABR以及曝气工艺施工特点

其一，在粮油厂的废水处理站施工过程当中，应用一体化的酸析装置能够有效地把油脂废水当中一部分能够溶解在水中的油脂清洗并分离出来，再将油脂清除干净，进而可以快速提升油脂废水的工艺生产水平。

其二，根据粮油厂工业生产中所产生的油脂废水特点，还可以进一步将废水处理站中的沉淀隔油池同气浮工具连在一起使用，这么做能够让油脂废水中的大部分悬浮颗粒杂质以及工业生产废水中的油脂都清除出去，同时也能够减少对污水处理系统的油脂污染。

其三，在厌氧罐的污水处理中，通过科学应用ABR技术的方式，可以能够将粮油厂生产过程中所产生的大量油脂废水处理干净，提升工厂的污水处理效果，同时还拥有抗冲击性能强的特点，通过使用ABR技术，能够将COD含量值降低80%以上。

其四，在对油脂废水进行好氧处理时，所使用的二次曝气工艺，还可以将油脂废水当中的氮元素期清除出去，降低油脂废水当中的有机物含量值。

结论：综上所述，针对工业生产过程中所出现的油脂废水实施污水净化处理，是一项长期性的利民项目，必须要引起现代化企业的高度重视，在未来的道路中，能够继续创新并完善“酸析—隔油—ABR—曝气”工艺污水处理技术，尽可能将废水污染降到最低，同时也要减少不必要的资源成本，避免污水处理工程造价浪费的现象出现，从而更好地提升工厂生产的经济效益和生态效益。

参考文献：

[1]李德胜.酸析-隔油-气浮-A/O-BAF工艺处理油脂废水[J].资源节约与环保，2016，(12):34+44.

[2]戴昕，安立超，李辉军，吴亚杰.缺氧-曝气生物流化床工艺处理合成氨工业氨氮废水中试研究[J].环境工程学报，2015，(12):5860-5864.

[3]杨阳，王玲玲，李伟，孙世杰，孔殿超.酸析—隔油—ABR—两级曝气工艺处理油脂废水[J].工业水处理，2015，(07):102-104.

[4]周军，买文宁，孙长清，柴蔚舒.高级氧化-IC-曝气工艺处理克林霉素生产废水实例[J].给水排水，2015，(02):48-51.

[5]许彦春，许璐，佟晶杰，解利芹，梁峰，李斌.预曝气/厌氧/缺氧/好氧工艺处理制药废水[J].中国给水排水，2015，(02):94-97.

论文作者:朱金富1, 褚小刚2

论文发表刊物:《基层建设》2017年6期

论文发表时间:2017/6/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c86e5976f4da193388fa0eb4.html