# 房屋建筑外墙保温施工技术研究论文_于瑞

天元建设集团有限公司 山东临沂

摘要：随着我国社会经济的快速发展，人们生活水平也不断的提高，同时也对居住条件和居住环境提出了更高的要求，所以对房屋建筑质量及相关施工技术和工艺要求也相应提高。这其中的建筑保温施工技术和施工质量的提升是建筑施工单位和相关技术人员需要关注和重视的。本文对当前的外墙保温施工技术进行了分析，希望可以对外墙保温工程质量和工程技术的提升帮助。

关键词：建筑；外墙保温；施工技术

前言

随着我国经济的快速发展，城市建设和基础设施建设步伐加大，建筑行业获得了前所未有的发展空间，建筑的规模和数量突飞猛进。与此同时，人们对建筑功能和质量的要求不断提升，建筑施工企业在工程项目施工技术都需要不断改进，以保证建筑工程的实用性、舒适性和科技性，从根本上提升建筑工程的整体质量和水平。建筑工程的外墙保温技术一直是人们不断研究和探索的工程技术，同时也是人们较为关注的方面之一。良好的建筑外墙保温施工可以增强建筑的保温效果，减少能源的消耗和浪费，增强人们居住的舒适性，打造绿色环保的建筑工程。我国的建筑水平已经有了较大的进步，但是和国际上先进的技术相比还有很大的发展空间。我国还需要不断加大研究，根据具体的建筑情况，科学合理的选择建筑保温材料和施工工艺，从而保证建筑的外墙保温效果。

一、外墙外保温体系的性能要求

1.1 保温性能

保温能力是衡量外墙保温系统是否达标的主要指标，在设计和施工中需要根据建筑的保温需求、所用施工材料的热工性能，通过计算求出保温层所需的厚度。同时由于组成墙体的各种建筑材料的导热性能不同，如混凝土材料的导热能力是砖结构的两倍左右，很容易导致局部热桥问题，从而对保温性能产生负面影响，需要在设计和施工中采取预防措施。

1.2 稳定性

保溫层的稳定性也是衡量墙体保温质量的重要指标。保温层附着于基层墙体，其与墙体结合的牢固性决定了其能否稳定地为建筑提供保温功能。外墙保温层承受自然环境和外力的作用，如风雨、自重、碰撞等，使其容易与墙体局部分离，丧失保温能力。

1.3 安全性

在实际施工的过程中，需要使用强力的建筑胶，保证保温材料能够紧密的粘连在建筑外墙上，即使在恶劣的环境中，保温材料也不会出现松动脱落的现象。这种方式能够避免出现建筑外墙保温材料脱落的情况，同时还能够降低保温资源的浪费情况。

二、建筑中外墙保温技术类型

2.1 耐久性技术

建筑施工时要保证建筑物的保护层能够接受极大的热应力，这是因为在酷热的夏天，建筑物的保温层能够达到80℃的高温，经过长时间的暴晒或者突降暴雨，建筑物的保温层温度会下降到50℃，所以在进行保温层处理时，要选择隔热性较好的保温建筑材料。由于暴雨过后经历暴晒会使保护层加速老化，空气中的紫外线、氧气等物质都会对保护层中有机的粘接材料造成破坏，所以在选择保护层材料时还要选择耐用性强的材料，从而使建筑物能够承受住冷热气候的变化和长期湿热的情况，对此种建筑进行外墙保温时，要选择至少在25年之内不会损坏的保温材料。

2.2 建筑外墙内保温施工技术

（1）保温材料和墙体差异大。建筑外墙内保温是在外墙施工装饰层以前，需要对外墙增加的一项保温措施。现在的保温材料多数都是应用苯板和保温砂浆等材料，这样的材料孔隙大，传热性能差，具有很好的隔音效果，在当前的建筑施工过程中，应用比较广泛。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆应用成品的保温材料进行施工，可以加快施工的速度，同时可以提高施工的质量。虽然现在的保温构造作法在不断的增加，但也出现了不同问题，最常见的是结露现象。这是由于混凝土和保温材料的性质相差很大，局部产生温差，就会使二者相排斥，出现冷桥。

（2）墙体和保温层分离。建筑物的室内根据冬季和夏季等不同温度进行相应的温度调节，使得建筑物室内的温度差不大，因此建筑物的楼板和内墙温度变化不大。可是室外的温度会随着季节的变化和太阳的热辐射有很大温差，当室内温度低于室外温度时，外墙膨胀变形程度高于保温系统的变形程度；当室内温度高于室外温度时，外墙的收缩变形程度大于保温系统的变形程度，这种反复形变使内保温系统始终处于一种不稳定的墙体基础上，墙体每年都在不停的反复这样的变化，不仅使墙体易遭温度应力破坏，也会大大影响保温系统的使用寿命，甚至会出现保温系统空鼓开裂的现象。同时内保温的形式会影响到室内的装修施工，装修施工也会对保温材料造成破坏，所以这种保温方式不会有很大的发展空间。

2.3 外墙外保温施工技术

这种外墙保温施工技术是现阶段应用最为广泛的一种方式，无论是南方还是北方都很适合，其施工方便，对建筑物和周围环境的影响小，现在的很多旧房改造也应用这种技术方法。这种技术的保温效果好，而且因为是在建筑物外侧，所以基本消除结露和热桥等现象，可以有效发挥保温材料的作用，同时可以对外墙起到保护作用。建筑物的外墙长期处于外界，经受自然界的风吹雨打，经过长时间的各种因素的影响，一定会影响建筑外墙的使用年限，如果进行外墙外保温施工，就会保护建筑物外墙。同时外墙外保温还可以对室内环境进行改善。外墙外保温使建筑物的外墙体的温度不会有太大的变化，同时也加强了室内的温度的稳定性。

2.4 夹芯保温施工技术

这种技术是将墙体分为承重和保护部分，中间留一定的空隙，内填无机松散或块状保温材料，也可以不填材料做成空气层。此种墙体有一定的保温性能，但缺点也是非常明显的。

（1）保温材料两侧的墙体存在很大的温度差，保温层内侧的墙体年温度差不大，而保温层外侧的墙体年温度差很大，夹芯保温建筑受年温度差形变影响时，内墙和外墙也会随之产生形变差，这种形变差最终会导致墙体多处发生裂缝及雨水渗漏，破坏建筑物主体结构。

（2）采用夹芯保温时，个别部位难以处理，极易产生热桥，保温材料的效率得不到充分发挥，从而造成这些部位结露或长毛，因此这种保温方式是不可取的。

2.5 多层保护技术

简单来说，多层保护技术就是通过多层叠加防护，实现多层保护技术，比如外墙保护层主要分为保护层、抗渗层、抗裂层，每一层都有自己的防护特点，实现功能叠加，也就是多层保护的结果。其中保温砂浆可以加工成聚苯乙烯塑料。不管怎么说，多层防护最大的特点就是操作简单快捷，可以有效提高工作效率。

2.6 复合墙体保温技术

三种方法，复合墙技术使用率最高，因为它采用混凝土浇筑，具有一次成型的特性，在具体施工处理中可以选择性的放置不用的材料，因为保温层与外墙体的严密性，所以复合墙体保温技术优点更多，能够明显缩短施工时间，提高施工效率。

结束语

外墙保温不仅可以对室内有保温隔热和改善室内环境，避免室内出现潮湿发霉的情况，还可以增加外墙建筑的耐久性，提高建筑的使用寿命。所以外墙保温技术是非常有必要去推广应用的。而对于外墙保温材料的选择上应尽量去使用各方面性能都比较高的环保新型材料，想要实现这一点，不仅需要在市场方面做好对新型材料的推广，让更多人了解到它的优点，更需要不断学习对外墙保温新型材料的生产技术，提高外墙保温新型材料在国内的生产质量。

参考文献

[1] 徐昕，刘于辉.基于建筑技术中外保温技术分析[J].中国房地产业，2016（19）：155.

[2] 路爱琴，马霄斐.探讨建筑节能的墙体保温材料的发展[J].新商务周刊，2017（10）：167.

[3] 杨勇.浅析在油田企业建筑施工中建筑外墙保温节能技术的应用[J].中国石油和化工标准与质量，2017（5）：65～66

论文作者:于瑞

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年11期

论文发表时间:2019/8/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c87666b364cbb34c4ba7d005.html