# 浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术俞泽龙论文_俞泽龙

摘要：随着社会的发展，我国的建筑行业的发展也有了很大的改善。深基坑支护施工技术作为建筑工程施工中的重要组成部分，在一定程度上保障了建筑工程的施工质量与效率。但是，深基坑支护施工技术仍处于探索阶段，还存在着不足之处，无法满足建筑工程施工的实际要求。深基坑支护施工技术不完善，影响了建筑行业的进一步发展。

关键词：建筑工程施工；深基坑支护；施工技术

引言

建筑工程中基坑支护十分重要，基坑支护的施工必须得到建设单位、监理单位、设计单位以及施工单位的重点关注。当前建筑施工中基坑支护仍旧表现出潜在性的问题，这些问题若不做好预防工作，则很有可能会造成安全隐患。对建筑工程的项目概况进行分析，强化基坑支护的施工管理，优化并改进基坑支护的施工技术要点，能够帮助推进我国建筑工程的高质量发展。

1深基坑支护的基本类型

1.1桩锚结构支护类型

现阶段，在我国建筑基础工程施工中普遍运用桩锚深基坑支护技术手段，其根本原因是此项施工技术操作较为简便，技术难度较小，可以使灌注桩与锚充分结合起来，在实际的施工建设中，发挥挡土作用。因此，针对地质条件恶劣、施工环境复杂的地区，通常情况下都会应用此项技术手段。

1.2连续墙式支护类型

连续墙式支护类型，顾名思义，在实际施工建设中，是连续的。连续墙式支护类型在建筑工程通常应用钢混型墙体，此种施工技术相比于其他技术，存在较大的差异，连续墙式深基坑技术手段的施工侧重于构筑前要做好泥浆护壁工作。

2深基坑支护技术操作的特点

在建筑工程施工中，深基坑施工的重要前提是要认真的对施工前的参数进行勘察。因为深基坑施工是在不同的地质条件下进行的，而且施工现场的地质条件和水文特点都会对深基坑施工的安全性产生很大的影响，所以前期对施工现场的地质条件进行勘察和测量，可以保证深基坑施工的安全性。施工前期对地质条件的勘察和测量的数据是非常复杂和困难的，而且数据信息量非常大，这样就对深基坑支护施工人员的数据分析能力和支护技术设计能力提出了更高的要求。深基坑施工过程中具有很多危险性的操作，所以深基坑支护技术的操作必须要做好，如果深基坑支护施工没有做好，那么很深基坑工程很容易发生支护不力的问题，进而引发安全事故的发生。在建筑工程施工中，如果深基坑的深度变大，那么基坑支护的压力也就越大。如果基坑深度增加，那么施工现场的地质结构应力需求变大，基坑的支护压力也就变大了，对基坑支护的要求也就随之增加。

3建筑工程施工中深基坑支护的施工技术

3.1土层锚杆技术应用

土层锚杆技术是使用垫板来对锚杆施加作用力，这样可以更好的加强锚杆的稳定性，有效的保护深基坑周边土体安全，防止土体坍塌问题的出现。土层锚杆技术可以起到有效的支护作用，在施工中首先是根据施工现场的实际情况，开始钻孔施工，然后对钻孔的速度进行有效的控制，提高钻孔的效率，一般钻孔的速度要控制在40cm/min。其次是安装预应力筋，主要过程是把锚杆和注浆管一同放到成孔里，安装一定的要求在同时放入的过程中，要保证锚杆和注浆管之间彼此不会受到影响，保证有效的施工作业。然后是注浆，注浆采用的浆液是根据一定的要求配比的，而且对注浆的压力要进行科学设计，如果成孔开始往外流出浆液，那么要把套管拔出，等待一会后再次进行注浆。最后是张拉锁定，注浆完成后就要检验锚杆加固的强度，强度达到70%以上才算合格，然后采用跳张法开始张拉操作，在施工过程中要保证相邻锚杆之间不受到影响，这样才可以提高土层锚杆技术的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2施工技术要点之重力式结构水泥土墙

水泥土桩墙支护相对其他支护而言，自身自重大，加上刚度较强，进行基坑支护时只能够对坑壁实现有效的支撑和保护作用，在水泥土桩墙支护局部加设支撑才能够完成整体结构。基坑支护阶段，根据基坑的实际情况选择合适的桩墙类型，高压旋喷桩墙或是深层搅拌水泥土桩墙都是常见的形式。应用水泥土桩墙支护时应该对水泥土桩的地基承载力进行测试，基坑深度最大值为6m，基坑侧壁的安全等级在二级或是三级，压力最大值在150kPa才能够选择这项技术。水泥土墙的搭建会与水泥土桩进行搭接，将其布置为格网状或是壁状从而形成重力式挡土结构。能够在密集建筑群中施工的结构水泥土墙最大的优点是造价低、工期短，因为结构水泥土墙的泥土来自施工现场，会比钢筋等便宜；第二大优点是能够支护土和有防水止水的功效，进行施工时非常的便利，不需要进行振动、无噪声和侧向挤出，也不会形成污染。但是结构水泥土墙抗压强度高、抗拉和抗侧刚度的能力非常小，挡墙顶的位移比较大，周围的建筑物或道路、管道等可能存在潜在的威胁，故而支护深度较深不可选择这类基坑支护。

3.3钻孔灌注桩技术应用

测量安放支护桩的位置，施工人员采用仪器对设计的坐标进行测量，测试结果符合导线闭合测试结果那么就可以确定支护桩的位置，然后安装支护桩。按照设计要求桩基的位置一般要向外面放出10cm，并且护筒的内径要超出支护桩直径0．3m。在进行钻孔操作前，要把一定比例的粘土注入钻孔内，选取水泥砂浆的比重为1．3，在钻头比护筒低大约3m左右的时候增加冲程开始钻孔操作，钻孔过程要保证连续，并对水泥浆比重进行合理的调整。进行清孔作业，因为在钻孔的过程中很多钻渣会残留在钻孔侧壁或者钻孔的底部，这样很容易影响混凝土灌注作业，所以在第一滴清孔操作之后要保证钻孔底部泥浆密度小于1．2g/cm2，粘度小于25%。安装钢筋笼，结合施工现场的实际情况，来焊接钢筋笼的结构，并对保护支架进行科学的设计，然后用起吊机把钢筋笼吊入桩孔内，如果钢筋笼长于5m，那么要加强对吊点进行相应的处理。然后进行第二次的清孔操作，因为吊放钢筋笼的过程中，孔底部可能会有残渣，所以在吊放完钢筋笼之后要对孔底部的残渣进行检测，如果残渣厚度大于1cm，那么就要进行第二次的清孔，第二次清孔作业时通过导管，把水泥浆注入到孔底部，这样可以用水泥浆把残渣置换出来，一直到厚度小于0．5cm之后完成清孔作业。混凝土灌注作业，在桩孔的中心位置吊放导管，保证导管底部和桩孔的底部之间的距离在0．4cm左右，这样可以保证导管和桩孔之间不会出现卡挂的清孔，然后让导管在混凝土下面浸入5cm，这样就可以进行混凝土灌注作业了。

3.4整体基坑支护施工阶段的注意事项汇总

（1）竖向承重结构的分析。竖向承重结构的垂直度应该完全从工程建设要求出发，垂直度在整个过程中都应该密切的监测，出现偏差时必须及时纠正。地下连续墙的垂直度进行控制达到1/400即可，中间的钢立柱的垂直度达到1/500才可。（2）进行基坑支护施工分析。基坑支护施工时应该对基坑的水问题和外渗问题进行重点关注。地下连续墙支护不仅需要完成支护工作，还需要其具备挡水挡土的功能，并且在围护和承重方面承担相应的功能。所以墙体材料的质量应该严格把关，地下墙体与底板之间进行的连接应该更加重视，满足抗渗等级要求之后应该对施工缝进行严格的控制。

结语

深基坑支护工程是房屋建筑施工的关键环节，影响着整个建筑的施工质量与安全系数。常见的深基坑支护施工技术除本文介绍的三种外还有很多，承建方需根据实际情况科学选择，但无论选用哪种支护施工技术，都要保证做好对应的检测工作、地下水引流工作、监管管理工作等，这是有效提升深基坑支护工程建设效果的措施。

参考文献

［1］李京朋.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术［J］．门窗，2017，(11):115－116.

［2］于树光.浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术［J］．建材与装饰，2018，(04):83－84.

［3］李鑫.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术［J］．城市建设理论研究(电子版)，2018，(10):131－132.

论文作者:俞泽龙

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c889852328ea7a2287a9ef9c.html