# 议房建施工中的大体积混凝土无缝技术论文_谢恩强

摘要：在房屋建筑大体积混凝土结构施工过程中，大多会出现大体积施工问题，由于大体积砼体积、结构、钢筋比较密集，所以其施工技术要求比较高。因此，在施工中必须加强大体积砼施工问题的处理，引进大体积砼无缝技术，才能有效避免出现裂缝现象，从根本上保障工程施工质量。本文主要分析大体积砼的性能及其特点，根据房建施工过程中无缝施工设计原理，从而提出建筑施工技术改良对策。

关键词：房建施工；大体积混凝土；无缝技术

引言：现如今，在建筑工程施工过程中，混凝土在房建施工中占据首要的地位，混凝土是现如今施工建设的一种重要材料，因此对其相关施工技术提出更高的要求。混凝土技术已经成为当前建筑工程中最为重要的方式，在处理建筑墙体结构和地面中得到运用，并达到预想结果。大体积混凝土无缝技术在建筑项目的运用，可以在一定程度上提高建筑施工质量，保障建筑结构的稳定。

正文：一、 大体积混凝土裂缝产生的原因

1.1 混凝土的水化热

完成浇筑施工后，混凝土中的水泥遇到水会发生作用，释放大量的热量，使得混凝土内部的温度骤增，随之内部的应力也会有所增加，而表面拉应力也会出现变化。如果拉应力超出一定的范围，那么裂缝问题就会发生。

1.2 混凝土的收缩变形

在具体施工中有许多因因素都会影响对混凝土收缩产生影响，比如混凝土拌合所用的材料、混凝土配比、养护施工工艺等等。在当下收缩情况可以分为塑性收缩、自收缩、温度收缩等几种情况。在出现收缩情况后，由于内部或者外部约束的影响，二者之间就可以形成拉应力，进而导致开裂问题的出现。

1.3 外界气温变化的影响

开展钢结构施工的过程中，外部环境的温度和湿度会对混凝土质量产生较大的影响。一般来说，外部温度和浇筑过程中混凝土内部的温度相等，那么就是理想的状态，但是实际施工过程并不总能达到理想状态，如果外界温度较低，浇筑过程中混凝土内部温度骤增，就会和外部温度之间产生较大的温度差，最终导致温度应力的出现，裂缝问题发生。

二、提高大体积混凝土无缝技术的方法

2.1 采用适当的施工原材料

在房建施工过程中应对大体积混凝土的原材料、配置、属性和规格进行严格把控。最为重要的是对大体积混凝土中的水泥、骨料和添加剂等材料应根据施工现场环境和施工进度进行合理分配，这样才可以保障大体积混凝土发挥本应具有的作用。此外，房建施工在施工前期对施工原材料如果没有按照科学合理的方式进行原材料分配，影响大体积混凝土的长久性造成的影响，房建施工人员应有预防方案。

2.2 大体积混凝土处理技术形式

一般情况下，大体积混凝土出现裂缝主要表现在外表。其根本原因是由于浇筑人员由于施工技术不当而产生的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆出现这种表面裂缝现象一般可以使用水泥或者环氧树脂进行修补，对裂缝处进行封口处理。在对内部进行修补时采用锚索技术进行，这样有利于保障混凝土的稳定。除此之外，还以在对混凝土进行调配时添加适当的固定剂，保障大体积混凝土发生裂缝，从根本上提高混凝土的质量和稳定性。

2.3 浇筑过程使用无缝技术

浇筑是混凝体施工的重要环节，对大体积混凝土有着十分重要的影响。在房建工程中的大体积混凝土浇筑时，应对浇筑技术进行严格把控，制定科学合理的浇筑方案，严格按照方案进行浇筑工作，严格防止出现随意性的工作流程。浇筑技术人员应根据房建施工设计和土质要求，对浇筑技术人员和施工技术人员进行严格管理。浇筑施工人员应掌握浇筑过程中的重点，并按照浇筑流程进行施工。还应根据施工现场的实际情况，合理安排搅拌输送车辆，确保能够达到混凝土施工要求，还应保障供给及时，防止发生误工现象。对所有运送混凝土车辆进行坍塌度测量，这样可以减少在混凝土施工过程中出现色差或裂缝新现象的产生。除此之

外浇筑技术人员还用熟练掌握大体积混凝土制作时的厚度与高度，防止发生安全质量问题，实现浇筑全覆盖。

2．4 改进施工技术与增强施工技术的管理实效性

在施工过程中必须加强插筋部位振捣、抹压工作，并落实长期的养

护措施。由于钢筋作为具有热性能的良导体，容易产生较大的温度梯

度，从而形成裂缝。同时，必须提前进行混凝土初凝的抹压，从而达到

消除初期裂缝的效果，切实提高混凝土抗拉强度。另外，施工人员应该

严格控制原材料的检验和试验程序，遵循施工方案和交底标准，落实每

项指导工作，明确各项工作职责与义务。同时，做好计量监测工作，定

时检测记录，及时处理浇筑时出现的冷缝。

2． 5做好养护工作、混凝土测温工作

保温保湿养护混凝土的有效方法是回填土，以防止裂缝的出现。

在超厚的大体积混凝土施工作业中，施工人员可采取内散外蓄的养护

措施，以降低混凝土温升值，合理缩短养护周期。为了及时掌握混凝土

内部的温升和表面温度变化值，应该在承台中埋设多个测温点，布置采

用L 形，以加强混凝土表面温度的测量。

三、总结

文章对房建施工中的大体积混凝土无缝技术进行了分析和描述。伴随着我国城市化建设脚步的逐渐加快，使得混凝土施工技术变得尤为关键，混凝土施工的质量对整个房建工程的质量产生着重要的影响，需要相关的工作人员在日常工作过程中，对出现的问题进行深入的分析和研究，找出根源所在，从根本上加以控制。不仅如此，还需要加强对混凝土施工管理工作的力度，保证施工技术的科学性与合理性。大体积混凝土无缝技术能够有效提高混凝土的施工质量，使我国混凝土施工技术能够得到更大的发展。

参考文献：

[1]冯海林.试论建筑工程项目管理中的施工现场管理与优化措施[J].

四川水泥，2018（09）：225.

[2]张武玉.探讨房屋建筑工程项目现场管理与控制的有效措施[J].居

舍，2018（11）：148.

[3]隋勇.探讨房屋建筑工程项目现场管理与控制的有效措施[J].东方

企业文化，2015（22）：119-120.

论文作者:谢恩强

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c889df23bf64276d0f8dbfaf.html