# 电气安装工程存在的问题及措施论文_唐家文

唐家文

摘要：电气安装质量关乎到用户满意度及安全性。随着近几年我国经济的快速发展，用电量迅速增长，对于电气安装质量要求也有了进一步的提高。我国目前电气安装工程中还存在一些问题需要我们去解决。本文主要对电气安装工程中的问题及措施进行探讨，供同行借鉴参考。

关键词：电气安装；问题；措施

前言

最近几年电力行业发展非常活跃，而对于电气安装的要求则提出了更高的要求，电气安装中的每个环节都对电气安装质量造成影响。因此，我们需要在每个环节都要做到位，才能确保工程质量。由于质量的高要求，电气安装工程面临着更大的安装难度，而且在安装之后其功能及作用能不能发挥出来也是一个问题。以下对电气安装工程所存的问题进行分析及提出措施，具有重要的现实意义。

一、电气工程安装存在的问题分析

电气工程安装存在的问题主要表现在四个方面，分别是安装工程材料质量问题；电气工程施工现场混乱；配管箱盒的安装困境；施工过程中管理不到位，其具体内容如下：

（一）安装工程材料质量问题

安装工程材料质量问题是电气工程安装存在的困境之一由于安装材料市场混乱，电气工程安装材料本身质量不合格，使得假冒伪劣产品和无证产品多，这一隐患的存在极大影响着安装工程质量加之目前好多安装工程分包给私人承包，少数承包商为了降低成本追求利润最大化，在电气安装过程中没有严格安装工程要求选购材料，违反设计规范要求偷工减料的现象时有发生另外，材料采购人员识别真假能力差，把关不严，也使得电气工程安装陷入困境。

（二）电气工程施工现场混乱

电气工程施工现场混乱在一定程度上制约着电气工程安装在电气工程安装过程中，电气工程施工现场混乱主要表现在电气设备、原材料缺少质保资料和开关、插座安装等问题上，其中，由于电气设备和原材料资料不全，在电气工程安装时容易造成使用场所和方法不当的行为，不利于电气工程施工的开展。而开关插座的安装在标高尺寸控制和要求方面，没有按照相关要求进行安装，以及相零和地线位置颠倒等，都造成了电气工程施工现场混乱。

（三）配管、箱盒的安装困境

配管、箱盒的安装困境影响着电气工程安装的有序进行。目前，配管。箱盒的安装困境是电气工程安装嘘待解决的问题，由于配管与箱盒链接方法不符合要求，配管排列不整齐，没有严格控制配管敷设的横平竖直等，都使得电气工程安装陷人困境。此外，配管采用丝扣连接时，配管与箱盒连接没有焊跨接地线。钢管切口切割、明配钢管连接焊接不符合要求等，也加剧了配管、箱盒的安装困境。

（四）施工过程中管理不到位

施工过程中管理不到位也是电气工程安装的薄弱环节。电气工程安装管理作为电气工程安装的重要组成部分，由于管理不到位引起的电气工程安装困境，使得电气工程安装举步维艰。在实际工作中，施工人员由于对施工规范标准不熟悉、自一目施工，随意进行工程安装，其电气工程安装质量与质量要求相差甚远。加之施工现场未配备专职安装资质员，缺乏对电气工程安装的监管，致使电气工程安装陷人困境。囚此，探索解决电气工程安装困境的出路势在必行。

二、电气工程安装问题解决措施

为进一步提高电气工程安装水平，改善电气工程安装的现状，采取有效措施控制电气工程安装质量，在了解电气工程安装存在的困境的基础上，解决电气工程安装困境的出路，可以从以下儿个方面人手，下面将逐一进行分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）严格控制安装工程材料质量

材料是电气工程项目形成的物质条件，严格控制安装工程材料质量是电气工程安装的关键。对电气工程安装而言，材料本身的质量控制必须从选择、采购，验收、使用等人手，把握好电气工程材料的每一个环节，严禁盲目使用，设备材料需要配置相关的产品说明以及合格证书。与此同时，还要积极参与到材料的选择和验收中去，使用之前需要对产品规格、外观以及型号进行检查，安装材料、器具、设备必须从正规的商业渠道引进，以便控制安装工程材料质量。

此外，工程技术人员、质量检查员要审查有关材料设备生产厂家的生产许可资格。符合条件的也可从厂家直接订货，减少采购环节，这样既可控制材料质量，又可降低材料成本。

（二）加强电气工程施工现场管理

加强电气工程施工现场管理是电气工程安装的重要环节。在加强电气工程施工现场管理方面，应仔细阅读设备和材料使用手册，按照相关规范加强电气工程施工现场管理。对于电气设备的现场管理，应严格控制电气设备标高、位置及固定件的间距、高度等尺寸。同室的开关、插座标高应一致，偏差在5mm之内。开关或插座不宜装于门后。开关、插座、灯具的接线应设在接线箱内。并留有余量单相三眼插座接线时，面对插座的右极应接相线，左极接零线，上面接地线。需要注意的是各种开关、插座（包括组合式开关箱或组合式插座箱）内的接地线、相线、零线都严禁串联连接；接地线应单独敷设。

（三）优化配管、箱盒的安装困境

优化配管、箱盒的安装困境对电气工程安装至关重要。对电气工程安装而言，配管、箱盒的安装是电气工程中最基础的工作，对电气工程安装中的配管，管径在DN50及以下的明配钢管应采用丝扣连接，通过内外螺纹把管道与管道、管道与阀门连接起来，不得采用套管连接，严禁直接对口焊接。配管采用丝扣连接的必须做接地跨接，接地跨接采用焊接时应牢固、平整、饱满，不得有咬肉、夹渣、焊瘤、钢管焊穿等现象，焊完后药渣应及时清除，并刷防锈油漆，跨接接地不得“点焊”；明配管路应横平竖直，排列整齐，在以上措施的基础上优化配管、箱盒的安装困境，可以提高电气工程安装的有效性，确保电气工程安装工作的顺利开展。

（四）严格控制施工安装质量

严格控制施工安装质量在电气工程安装中的作用也不容忽视。在电气工程安装中，伴随着电气工程安装技术含量的提高，严格控制施工安装质量显得尤为重要。在具体做法上，要把握好技术交底，技术交底是一种最直接的、快速高效的技术培训，通过定期或不定期地开展技术交底，使电气工程安装人员熟悉设计图纸和相关规范，提高电气工程安装人员的职业技能和专业水平。技术交底完成以后，要亲自带头实施，做出样板，做好示范。同时，在电气工程安装过程中，针对工程的重点、难点和对质量控制应给予特别的解释说明，并严格按照质量验收标准验收工程质量，加强对电气工程安装的监管，不断提高电气安装的能力，尽量把问题消灭在初始阶段。

三、结束语

总之，电气工程安装是一项综合的系统工程，具有长期性和复杂性。在进行电气工程安装时，我们应根据电气工程的特点，严格控制安装工程材料质量；加强电气工程施工现场管理；优化配管、箱盒的安装困境；严格控制施工安装质量，面对电气工程安装困境，积极探索解决电气工程安装困境的出路，只有这样，才能不断提高电气工程安装水平，促进电气工程建设又好又快地发展。

参考文献：

[1]郑自强，王晓蕾.电厂电气工程质量控制[J].质量天地，2013（5）.

[2]王苍继.电气工程质量控制与安全管理探究[J].价值工程，2012（9）.

[3]张小红.浅议加强电气安全管理与措施[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2010（2）.

论文作者:唐家文

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8922365c066480b51b124ec.html