# 聚羧酸系减水剂在商品混凝土中的应用论文_师永志

（安徽中铁工程材料科技有限公司，安徽合肥230041）

摘要：随着经济的高速发展，建筑业规模逐步扩大，混凝土在各项建筑工程中也得到空前的快速发展，市场对混凝土的施工性能和综合性能要求越来越高。聚羧酸系减水剂相比传统减水剂具有减水率高、坍落度损失小、水泥适应性好等优点，而在我国聚羧酸系减水剂主要还是应用在高铁、大桥等重点工程中，在商品混凝土中的市场占有率很低。本文就聚羧酸系减水剂在商品混凝土中的应用进行了分析。

关键词： 聚羧酸系减水剂；商品混凝土；应用

前言

近年来，随着经济的高速发展，我国的建筑业的规模也不断的扩大，各种城建基础设施、高速铁路、城市轨道交通、高速公路、跨海大桥、水利水电、核电工程、环保工程等建设快速发展。对混凝土的施工性能和综合性能提出更严格的要求。传统的木质素磺酸盐、萘系等减水剂由于本身性能的局限性已不能满足现代工程的需要。聚羧酸系减水剂相比传统减水剂不仅掺量相对较小，减水率高，低氯低碱，坍落度保持效果相对明显，能明显提高混凝土结构的耐久性。且聚羧酸系减水剂的生产过程清洁、无污染，是一种绿色环保的新型高性能减水剂。国家将“绿色”作为“十三五”的基本发展理念，绿色环保混凝土必将呈现快速增长态势。聚羧酸系减水剂凭借其技术优势成为配制绿色环保混凝土的首选外加剂品种。

1商品混凝土的发展现状

随着现代科技的发展与进步，城镇化规模日益扩大、基础保障设施需求越来越高、国家重点新区建设越来越多，现代建设工程向高层、超高层、大跨度框架工程发展，对混凝土的需求越来越大，对混凝土的性能要求更为严格，从一定程度上带动了商品混凝土的发展。随着经济的迅速增长，我国商品混凝土产量直线上升，但生产水平较发达国家还有很大的差距，总体的商品化程度相对偏低，还需要进一步提升。区域发展不均衡现象较为突出，商品混凝土区域发展的不平衡也严重影响了我国商品混凝土产业的发展进程。

2聚羧酸系减水剂在商品混凝土中应用中的常见问题

由于聚羧酸系减水剂其自身的分子结构的特点，它与水泥的适应性范围较传统减水剂更为广泛，对水泥的分散作用也更为强劲和持久。从商品混凝土公司的使用情况来看，使用聚羧酸系减水剂的混凝土的工作性和易性要明显优于之前使用萘系减水剂生产的混凝土的状态。但是使用聚羧酸系减水剂的混凝土的状态很难控制，对水敏感性较高，对地材要求较为严格，对其在商品混凝土应用中起到阻碍作用。下面我们来介绍几个常见问题及应对方法。

2.1原材料多变影响

商品混凝土公司以效益为先，单水泥品种都有三至四种，且每个厂家的水泥的矿物组份比例都不同还多变。再加上混凝土公司的砂石料和矿物掺合料等受市场资源的影响，具有很大波动性，这些因素直接影响了混凝土工作性能的稳定性，其中，掺合料的含碳量、砂石料的含泥量对减水剂的吸附厉害，对混凝土的保坍性能影响尤其明显。在这点上使用聚羧酸系减水剂比使用萘系减水剂时更为敏感。另外，混凝土公司自身的硬件设施如材料堆场、上料系统等也影响着到厂材料在使用时的均匀性。对使用聚羧酸系减水剂时的混凝土状态的控制带来不少问题。所以我们混凝土公司在使用聚羧酸系减水剂时需要实时监控原材料的变化，观察控制好混凝土状态，根据情况及时调整配合比。

2.2材料选择复配技术调整

市场上聚羧酸母料种类繁多，每一类的性能也不同，有高减水型的，有高保坍型的，有在凝结时间方面突出的。单一母料复配的减水剂不能满足混凝土的工作性能，所以我们选择两种或以上的母料复合，使之优缺点相互互补。再根据需要添加各类小料，如聚羧酸专用的保坍剂，在高温天气使用时的保坍效果相当明显。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆还有调凝剂、消泡剂、引气剂、增稠剂等的搭配运用，通过我们复配技术的调整，使我们的聚羧酸系减水剂具有更全面的性能来满足商品混凝土公司材料多变情况下的使用需求。

2.3环境气温影响外加剂掺量

每个商品混凝土公司都有自己的生产技术，可借鉴，但不可照本宣科。就外加剂的掺量而言亦是如此。聚羧酸系减水剂敏感度高，在使用时找准掺量很重要。在厂内原材料既定的情况下，聚羧酸系减水剂的掺量不到位，混凝土的状态就出不来。掺量过大，混凝土易产生泌水离析。这两种情况都容易造成混凝土工作性能差，易堵泵堵管，不易施工。还有夏季掺量要明显高于冬季的使用掺量。对于温差较大的地区，掺量尤为明显，例如，兰新线白天施工掺量需1.1%，晚上可能只要0.9%甚至更低。这就需要我们混凝土技术人员根据实际情况及时调整外加剂掺量，保证混凝土的状态。

2.4变质影响使用效果

商品混凝土公司的外加剂储存罐大都露天，太阳直射。这对聚羧酸系减水剂的储存带来不少麻烦。特别是在炎热的夏季，气温高达35℃～45℃，聚羧酸产品中的有机成分易发酵，变质腐败，10天半个月产品还好，一个月左右开始有酸味伴随霉变，60天左右产品由半透明的淡黄色液体变成了发臭的黑色液体，已经变质，使用效果不如新鲜的产品，严重的甚至失效。对此，外加剂企业会做些简单的防腐措施来延长产品在高温天气时的品质。也寄希望于混凝土公司可以改善储存条件，加快外加剂产品的使用周转率。对于已经变质腐败的产品需要通过级配实验来验证其使用效果方可使用。

3聚羧酸系减水剂在商品混凝土中的应用

3.1聚羧酸系减水剂在商品混凝土工程应用

混凝土的性能影响到建筑的质量，随着时代的发展和技术的进步，在建筑行业中对混凝土的质量和性能要求越来越严格，要求混凝土具有高工作性、高强度、高耐久性或特种性能，尤其现在商品混凝土的高速发展。高保塑和高体积稳定性等特点，掺入后能显著改善混凝土拌合物的工作性能，对延长混凝土结构的使用寿命有非常重要的意义。商品混凝土可以采用聚羧酸系减水剂既环保又节能。

3.2聚羧酸系减水剂在商品混凝土中应用的技术效益

在商品混凝土中加入减水剂后，在混凝土施工中的采用低用水量的技术可以实现。用水量增加了导致水灰比增加，强度就会下降，所以，为了使混凝土拌合的和易性和混凝土的强度不降低甚至提高，就必须掺入外加剂。在配制较高强度等级混凝土时，选择聚羧酸系减水剂更为合理。

3.3聚羧酸系减水剂在商品混凝土中应用的经济效益

在混凝土中掺入适量的减水剂后，不仅可以改善混凝土拌合物的工作性能和混凝土强度，提高混凝土耐久性等技术效益，同时还具有较大经济效益。可以起到节约水泥的作用，降低混凝土的生产成本，有利于混凝土的运输和施工，间接地节约混凝土搅拌站的成本，也可以减少水泥行业对环境的污染和能源的消耗，对社会的环保有十分显著的作用。

在商品混凝土中掺入适量的减水剂是商品混凝土技术上一个很大进步，可以产生可观的技术经济效益，它的发展和推广对社会的发展，混凝土行业的进步有推动作用。

4结语

综上所述，混凝土材料作为一种性能优良的人造材料，成为目前全世界用量最大和使用范围最广的材料之一，聚羧酸系减水剂是一种绿色、环保的新型高性能减水剂，它实现了对商品混凝土性能的改善和提高。在应用过程中，我们发现聚羧酸系减水剂与传统减水剂同样存在水泥砂石料及其掺合料的适应性问题。这就需要我们与商品混凝土公司加强交流，根据具体情况及时调整配合比或者外加剂组份，确保产品在商品混凝土中得到更广泛的推广使用。

参考文献：

[1]蒋霖．聚羧酸系减水剂的合成及其在再生混凝土中的应用研究[D]．昆明：昆明理工大学，2013：1-81

[2]郭景强．Sikaplast1200系列中效聚羧酸系减水剂在商品混凝土中的应用[J]．商品混凝土，2010（03）

论文作者:师永志

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年12月下

论文发表时间:2016/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8b185803ceab21e31961dc4.html